Załącznik nr 2 do SWZ

Zadanie 1

Analizator

Nazwa: ...................................

Typ:      ...................................

Model: ...................................

Rok produkcji: .....................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora nie wcześniej, niż 2017 |  |
| 2 | Aparat w pełni zautomatyzowany, z inkubatorem |  |
| 3 | Metoda badań - immunoenzymatyczna (ELISA) |  |
| 4 | Rodzaj materiału do badań: surowica, kał |  |
| 5 | Wymagana objętość próbki 10 - 20 μl |  |
| 6 | Brak konieczności wykonywania badania standardów z każdą serią próbek (wbudowana kalibracja testu) |  |
| 7 | Wszystkie zestawy testowe zawierają odczynniki gotowe do użytku, pakowane maksymalnie po 30 oznaczeń danego parametru |  |
| 8 | Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie |  |
| 9 | Termin ważności odczynników przynajmniej 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego |  |
| 10 | Testy anty-Borrelia IgG z opłaszczonymi rekombinowanymi białkami VlsE, DbpA, OspC, p83/100; dla klasy IgM - opłaszczone rekombinowanymi białkami VlsE, OspC, p41 |  |
| 11 | Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników i/lub czynności związanych z eliminacją czynnika reumatologicznego |  |
| 12 | Oferent zagwarantuje uczestnictwo w wewnętrznym i zewnętrznym systemie kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych |  |
| 13 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające archiwizację wyników badań |  |
| 14 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych próbek |  |
| 15 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS |  |
| 16 | Oferent zagwarantuje urządzenie chłodnicze niezbędne do pomieszczenia w którym będzie zainstalowany aparat(montaż i serwis po stronie oferenta). |  |
| 17 | W przypadku braku dostępności któregokolwiek z odczynników, Oferent jest zobowiązany zapewnić możliwość wykonania badania u innego Podwykonawcy oraz pokryje koszty wykonanych badań według cennika podanego przez danego Podwykonawcę. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 16 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. |  |
| 17 | Usunięcie awarii, w przypadku jej wystąpienia, przez serwis Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego | TAK |

Zadanie 1

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, odczynników dodatkowych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu niezbędnego do ich wykonania – 36 miesięcy.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość testów 36 m-cy | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. na 36 miesięcy (zaokrąglona w górę) szt. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anty-Bordetella pertussis toxin IgA | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-Bordetella pertussis toxin IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty-Borrelia IgG | 2590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty-Borrelia IgM | 2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty-Chlamydia pneumoniae IgA | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty-Chlamydia pneumoniae IgG | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anty-Chlamydia pneumoniae IgM | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anty-Chlamydia trachomatis IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty-Chlamydia trachomatis IgM | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anti-EBV (EBNA-1) IgG | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anti-EBV (VCA) IgG | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anti-EBV (VCA) IgM | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anti-EBV (ZEBRA) IgM | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Anty-Helicobacter pylori IgG | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Anty-Mycoplasma pneumoniae IgG | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Anty-Mycoplasma pneumoniae IgM | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Anty-beta-2-Glikoproteina IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Anty-beta-2-Glikoproteina IgM | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anty-kardiolipina IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anty-kardiolipina IgM | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Anty-Transglutaminaza tkankowa IgA | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anty-Transglutaminaza tkankowa IgG | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kalprotektyna | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty-CCP (high sensitive) | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Anti-Phospholipid IgG | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Anti-Phospholipid IgM | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Materiały zużywalne * | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Pod pojęciem materiały zużywalne  Zamawiający rozumie m.in. probówki do ekstrakcji kału, płyn do konserwacji aparatu, papier termiczny.

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

# a) sukcesywna  dostawę odczynników oraz wszystkich materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń  (obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę),

# b) dzierżawę analizatora wraz z wyposażeniem,

# c) instalację dzierżawionego sprzętu w laboratorium Zamawiającego i przekazanie go do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy,

# d) serwis techniczny i aplikacyjny.

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zaoferowane aparaty oraz przeszkoli personel w zakresie ich obsługi

w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Do oferty Oferent załączy oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanej aparatury diagnostycznej oraz odczynników do obrotu stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innych obowiązujących przepisów.

4. Z pierwsza dostawą Oferent dostarczy:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny).

- instrukcji obsługi analizatora w języku polskim,

- paszport techniczny analizatora,

5. Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

6. Termin ważności odczynników przynajmniej 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby zestawy testowe były pakowane maksymalnie po 25 oznaczeń danego parametru.

Zadanie 2

Sukcesywna dostawa probówek –  zamknięty system jednorazowy do zagęszczania i filtrowania kału do badań parazytologicznych – 24 miesiące

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Wielkość opakowania | Symbol katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki – jednorazowy system zamknięty do zagęszczania i filtrowania kału do badań parazytologicznych | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

- Przedmiot zamówienia – sukcesywna dostawa probówek – zamknięty system jednorazowy do zagęszczania i filtrowania kału do badań parazytologicznych.

- Do oferty Oferent załączy deklaracje zgodności CE dla sprzętu laboratoryjnego lub inne stosowne dokumenty dopuszczające oferowany produkt do użytku w Polsce.

- Do oferty Oferent załączy katalog z opisem oferowanego produktu w języku polskim

- Terminowe dostawy : do 10 dni bieżących od otrzymania zamówienia.

Warunki wymagane:

- Zestaw z wykorzystaniem metody sedymentacji.

- Długość łopatki do pobrania materiału do badań min. 10 cm oraz obecne w zestawie dwa filtry ( pionowe i trójwymiarowe).

- Bezpieczny utrwalacz.

Zadanie 3

Sukcesywna dostawa nakłuwaczy automatycznych w okresie 24 miesięcy

| Lp. | Asortyment | Jm | Ilość szt. | Symbol katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacze automatyczne, nożyk – 1,5 mm | szt. | 25000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacze automatyczne, nożyk – 1,8 mm | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przedmiot zamówienia – sukcesywna dostawa nakłuwaczy automatycznych.

- Do oferty Oferent załączy deklaracje zgodności CE dla sprzętu laboratoryjnego lub inne stosowne dokumenty dopuszczające oferowany produkt do użytku w Polsce.

- Do oferty Oferent załączy katalog z opisem oferowanego produktu w języku polskim.

- Dostawa nakłuwaczy odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a w przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Termin ważności nakłuwaczy nie krótszy niż 24 miesiące.