OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie: Remont łazienki damskiej i łazienki męskiej na poziomie 2 w budynku Szkoły Zdrowia Publicznego przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie.

I. W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- zabezpieczenie istniejącej posadzki z płytek podłogowych przez zniszczeniem,

- skucie płytek ściennych w obrysie kabin WC z częściowym odzyskiem,

- ułożenie płytek ściennych z przygotowaniem powierzchni,

- uzupełnienie płytek podłogowych w miejscu demontażu ościeżnicy,

- zdjęcie „luźnych” płytek w korytarzu i ponowne ich przyklejenie z przygotowaniem powierzchni,

- wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami w kabinach – drzwi płycinowe białe, ościeżnice stałe,

- wymiana skrzydeł drzwiowych w korytarzu i przedsionku z malowaniem ościeżnic, drzwi płycinowe białe,

- przygotowanie ścian powyżej płytek i sufitów do malowania: zmycie, gruntowanie, wyrównanie lokalnych nierówności,

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów,  kolor jasny.

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej emalią akrylową – ościeżnic.

- dwukrotne malowanie emalią akrylową: rur, grzejników,

- wywiezienie i utylizacja gruzu

II. W ramach  robót  sanitarnych zamówienie  obejmuje:

- demontaż urządzeń i  armatury sanitarnej: górnopłuki,   miski ustępowe,

- dostosowanie instalacji wody zimnej do nowego układu z ustępami pojedynczymi  z płuczkami z porcelany typu 'kompakt', z wykonaniem podejść w bruzdach z zaworami odcinającymi,

- wykonanie prób szczelności,

- montaż urządzeń sanitarnych: miski ustępowe z płuczkami z porcelany typu 'kompakt'

III. W ramach  robót  elektrycznych zamówienie  obejmuje:

- Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych- oprawa LED natynkowa, 5000lm-5600lm, IP44, 4000K

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres robót    przedstawiają  dodatkowo załączone przedmiary robót.

Zaleca się aby każdy  z Wykonawców  dokonał wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

07.04.2022

Opracował L.K.