OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szafa SchG / SchG1 - do przechowywania substancji niebezpiecznych,

wykonana z blachy stalowej o gr. 1,0 malowana proszkowo.

Wyposażona w 5  półko-wanienek.
Szafa o podwyższonej odporności ogniowej, dwu-płaszczowa.
Wewnątrz płaszcza warstwa niepalnej wełny mineralnej.

W lewym tylnym narożniku szafy znajduje się kanał wentylacyjny z anemostatami.
Kanał jest zakończony na wieńcu górnym króćcem wentylacyjnym f 100 umożliwiającym podłączenie szafy do wyciągu.

Drzwi szafy zamykane zamkiem - klamką z ryglowaniem w 2 pkt.

Wymiary:
SchG1 - wymiary 1990 x 1000 x 450 mm