PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przepustów drogowych

ZAMAWIAJĄCY:	GMINA I MIASTO  LWÓWEK ŚLĄSKI

59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25A

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przepustu

Dłużec

| Lp. | Podst. wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepust drogowy o śr. 60 cm przepust 36P na rowie R-6, dz. nr 191 dr. obręb Dłużec |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0212 01 analogia | Wykopy wykonane koparkami podsiębiernymi wraz z rozbiórką uszkodzonych ścianek czołowych z bloczków betonowych i zagospodarowaniem gruzu przez wykonawcę – 7,20 m3 | m3 | 7,20 |
| 2. | KNR 2-31 0605 01 | Wykonanie ław fundamentowych żwirowych 0,30 m3 1 x 1,5 x 0,2 = 0,30 | m3 | 0,30 |
| 3. | Kalkulacja własna | Rozebranie umocnienia skarpy rowu płytami ażurowymi | m2 | 5,00 |
| 4. | Kalkulacja własna | Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi | m2 | 5,00 |
| 5. | KNR 2-31 0605 08 | Przedłużenie przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm 2,00 mb | m | 2,00 |
| 6. | KNR 2-31 0605 05 analogia | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 60 cm szt. 2 | szt. | 2 |
| 7. | KNR 2-01 0502 03 analogia | Zasypanie za ścianami budowli –0,96 m3 3,00 x 0,80 x 0,40 = 0,96 | m3 | 0,96 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przepustu

Gaszów

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepust drogowy o śr. 100 cm przepust 196P na rowie R-34 dz. nr 185 dr. obręb Gaszów |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0212 01 analogia | Wykopy wykonane koparkami podsiębiernymi zagospodarowaniem gruzu przez wykonawcę – 5,60 m3 5,00 x 1,40 x 0,40 x 2 = 5,60 | m3 | 5,60 |
| 2. | KNR 2-31 0605 05 analogia | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 100 cm - szt. 2 | szt. | 2 |
| 3. | KNR 2-01 0502 03 analogia | Zasypanie za ścianami budowli – 2,80 m3 5,00 x 1,40 x 0,20 x 2 = 2,80 | m3 | 2,80 |
| 4. | KNR 2-310106 03,04 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm– 85 m2 5,00 x 5,00 + 2 x ( 10,00 x 3,00) = 85,00 | m2 | 85,00 |
| 5. | KNR 2-31 0204 03+04x5 | Ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5- 63 mm warstwa dolna grub. 15 cm po zagęszczeniu z transportem kruszywa – 85 m2 5,00 x 5,00 + 2 x ( 10,00 x 3,00) = 85,00 | m2 | 85,00 |
| 6. | KNR 2-01 0502 05+06x3 | Ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm warstwa górna grub. 10 cm po zagęszczeniu z transportem kruszywa 85 m2 5,00 x 5,00 + 2 x ( 10,00 x 3,00) = 85,00 | m2 | 85,00 |
| 7. | KNR 2-31 1403 02 | Oczyszczenie rowu z namułu z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę – 10,00 m 2 x 5,00 = 10,00 | m | 10,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przepustu

Żerkowice

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepust drogowy o śr. 60 cm – 1 szt. – 6 m przepust 145P na rowie R-B1, dz. nr 175 dr. obręb Żerkowice |  |  |
| 1. | Kalkulacja własna | Rozbiórka ścianki czołowej przepustu o średnicy 60 cm z zagospodarowaniem gruzu przez wykonawcę – 1 szt. | szt. | 1 |
| 2. | KNR 2-31 0605 05 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia dla przepustu o średnicy 60 cm -szt. 1 | szt. | 1 |
| 3. | KNR 2-01 0502 03 analogia | Zasypanie za ścianami budowli –1,20 m3 3,00 x 1,00 x 0,40 = 1,20 | m3 | 1,20 |