# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów elektronicznych, w szczególności, w szczególności  diod, tranzystorów, warystorów, rezonatorów kwarcowych itd.

Szczegółowe wymagania techniczne

1. Elementy elektroniczne:

| L.p. | Nazwa | Nr producenta | Opis | Obudowa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warystor | B72210S0271K101 | metalowo-tlenkowy; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; 2500A; 43J | Raster 7,5mm; fi 12,5mm | 500 szt. |
| 2. | Warystor | B72214S0300K101 | metalowo-tlenkowy; THT; 30VAC; 38VDC; 47V; 1000A; 9J | Raster 7,5mm; fi 15,5mm x4,4mm | 500 szt. |
| 3. | Tranzystor | BC847CLT1G | NPN; bipolarny; 45V; 0,1A; 0,3W; | SOT23 | 9000 szt. |
| 4. | Tranzystor | BC857CLT1G | PNP; bipolarny; 45V; 0,1A; 0,225W; | SOT23 | 7000 szt. |
| 5. | Tranzystor | BCX51-10 | PNP; bipolarny; 45V; 1A; 1,35W; SC62 | SOT89 | 5500 szt. |
| 6. | Tranzystor | BCX5616TA | NPN; bipolarny; 80V; 1A; 1,3W; | SOT89 | 1100 szt. |
| 7. | Dioda Zenera | BZV55-B5V6 | 0,4/0,5W; 5,6V; SMD;; Ir: 1uA | SOD80C | 7500 szt. |
| 8. | Dioda Schottky | BAT54 | 30V; 0,2A; 5ns; 290mW | SOT23 | 22500 szt. |
| 9. | Dioda LED | L-934GD | LED; 3mm; zielony; 8÷32mcd; 60°; Czoło: wypukłe | Raster 2,54mm | 5000 szt. |
| 10. | Dioda LED | L-934SYC | LED; 3mm; żółty; 200÷1300mcd; 50°; Czoło: wypukłe | Raster 2,54mm | 5000 szt. |
| 11. | Dioda | LS4148 | przełączająca; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; 500mW | SOD-80C | 5000 szt. |
| 12. | Dioda | S1A | SMD; 50V; 1A; 1,5us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A | DO-214AC (SMA) | 5500 szt. |
| 13. | Tuleja dystansowa | FIX-LED-3 | Poliamid, | Øzewn: 5mm; ØLED: 5mm; Dł: 3mm; | 20000 szt. |
| 14. | Dioda LED | L-53SGD | ED; 5mm; zielony; 20÷60mcd; 60°; 20mA; 2,2÷2,5V; Czoło: wypukłe | Raster 2,54mm | 10000 szt. |
| 15. | Dioda LED | L-53SYDK | LED; 5mm; żółty; 600÷1000mcd; 60°; 20mA; 2÷2,5V; Czoło: wypukłe | Raster 2,54mm | 10000 szt. |
| 16. | Rezonator kwarcowy | LFXTAL003156 | 8MHz; ±30ppm; 30pF; THT; | HC49-S | 9500 szt. |
| 17. | Dioda | LL4007G-L0 | prostownicza; SMD; 1kV; 1A; Ufmax: 1,1V | MELF | 1000 szt. |
| 18. | Transoptor | LTV-817S | Ch: 1; OUT: tranzystorowe; Uizol: 5kV; Uce: 35V | Gull wing 4 | 8500 szt. |
| 19. | Światłowód | 1282.1401 | Światłowód do LED; okrągły; Ø3,2mm; Czoło: płaskie; prosta | DL: 45mm | 10000 szt. |
| 20. | Dioda | SBX2050 | THT; 50V; 20A; | P600 | 4600 szt. |
| 21. | Dioda | SK14 | SMD; 40V; 1A; | DO-214AC (SMA) | 27000 szt. |
| 22. | Tranzystor | 2N7002 | N-MOSFET; unipolarny; 60V; 0,8A; 0,2W; | SOT23 | 10000 szt. |

Kody CPV:

31217000-0, 31712350-8, 31712343-6, 31712344-3, 31712341-2, 31712340-5,

31712346-7, 44165300-7, 31712351-5, 24315400-9