Zakup z dostawą elementów systemu Multikom w ramach cyfryzacji systemów radiokomunikacyjnych lubuskiego garnizonu Policji

Przedmiotem zamówienia jest uniwersalny kontroler Minikom IP firmy Elvys sterowany systemem Multikom IP za pomocą protokołu IP.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 6 szt. sterowników Minikom IP w wersji standard dedykowanych do współpracy z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Multikom3:

- Kontrolery Minikom IP muszą być przystosowane do sterowania posiadanymi przez Zamawiającego stacjami bazowymi Motorola Mototrbo serii DM46xx tak w zakresie kanałów analogowych jak i w zakresie kanałów cyfrowych w standardzie ETSI DMR poziomu Tier2

- W ukompletowaniu sterownika muszą znajdować się wszystkie niezbędne komponenty umożliwiające połączenie sterownika ze stacjami Motorola DM46xx tj. kabel sterujący i moduł do instalacji w stacji tzw. optional board

- Sterowniki muszą być dostarczone każdy w oddzielnej obudowie rack 19” o wysokości 1U

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi zapewnić wsparcie w zakresie upgrade oprogramowania sterownika przypadku kiedy okaże się to konieczne.