Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 282/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowych urządzeń multimedialnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1 - Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału wideo

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Zasięg bezprzewodowy do 120 m w linii wzroku - Przepustowość kanału min. 20 MHz - Zakres częstotliwości min. 5 GHz - Latencja < 0.1 sec - Moc RF ≤ 21 dBm - Czułość RF -80 dBm - Bezprzewodowa kompresja wideo Interfejsy: - Porty antenowe nadajnika - 2 x RP-SMA Female - Złącza wideo nadajnika 1 x HDMI Input - 1 x HDMI Loop Output - Złącza wideo odbiornika - 2 x HDMI Output - Nadajnik inne wejścia / wyjścia - 1 x USB Type-C Input - Odbiornik inne wejścia / wyjścia 1 x USB Type-C Input Wbudowany dźwięk HDMI: - 2-Channel Obsługiwane formaty - HDMI: 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps, 1080i at 50, 59.94, 60 fps, 720p at 50, 59.94, 60 fps, 576p at 50 fps, 480p at 60 fps - Typ panelu nadajnika OLED - Typ panelu odbiornika OLED Zasilanie Obsługa baterii nadajnika - 1 x LSeries / NP-F Type Obsługa baterii odbiornika - 1 x L-Series / NP-F Type Złącze zasilania nadajnika - 1 x USB Type-C (5 VDC at 2 A) Input Złącze zasilania odbiornika - 1 x USB Type-C (5 VDC at 2 A) Input - Pobór mocy nadajnika od 5 do 12 V DC (11 W) - Pobór mocy odbiornika od 5 do 12 V DC (6 W) - Gwarancja min. 2 lata |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 2- Ekrany interaktywne

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Ekran interaktywny 65” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | -Przekątna: min. 65", 163.9cm -Panel: IPS lub VA -Powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, bardzo płynne pisanie -Rozdzielczość fizyczna: min. 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) -Format obrazu: min. 16:9 -Jasność: min. 400 cd/m² -Kontrast statyczny: min. 1200:1 -Kontrast dynamiczny: min. 4000:1 -Czas reakcji (GTG): max. 8ms -Kąty widzenia: poziomo/pionowo: min. 178°/178°, prawo/lewo: min. 89°/89°, góra/dół: min. 89°/89° -Dokładność dotyku: min. +- 1.5mm -Dotyk wykonywany: stylusem, palcem, w rękawiczce -Interfejs dotykowy: USB, kompatybilny z systemami Windows i Linux. -Cyfrowe wejścia sygnału: min. 1xHDMI (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/CEC)), USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) -Wejścia audio: Mini jack x1 -Sterowanie: RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1, IR x1 -Wyjścia audio: Wbudowane głośniki min. 2 x 16W (Przód) -Port USB: x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć. -WiFi: tak (Moduł WiFi - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) -Wbudowany system operacyjny: min. Android OS 11, min 4GB RAM, wewnętrzna pamięć min. 32GB -Języki menu OSD: min. EN, DE, PL -Konstrukcja bez wentylatora: tak -Obudowa: z metalu: czarna, matowa -Standard VESA: 600 x 400mm -Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) -Akcesoria w zestawie: Kable zasilający min: 1,2m , USB min. 1,2m, HDMI min. 1,5m., Rysik: min. x4 , Pilot, Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej -Zasilacz: wewnętrzny -Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz Dodatkowe akcesoria (kompatybilne z ekranem): -uniwersalny statyw jezdny do monitorów interaktywnych utrzymujący ekran interaktywny 55-75" (maksymalna waga ekranu 90 kg), funkcja regulacji wysokości, 4 kółka z funkcją blokady. -Listwa przeciwprzepięciowa: min. 3 gniazda, min. 10m. -Przewód HDMI 2.0, 4K, min. 15m |  |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Ekran interaktywny 86” |  |  |  |  |  |  |
| 2. | -Przekątna: min. 85.6", 217.4cm -Powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, bardzo płynne pisanie -Panel: IPS lub VA -Rozdzielczość fizyczna: min. 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) -Format obrazu: min. 16:9 -Jasność: min. 400 cd/m² -Kontrast statyczny: min. 4000:1 -Kontrast dynamiczny: min. 8000:1 -Czas reakcji (GTG): max. 8ms -Kąty widzenia: poziomo/pionowo: min. 178°/178°, prawo/lewo: min. 89°/89°, góra/dół: min. 89°/89° -Punkty dotykowe: min. 40 -Dokładność dotyku: min. +- 1.5mm -Dotyk wykonywany: stylusem, palcem, w rękawiczce -Interfejs dotykowy: USB, kompatybilny z systemami Windows i Linux. -Cyfrowe wejścia sygnału: min. 1xHDMI (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/CEC)), USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) -Wejścia audio: Mini jack x1 -Sterowanie: RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1, IR x1 -Wyjścia audio: Wbudowane głośniki min. 2 x 16W (Przód) -Port USB: x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć. WiFi: tak (Moduł WiFi - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) -Wbudowany system operacyjny: min. Android OS 11, min 4GB RAM, wewnętrzna pamięć min. 32GB -Języki menu OSD: min. EN, DE, PL -Konstrukcja bez wentylatora: tak -Obudowa: z metalu: czarna, matowa -Standard VESA: 800 x 600mm -Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) -Akcesoria w zestawie: Kable zasilający min: 1,2m , USB min. 1,2m, HDMI min. 1,5m., Rysik: min. x4 , Pilot, Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej -Zasilacz: wewnętrzny -Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz Dodatkowe akcesoria (kompatybilne z ekranem): -Uchwyt VESA do sciany: 800 x 600mm -Przewód HDMI 2.0, 4K, min. 5m (cienki - slim) -Gniazdo HDMI kątowe moduł 1M 22,5x45 biały Mediabox -SWITCH PRZEŁĄCZNIK HDMI 2.0 4K ( ----Dystrybucja HDMI „dwa na jedno wyjście”) - Obsługa rozdzielczości wejściowej i wyjściowej: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K przy 60Hz; |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera internetowa kompatybilna z ekranami interaktywnymi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -Rozdzielczość fizyczna: min. 3840x2160 (4K) -Kąt pochylenia: ≤10° -Matryca: min. 8M pixels -Obsługiwane rozdzielczości: 2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s) -Pole widzenia po przekątnej (dFoV): min. 120° -Fokus - odległość: 1.5m -Automatyczne kadrowanie: tak -Ilość mikrofonów kierunkowych: min.2 -Zasięg mikrofonu: min. 4m -Zasięg mikrofonu (kąt): min. 180° -Złącze komunikacyjne: USB Type-C -Przysłona: min. 1.8. -Możliwość mocowania na ekranie: tak.-- Gwarancja: 60 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

CZĘŚĆ 3 - Tablety dydaktyczne

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | -System operacyjny: Android 12 lub równoważny -Procesor: min. 8-rdzeniowy, 2 x 2,0 + 6 x 1,8 GHz -Dysk Pojemność: min. 128 GB -Pamięć min. RAM: 4 GB -Przekątna ekranu: 10,6 cali (lub większa) -Rozdzielczość ekranu: 2000 x 1200 pikseli (lub wyższa) -Format ekranu: 16:10 -Jasność ekranu: 400 nitów lub więcej -Typ matrycy: IPS -Funkcje ekranu: Multi-touch 10 punktowy -Karta bezprzewodowa Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 -Aparat (nie gorsze niż) przedni matryca: 8 Mpix, tylny: 8 Mpix -Czytnik kart pamięci: microSD/SDHC do 1 TB -Złącze USB: USB typ C x 1 -Złącze słuchawkowe: tak -Pojemność baterii/akumulatora: nie mniejsza niż 7500 mAh -Czujniki: akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, żyroskop, -Cztery wbudowane głośniki, Mikrofon, -Wymiary : 158 +/- 10 mm x 251 +/- 10mm x 7,4+/- 1 mm -Waga tabletu (bez etui i ładowarki/kabla): nie większa niż 500 g -Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel USB, zasilacz -Niezbędne : Obsługa Asystenta Google. Dostęp do aplikacji w Google Play |  |  | Szt. | 35 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 4 - Instalacyjny projektor multimedialny z wymienną optyką (wraz z montażem)

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | -Jasność: min 8000 lumenów -Technologia: LCD -Rozdzielczość WUXGA 1920x1200 -Źródło światła: diody laserowe -Kontrast: min 3.000.000:1 -Obiektyw umożliwiający wyświetlanie obrazu o szerokości 4,0-4,5 metrów z odległości obejmującej zakres 7,5 – 10,0 m -Obiektyw elektrycznie sterowany z systemem lens-shift: w pionie +/- 65%, w poziomie +/-30% -Wejścia: HDBaseT, 3 x HDMI HDCP 2,3 z obsługą sygnału 4K@60 -Poziom hałasu: 34 db w trybie najwyższej jasności 27 db w trybie cichym -System poprawiający efektywnie jakość obrazu w niezaciemnionych pomieszczeniach dzięki czujnikowi analizującemu poziom oświetlenia zewnętrznego - Gwarancja min. 3 lata |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 5 - Kabel do tabletu graficznego, USB-Kabel czarny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | -Kabel USB (2 m) do Wacom Intuos Pro -USB typu C na USB typu A -Nadaje się do urządzeń Wacom Intuos Pro M/L |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 6 – Tablet graficzny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | - Typ produktu: Tablet piórkowy - przekątna ekranu min. 23,8 cala w rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli) - laminowana matryca o pokryciu 120% gamy sRGB eliminująca zjawisko paralaksy, - wyczucie pióra, obsługującego min. 8192 stopnie nacisku oraz wykrywanie kąta nachylenia +/- 60 stopni - Interfejs: DVI, HDMI, USB - Kompatybilność: Mac OS X 10.12 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 - Wyposażenie: Bezprzewodowe pióro, Kabel HDMI, Kabel USB, Kabel VGA, Narzędzie do wyjmowania wkładów, Podstawka pod piórko, Regulowana podstawa, Rękawiczka do tabletów graficznych, Ściereczka do czyszczenia, Wkłady do pióra, Zasilacz - instrukcja obsługi w języku polskim - Wyświetlane kolory: min. 16.7 mln - Kontrast: min. 1000:1 - Typ piórka: Bezprzewodowe - Przyciski: min. 20 x ExpressKey - Technologia: Laminowana matryca, Rezonans elektromagnetyczny |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 7 – Tablet piórkowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Tablet piórkowy |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Rozdzielczość: min. 5080 dpi - Przyciski: min. 8 konfigurowalnych, pierścień dotykowy, menu okrągłe; przełączanie wyświetlacza, dedykowane do przesuwania, przewijania, przybliżania, rozmiaru pędzla i trybu precyzji - Funkcje wielodotykowe: gesty przesuwania, przybliżania i obracania dostępne w większości aplikacji - Uchwyt na pióro - Rozmiar: min. M (wielkość obszaru roboczego: 8,7 x 5,8”) - Pióro: min. 8192 poziomy nacisku dla końcówki piórka i dla gumki. Opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego. Wysoka wrażliwość na nacisk; rejestracja nacisku pod kątem (rozpoznawanie nachylenia +/- 60 stopni); brak opóźnień; praca bez baterii i konieczności ładowania; dwa programowalne przyciski z boku piórka, przycisk on/off na tablecie. - Połączenia: USB-C; Bluetooth Classic do łączenia z komputerem PC lub Mac; Bluetooth LE do parowania z urządzeniami mobilnymi (w trybie pracy na papierze) - Zapasowe końcówki: min. 10 końcówek pióra (6 standardowych i 4 miękkie w podstawce na piórko) |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw akcesoriów |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 standardowy uchwyt pióra bez bocznych przełączników - 1 pogrubiony uchwyt pióra bez bocznych przełączników - Narzędzie do wyjmowania końcówek piórka - 1 standardowa czarna końcówka piórka - 5 wymiennych końcówek miękkich - 5 wymiennych końcówek sprężynujących - 5 wymiennych końcówek twardych - Przycisk boczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Piórko airbrush aerograf |  |  |  |  |  |  |
|  | - Szybkość odczytu: min. 133 pkt/s - Poziomy nacisku: 2048 - Rozpoznawanie nachylenia: Tak. ±60 poziomów - Typ rysika: bezbateryjne; bezprzewodowe; czułe na nacisk (2048); gumka - Pokrętło: min. 1024 poziomy precyzyjnych podziałek - Technologia: Indukcja elektromagnetyczna - W zestawie: min. 1 wkład standardowy; 1 wkład flex; 1 wkład sprężynujący; 1 wkład hard - gwarancja: 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ