OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 3   FOTEL DIALIZACYJNY w ilości 17 szt.

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fotel dializacyjny - Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, nierekondycjonowany, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| A. Charakterystyka techniczna |
| 1 | Fotel trzysegmentowy, przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas dializ. | Tak |  |
| 2 | Długość x szerokość całkowita siedziska min. 2100x600mm ±5% | Tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia maksymalnej szerokości fotela wraz z podłokietnikami <80 cm. | Tak |  |
| 4 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: +800 do - 70 ±5% / dopuszcza się fotel z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie 0-80 stopni lub w zakresie od -13 do +70 stopni lub w zakresie od-7 stopni do +80 stopni lub w zakresie -13o do 80o lub w zakresie od 0o do -76o | Tak/Podać |  |
| 5 | Regulacja segmentu podudzia w zakresie minimum: – 300 do 00 ±5% uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym /dopuszcza się zakres od -35 stopni do +13 stopni lub zakres – 30 stopni do 0 stopni lub zakres do 30o lub zakres 0o -45o | Tak/ Podać |  |
| 6 | Przechył Trendelenburga w zakresie -70 ±5% / dopuszcza się fotel który posiada przechył do -15 stopni lub w zakresie -13 stopni lub w zakresie -7 lub w zakresie 0o -10o | Tak /Podać |  |
| 7 | Regulacja wszystkich segmentów regulowana pilotem z dodatkowymi przyciskami pozycja siedząca, łóżko oraz TRB oznaczonych innym kolorem | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja fotela oparta na siłownikach, wykonana wyłącznie z metalowych elementów – malowanych proszkowo | Tak |  |
| 9 | Podstawa fotela w formie litery H / dopuszcza się fotel posiadający podstawę w kształcie prostokąta | Tak/ Podać |  |
| 10 | Waga fotela ≤ 65kg / dopuszcza się fotel o wadze 70 kg | Tak/ Podać |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie ≥ 200kg | Tak |  |
| 12 | Fotel przejezdny, 4 podwójne koła o wymiarach 7,5cm ±10% / dopuszcza się podwójne koła o średnicy 100 mm / dopuszcza się 4 pojedyncze koła o średnicy 125 mm/ z możliwością blokady – indywidualna blokada kół / dopuszcza się 4 pojedyncze koła o średnicy 10 cm z centralną blokadą dwóch tylnych kół | Tak/ Podać |  |
| 13 | Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym wysuwie min. 25cm / dopuszcza się z podnóżkiem regulowanym elektrycznie w zakresie 23 cm | Tak/ Podać |  |
| 14 | Oparcie pleców wyposażone w dodatkową poduszkę/zagłówek. | Tak |  |
| 15 | Tapicerka wykonana ze skaju odpornego na czyszczenie i dezynfekcje. Segment nożny i siedziska tapicerowane jednoczęściowym pokryciem. | Tak |  |
| 16 | Leże wykonane z wysokiej klasy materaca o grubości min. 8,8 cm | Tak/ Podać |  |
| 17 | Możliwość łatwego demontażu całego materaca jak i poszycia bez użycia dodatkowych narzędzi/ dopuszcza się możliwość łatwego demontażu całego materaca bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak /Podać |  |
| 18 | Możliwość wyboru koloru z gamy min. 20 kolorów. Także z opcją wykonania fotela w dwóch kolorach. | Tak/ Podać |  |
| 19 | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki o wymiarach min. 15x57cm ±10% z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia. | Tak |  |
| 20 | Powierzchnie urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy