Olsztyn, 06.10.2021 r.

DOGiTZ.242.1.2021.EG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie zabytkowego parku w Łężanach.

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy

pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na przedmiot zamówienia, którego parametry podano poniżej.

Cięcia pielęgnacyjne i korygujące drzew  - 80 szt. drzew (nr: 30,70,73,212,218,234-237, 258-260, 262, 288-290, 327, 370, 381, 408, 416, 439, 443, 454,458,459,475,476,480-482,489-4491, 513-520, 522, 523, 525-528,530,531-538,540,541,543-550, 796, 792, 799, 988,993, 999, 1005, 1091,1102 i 1104). Drzewa bez numerów na południe od alei lipowej – klony o obwodach pni: 245, 302, 203, 190+120 i 235cm.

- Usunięcie posuszu i skupisk jemioły, korekta korony pod kątem poprawy statyki (do 30% masy korony).

- Cięcie gałęzi, zebranie i załadunek, wywóz i składowanie pozostałości na wysypisku.

Cięcia pielęgnacyjne, założenie wiązań oraz  - 11 szt.  drzew (nr 409, 438,455-457,479, 492, 512,521, 524, 542).

- Założenie wiązań elastycznych - założenie wiązania lub systemu wiązań zgodnie z spełnieniem wymogu zastosowania odpowiedniego punktu mocowania lin nad chronionymi rozwidleniami tj. powyżej środka ciężkości pni (konarów), praktycznie na wys. około 2/3 długości drzewa nad rozwidleniem.

Warunki realizacji zamówienia :

1. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają przygotowaną kadrę do realizacji zadania tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dla realizacji tego typu prac oraz posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności wynikające z ustawy o ochronie zabytków (oświadczenia należy dołączyć do oferty).

2. Usunięcie gałęzi i innych odpadów:

      - usuwanie odpadów winno odbywać się z zastosowaniem sprzętu zapewniającego odpowiednie warunki sanitarne.

      - sposób zagospodarowania drewna i gałęzi (o średnicy do 7cm) z pielęgnacji drzew leży w gestii Wykonawcy robót. Przekazanie gałęzi i konarów o średnicy powyżej 7 cm na rzecz UWM należy zrealizować po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca przekazania.

      - wykonawca zobowiązany jest do usunięcia pozostałości po robotach max. 2 dni po zakończeniu prac. Ścięte pnie i konary należy pociąć i składować w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi i mienia.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

- Nie dopuszcza się stosowania drzewołazów.

- Wykonawca na własny koszt i własnym staranie zabezpiecza teren prowadzenia prac.

- Wykonawca zgłasza do odbioru wykonanie robót. Prace zanikające będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu przez wykonawcę natychmiast po ich wykonaniu.

- Odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi w terminie max. 3 dni od daty zgłoszenia wykonania prac.

- Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone ich niewykonanie lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Do odbioru prac uprzednio nie odebranych jako wadliwych Zamawiający obowiązany jest przystąpić niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia) po doręczeniu zgłoszenia przez Wykonawcę o usunięciu wad.

- Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich powstałe na skutek prowadzonych prac lub niewykonania usług objętych umową.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez zamawiającego oraz zasadami sztuki ogrodniczej.

  - Zobowiązany jest też do zapewnienia odpowiedniej ilości osób i sprzętu gwarantującego realizację zadania oraz zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymogami przepisów BHP w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy.

  - Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach i na  terenie parku.

  - Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w umowie odpowiedzialny jest Wykonawca

13. Wzór umowy w załączeniu.

14. Termin realizacji -  do 28.02.2022r.

15. Kryterium oceny ofert – 100 % cena

16. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

17. Ofertę prosimy przesyłać poczta elektroniczną do dnia 13.12.2021 r. do godz. 09.00 na  adres: ewa.golowacz@uwm.edu.pl