Załącznik Nr 6 do SWZ

Nr sprawy: 22/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: wynajem statku powietrznego, na godziny,  wraz z załogą, umożliwiającego wykonywanie skoków ze spadochronem dla żołnierzy JW 4101 z Lublińca w celu zabezpieczenia szkolenia spadochronowego: desantowania na spadochronach skoczków i sprzętu oraz przerzutu grup w ramach ćwiczeń taktycznych i szkolenia zgodnie z wykazem norm i zadań na 2021 rok w dzień i w nocy;

- RODZAJ I CEL ZAMÓWIENIA

Termin realizacji całej usługi nie może przekroczyć daty 30.11.2021 roku.

Zasadnicze terminy szkolenia przy wykorzystaniu statku powietrznego (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych):

- 10-21.05.2021 r.

- 07-11.06.2021 r.

- 21-25.06.2021 r.

- 13-17.09.2021 r.

- 04-15.10.2021 r.

- 02-19.11.2021 r.

Użycie statku zleceniobiorcy uzależnione będzie od dostępności wojskowych statków powietrznych. Szczegóły dotyczące  wykorzystania statku powietrznego w w/w terminach będą planowane na bieżąco w zależności od wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania środków finansowych.

Terminy użycia statku powietrznego mogą ulec zmianie  w związku z działalnością jednostki,  o czym wykonawca zostanie powiadomiony najpóźniej na 7 dni przed planowanym, ustalonym wcześniej, terminem jego wykorzystania.

Dodatkowe terminy, inne niż wskazane powyżej, zostaną uzgodnione z wykonawcą nie później niż 14 dni przed planowanych szkoleniem.

Szacowana ilość planowanego czasu w do wykorzystania na szkolenie do wykonania skoków wolnym systemem otwarcia to około 26 godzin

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, całość zamówienia powinna być zrealizowana przez jednego Wykonawcę.

- ADRESAT SZKOLENIA I ZAKRES ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA

Szkolenie jest organizowane dla Zamawiającego (tylko osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w tym szkoleniu).

- WYMOGI ORGANIZACYJNE

Statek powietrzny (typu samolot An-2, An-28, Śmigłowiec W-3 lub podobny) przeznaczony do realizacji usługi musi spełniać następujące wymogi:

- musi być dopuszczony w świetle polskiego prawa lotniczego do wykonywania lotów i wykonywania skoków spadochronowych z jego pokładu i posiadać aktualne dokumenty potwierdzające takie dopuszczenie.

- musi posiadać na pokładzie linę desantową umożliwiającą podpięcie samoczynnego systemu otwarcia spadochronu (tzw. system na linę) i kombinowanego systemu otwarcia spadochronu (tzw. system na stabilizację),

- musi posiadać na pokładzie w przedziale desantowym, działającą trzybarwną sygnalizację świetlną (Światło: zielone, pomarańczowe i czerwone) do przekazywania sygnałów dotyczących desantowania między pilotami a instruktorem pokładowym,

- musi posiadać na pokładzie w przedziale desantowym siedzenia dla wszystkich osób planowanych do desantowania w danym wylocie. Siedzenia bez oparć w wersji tzw. desantowej umożliwiające zajęcie miejsc przez skoczków i swobodne dojście do wszystkich dla Instruktora Pokładowego,

- musi umożliwiać zabranie na pokład i wykonanie skoku jednorazowo dla grupy min 8 skoczków z wyposażeniem typu: zasobnik indywidualny, broń.

- musi być przystosowany do wykonywania lotów i zrzutu skoczków w dzień i w nocy.

- musi posiadać takie parametry techniczne użytkowania (tzn.: dużą ładowność czyli dużą ilość zabieranych skoczków na pokład, małą ładowność ale możliwość wykonania większej ilości wylotów itp.), które gwarantują wykonanie w ciągu jednej godziny wykonanie min:

  - 40 skoków / zrzutów z wysokości 800 -1000 m

  - 50 skoków / zrzutów z wysokości 400 m

Usługa musi być realizowana przez wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia (licencje i badania lotnicze), niezbędne dla personelu lotniczego w świetle polskiego prawa lotniczego, do prowadzenia statków powietrznych i rzucania skoczków w dzień i w nocy.

Głównym miejscem realizacji usługi to Lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego w m. Rudniki, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na jego użytkowanie, w związku z powyższym Wykonawca nie poniesie żadnych kosztów związanych z wykonywaniem operacji lotniczych typu starty, lądowania, stacjonowanie ani zrzuty skoczków.

Dodatkowe miejsce realizacji usługi to miejsce wskazane przez Wykonawcę w „Tabeli kalkulacyjnej”. W przypadku realizacji usługi w w/w miejscu wykonawca usługi na własny koszt i we własnym zakresie do zapewnienia:

- We własnym zakresie wszystkich spraw administracyjnych i zezwoleń związanych z użytkowaniem lotniska / zrzutowiska oraz statku powietrznego na danym lotnisku / zrzutowisku.

- aktywowania strefy umożliwiającej wykonywanie skoków zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.

- realizację wszystkich operacji tj.: załadunek, start, zrzuty i lądowanie skoczków w obrębie jednego obiektu (przestrzeni nad obiektem),

- przygotowania lotniska i rejony startu do wykonywania lotów i skoków w dzień i w nocy we wcześniej wskazanych terminach;

- bazy socjalno-szkoleniowej tj.:

  - dostępu do toalet dla ustalonej ilości szkolonych, na lotnisku,

  - parkingu dla pojazdów Zleceniodawcy;

  - źródła zasilania w energię elektryczną w celu umożliwienia pracy komputera / laptopa

- osoby z niezbędnym wyposażeniem do komunikowania się ze służbami na lotnisku i prowadzeniem korespondencji lotniczej w imieniu Zamawiającego.

Podczas realizacji skoków spadochronowych czas nalotu Statku Powietrznego liczony będzie przez zamawiającego od momentu rozpoczęcia załadowania skoczków Zleceniodawcy na pokład statku powietrznego, do momentu  zakończenia kołowania do miejsca ponownego załadunku skoczków lub postoju po wykonanych lotach / skokach, wykonanego po najkrótszej możliwej drodze dla danego lądowiska gdzie wykonywana jest usługa.

W przypadku realizacji usługi w miejscach innych niż wskazane przez Zamawiającego lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego w m. Rudniki i lotnisko dodatkowe wskazane przez Wykonawcę, wszelkie sprawy związane z uzyskaniem dostępu do infrastruktury, terenu i wykonywania operacji lotniczych leżą po stronie Zamawiającego.

W przypadku realizacji usługi wymagającej dolotu Statku Powietrznego w miejsce planowanego jego wykorzystania, innego niż lotnisko Aeroklubu Częstochowskiego m. Rudniki i lotnisko dodatkowe, czas poświęcony na dolot SP do miejsca wykonania usługi będzie opłacony zgodnie ze stawką ustaloną w umowie i rozliczony z ogólnego czasu przeznaczonego na wykonanie przedmiotowej usługi.

Wykonawca w przypadku realizacji usługi zobowiązany jest do:

- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg i realizację zamówienia 
do współpracy z Zamawiającym;

- Zabezpieczenia szkolenia wykwalifikowaną kadrę pilotów posiadających aktualne uprawnienia do prowadzenia statków powietrznych i rzucania skoczków zgodnie z przedmiotowym szkoleniem;

- W trakcie składania oferty przedstawić oświadczenie że posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość realizacji przedmiotowego szkolenia tzn.: wykonywania lotów i zrzutów skoczków ze statku powietrznego wyznaczonego do realizacji usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

- Przygotowania samolotu i posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego wykonywanie lotów i skoków / zrzutów w dzień i w nocy,  (nie dotyczy wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do zabezpieczenia skoków, który wynika z Regulaminów i Instrukcji desantowania obowiązujących w resorcie MON, które zabezpiecza zamawiający);