Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  I  Odbioru  Robót  Remontowych

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

OD STRONY PODWÓRZA

Oznaczenie wg wspólnego słownika

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| Obiekt : | BUDYNEK NIEMIESZKALNY ul. Westerplatte 10, 66-400 Gorzów Wlkp., województwo lubuskie. |
| --- | --- |
| Branża : | BUDOWLANA |
| Inwestor : | Miasto Gorzów Wlkp. - Administracja Domów Mieszkalnych nr 1, Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wlkp. |

Gorzów Wlkp., 28 maja 2024r.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z remontem schodów zewnętrznych od strony podwórza w budynku niemieszkalnym przy ul. Westerplatte 10 w Gorzowie Wlkp.

Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a następnie wykonawczej w okresie realizacji robót budowlanych.

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiał do sporządzenia wyceny robót objętych niniejszą specyfikacją. Do opracowania wyceny-kosztorysu należy zapoznać się z przedmiarem robót, dopuszcza się przeprowadzenia wizji lokalnej.

Przedmiotem robót objętych niniejszym opracowaniem są roboty budowlane w zakresie określonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.

Definicje pojęć i określeń zgodnie z Prawem Budowlanym

Skróty i uproszczenia :

CPV	- Wspólny Słownik Zamówień;

IPU	- Istotne postanowienia umowy;

BIOZ	- Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia;

ST	- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

PZJ	- Plan zapewnienia jakości;

PZP	- Prawo zamówień publicznych;

ST 1.0 – prace rozbiórkowe

W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie:

- demontaż stalowych balustrad schodowych do ponownego montażu,

- demontaż wycieraczki do obuwia do ponownego montażu,

- rozbiórka posadzki z płytek na zaprawie cementowej,

- skucie nierówności betonowej posadzki i schodów.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - Roboty towarzyszące,

  - zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia	nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych 	miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 	poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi
	do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIAŁY

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
	w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
	z technologią założoną w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych proponuje 	się użyć następującego sprzętu : - młoty udarowe, szlifierki kątowe, przecinaki, młoty ręczne.

Ogólne warunki wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :

  - wszelkie niezbędne zabezpieczenia,

  - wygrodzenia stref bezpieczeństwa,

  - wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu.

Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 	W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 	budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworów drzwiowych należy rozpocząć 	po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robót. Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy 	narzędzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproża stalowego w pierwszej 	kolejności w strefie oparcia nadproży na przewodach wentylacyjnych należy wykonać pionowe 	rozkucia i w ich miejsce wykonać przemurowania z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie 	cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego nadproża i związaniu zaprawy (min.7 dni) można 	przystąpić do wykonania projektowanych otworów. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć 	zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 	zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady składować w kontenerach.

Rozbiórka posadzek

Rozbiórkę posadzek należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych.

Materiały uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 	obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie 	z wymogami ustawy.

OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar

dołączony do dokumentacji przedmiarowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ST 1.1 – wyniesienie, wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych

W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie:

- transport gruzu i odpadów budowlanych,

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - wyniesienie i wywiezienie gruzu.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób załadowania i transportu gruzu do zakładu utylizacji odpadów.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 	poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do 	stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIAŁY

Przy wykonaniu robót materiały nie występują.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do załadunku gruzu budowlanego używać:

  - ładowarek,

  - koparek.

Ogólne warunki wykonania robót.

Gruz budowlany oraz odpady budowlane mogą być przewożone przez firmy posiadające 	właściwe zezwolenia do odbioru i transportu odpadów. Podczas transportu przewożone materiały 	powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności, rozsypywaniem, stwarzaniem 	zagrożenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach publicznych.

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 	nadzoru inwestorskiego. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie
	z wymogami ustawy.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po zakończeniu etapu prac. Odbioru dokonuje 	kierownik budowy przy udziale wykonawcy oraz inspektora nadzoru. W czasie kontroli jakości będzie 	również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów.

OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar

dołączony do dokumentacji przedmiarowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

  - Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

  - Ustawa o systemie oceny zgodności .

  - Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby

ST 2.0 – gruntowanie

W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie:

- gruntowanie powierzchni schodów i podestu,

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - Roboty towarzyszące,

  - Gruntowanie.

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia	nieprawidłowości 	wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych 	miejsc 	składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 	poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi
	do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIAŁY

W projekcie przewidziano grunt kwarcowy do zastosowania zewnętrznego

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
	w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie
	z technologią założoną w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robót proponuje się użyć 	następującego sprzętu : pędzel, wałek.

Ogólne warunki wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać :

  - wszelkie niezbędne zabezpieczenia,

  - wygrodzenia stref bezpieczeństwa.

Gruntowanie, malowanie

Gruntowanie, malowanie  powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 	wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem 	dokonanym w 	Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8C. W czasie 	malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie (wysuszanie) malowanych powierzchni ciepłym 	powietrzem od urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można 	wykonać po: całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, całkowitym ukończeniu robót 	elektrycznych, 	całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. Powłoki z farb emulsyjnych 	powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 	dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 	Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

ODBIÓR ROBÓT

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5C przy wilgotności powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i

wykonać powtórnie

OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar

dołączony do dokumentacji przedmiarowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

  - PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

  - PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

  - PN-C 81911:1997F arby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki PNC-81901:2002Farby

  - olejne i alkidowe.

  - PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

ST 3.0 – posadzki żywiczne

W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie:

- przygotowanie powierzchni pod powierzchnię żywiczną systemową,

- montaż powierzchni z żywicy systemowej antypoślizgowej

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - Roboty towarzyszące,

  - Wykonanie posadzki żywicznej systemowej antypoślizgowej.

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia	nieprawidłowości 	wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych 	miejsc 	składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 	poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi
	do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

MATERIAŁY

Posadzka epoksydowa składniki: Gruntowanie: Żywica epoksydowa dwuskładnikowa z dodatkiem kruszywa kwarcowego o frakcji 0,2 0,8mm,

Warstwa uszczelniająca: Żywica epoksydowa dwuskładnikowa,

Warstwa podkładowo - przewodząca: Żywica epoksydowa dwuskładnikowa,

Warstwa wierzchnia przewodząca: Żywica epoksydowa dwuskładnikowa w kolorze do ustalenia z Inwestorem,

Wypełnienie dylatacji: Żywica poliuretanowa ze sznurem poliuretanowym wypełniającym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.

Ogólne warunki wykonania robót.

Warstwa gruntująca

Prawidłowo wymieszany materiał należy rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym ‐ kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2 0,8 mm w ilości ok. 1,00 kg/m2 – luźny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

Warstwa zasadnicza

Materiał zasadniczy wymieszany w proporcji 1:1 z naturalnym kruszywem kwarcowym należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,8 do 1,2 mm w ilości ok. 3,0 kg/m2 -pełny zasyp. Uzyskaną warstwę należy dokładnie zatrzeć przy użyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej. Po polimeryzacji powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć

Warstwa wykończeniowa

Materiał należy równomiernie rozłożyć na posadzce z barwionego kruszywa kwarcowego za pomocą pacy stalowej, gumowej rakli lub wałka. Posadzkę pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godzin.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami SST oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:

- badania przed rozpoczęciem robót,

- badania w trakcie wykonywania robót,

- badania odbiorcze po wykonaniu robót.

Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:

• jakość materiałów,

• skład mieszanki z próbnego zarobu,

• sprawdzenie podłoża.

Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:

• jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,

• składu mieszanki,

• temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,

• temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.

ODBIÓR ROBÓT

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.

OBMIAR ROBÓT

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas

których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac:

• podłoża betonowego

• każdej warstwy izolacyjnej

• posadzki

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zakresu robót dotyczących posadzki.

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego
jak i końcowego, obejmuje sprawdzenie:

- kompletności przedłożonej dokumentacji,

- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów,

- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN- EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

PN-C-89085-07:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie barwy.

PN-C-89085-21:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie szczytu temperaturowego.

PN-C-89085-02:1989P Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek.

PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia

Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów prowadzoną zgodnie
	z programem  zapewnienia jakości. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości
	są określone w normach i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, 	zarządzających realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 	robót zgodnie z umową.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN.

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót:

prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności 	wszystkie prace na wysokości, wszystkie prace wykonywać ściśle z wytycznymi wykonania robót oraz 	wytycznymi producenta materiału, przestrzegając przerw technologicznych, temperatury otoczenia, 	sposobu wykonania, itp.,

przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez kierownika budowy, 	robót.

Etapy wykonywanych robót obowiązkowo podlegające odbiorowi przez nadzór inwestorski:

wszystkie roboty ulegające zakryciu bądź zanikające,odbiór końcowy robót.

Odbiory robót i podstawy płatności.

Rodzaje odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót (odbiory 	częściowe) dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy.

Odbiór końcowy

1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 	przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 	przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarządzającego. Potwierdzenie takie 	następuję po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarządzającego,

2) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych 	przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności 	Wykonawcy. Zamawiający w terminie do 5-dni od przyjęcia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o 	wykonaniu robót wyznacza termin ich odbioru. Nie później niż w dniu odbioru Wykonawca przekazuje 	Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych typu: karty gwarancyjne na zamontowane 	urządzenie, protokoły prób i badań (jeśli były wymagane), certyfikaty, deklaracje, zgłoszenia odbioru 	robót ulegających zakryciu bądź protokoły ich odbiory oraz kartę gwarancyjną  jak również inną 	dokumentację dotyczącą realizacji o ile występuje.

Odbiorowi podlegają roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i „na gotowo".

Z czynności odbiorowych zostaje spisany protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik 	robót/budowy wskazany w umowie) oraz z udziałem przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru).

Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 	Wykonawcy formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 	wynikających z rękojmi za wady.

Podstawa płatności.

Wg ustaleń w umowie, należy dołączyć protokół odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru 	książkę obmiaru oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe robót z oferty i 	ilości faktycznie wykonanych robót wynikających z obmiarów potwierdzonych przez inspektora 	nadzoru. Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty związane z podłączeniem obciążają 	Wykonawcę.

UWAGA KOŃCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych prac budowlanych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się
z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizje z natury. W przypadku odwołania się przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia przyjmuje się, że zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w 	tym zakresie wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach.