Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0035/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa zestawów do transmisji wideo, systemu stabilizacji i obiektywów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.”

Część nr 1: Zestawy bezprzewodowej transmisji wideo

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do bezprzewodowej transmisji wideo 1080p 60Hz, 5 GHz o zasięgu do 120m |  |  | szt. | 3 |  |
| 1 | Zasięg bezprzewodowy | Min. 120 m w linii wzroku Min. 90 m do aplikacji |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepustowość kanału | Min. 20 MHz |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres częstotliwości | 5 GHz |  |  |  |  |  |
| 4 | Latencja | Max. 0.1 sec |  |  |  |  |  |
| 5 | Moc RF | Max. 22 dBm |  |  |  |  |  |
| 6 | Czułość RF | -80 dBm +-10% |  |  |  |  |  |
| 7 | Bezprzewodowa kompresja wideo | Nieskompresowana |  |  |  |  |  |
| 8 | Porty antenowe nadajnika | Min. 2 x RP-SMA Female |  |  |  |  |  |
| 9. | Złącza wideo nadajnika | Min. 1 x HDMI Input Min. 1 x HDMI Loop Output |  |  |  |  |  |
| 10. | Złącza wideo odbiornika | Min. 2 x HDMI Output |  |  |  |  |  |
| 11. | Nadajnik inne wejścia / wyjścia | Min. 1 x USB Type-C Input |  |  |  |  |  |
| 12. | Odbiornik inne wejścia / wyjścia | Min. 1 x USB Type-C Input |  |  |  |  |  |
| 13. | Wbudowany dźwięk | HDMI: 2-Channel |  |  |  |  |  |
| 14. | Obsługiwane formaty | HDMI: 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps; 1080i at 50, 59.94, 60 fps; 720p at 50, 59.94, 60 fps; 576p at 50 fps; 80p at 60 fps |  |  |  |  |  |
| 15. | Typ panelu nadajnika | OLED |  |  |  |  |  |
| 16. | Typ panelu odbiornika | OLED |  |  |  |  |  |
| 17. | Złącze zasilania nadajnika | Min. 1 x USB Type-C (5 VDC at 2 A) Input |  |  |  |  |  |
| 18. | Złącze zasilania odbiornika | Min. 1 x USB Type-C (5 VDC at 2 A) Input |  |  |  |  |  |
| 19. | Pobór mocy nadajnika | Max. od 5 do 12 V DC (11 W) |  |  |  |  |  |
| 20. | Pobór mocy odbiornika | Max. od 5 do 12 V DC (6 W) |  |  |  |  |  |
| 21. | Montaż nadajnika | 1 x 1/4"-20 Female |  |  |  |  |  |
| 22. | Montaż odbiornika | 1 x 1/4"-20 Female |  |  |  |  |  |
| 23. | Wymiary nadajnika | 10.6 x 6.1 x 2.2 cm (tolerancja wymiarów +- 10% dla każdego z wymiarów) |  |  |  |  |  |
| 24. | Wymiary odbiornika | 11 x 6.1 x 2.1 cm (tolerancja wymiarów +- 10% dla każdego z wymiarów) |  |  |  |  |  |
| 25. | Waga nadajnika | Max. 200g |  |  |  |  |  |
| 26. | Waga odbiornika | Max. 200g |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Obiektywy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Obiektyw 10mm F/2.0 |
| 1 | Mocowanie obiektywu: | Sony E lub równoważne |  |  | szt | 1 |  |
| 2 | Ogniskowa [mm]: | 10 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | Minimalna wartość przysłony: | f/2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna wartość przysłony: | f/16 |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimalna odległość ostrzenia: | 25 cm |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompatybilność z matrycą: | APS-C |  |  |  |  |  |
| 7 | Kąt widzenia: | 105° (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja optyczna | Max. 13 elementów w 10 grupach (w tym 3 soczewki asferyczne) |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba listków przysłony: | 8 (+-2) |  |  |  |  |  |
| 10 | Ustawianie ostrości: | manualne |  |  |  |  |  |
| 11 | Średnica filtra: | Max. 72 mm (przy założonym adapterze filtrowym) |  |  |  |  |  |
| 12 | Osłona przeciwsłoneczna: | wbudowana |  |  |  |  |  |
|  | Obiektyw 35mm f/0,95 |
| 1 | Mocowanie obiektywu: | Sony E lub równoważne |  |  | szt | 1 |  |
| 2 | Ogniskowa [mm]: | 35 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | Minimalna wartość przysłony: | f/0,95 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna wartość przysłony: | f/16 |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimalna odległość ostrzenia: | 370 mm |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompatybilność z matrycą: | APS-C |  |  |  |  |  |
| 7 | Kąt widzenia: | 46° (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja optyczna | Max. 11 elementów w 8 grupach |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba listków przysłony: | 12 (+-2) |  |  |  |  |  |
| 10 | Ustawianie ostrości: | manualne |  |  |  |  |  |
| 11 | Średnica filtra: | Max. 52 mm |  |  |  |  |  |
|  | Obiektyw 60mm f/2,8 makro |
| 1 | Mocowanie obiektywu: | Sony E lub równoważne |  |  | szt | 1 |  |
| 2 | Ogniskowa [mm]: | 60 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | Minimalna wartość przysłony: | f/2,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna wartość przysłony: | f/22 |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimalna odległość ostrzenia: | 17,5 cm |  |  |  |  |  |
| 6 | Skala odwzorowania: | 1:1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompatybilność z matrycą: | APS-C |  |  |  |  |  |
| 8 | Kąt widzenia: | 26,4° (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 9 | Konstrukcja optyczna | Max. 11 elementów w 8 grupach w tym 1 soczewka ED (extra-low dispersion) i 2 soczewki HOYA |  |  |  |  |  |
| 10 | Liczba listków przysłony: | 9 (+-2) |  |  |  |  |  |
| 11 | Ustawianie ostrości: | manualne |  |  |  |  |  |
| 12 | Średnica filtra: | Max. 49 mm |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Cześć2 składa się z 3 elementów; Obiektyw 10mm F/2.0, Obiektyw 35mm f/0,95, Obiektyw 60mm f/2,8 makro |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 12 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: System stabilizacji typu gimbal

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Waga maksymalna | Gimbal: 1800 g Nadajnik obrazu: 150 g |  |  | szt | 1 |  |
| 2 | Udźwig minimalny | 4,5 kg |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał wykonania | włókno węglowe |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiary | Złożony (bez kamery i uchwytów): 268 x 276 x 68 mm – wymiary maksymalne Rozłożony (z uchwytem oraz przedłużeniem/trójnogiem): 415 x 218 x 195 mm – wymiary minimalne |  |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator - Gimbal | Pojemność: min. 1950 mAh Min. czas pracy 10 h |  |  |  |  |  |
| 6 | Akumulator – Transmiter obrazu | Pojemność: min. 2970 mAh Min. czas pracy 3 h |  |  |  |  |  |
| 7 | Nadajnik obrazu | 1) Częstotliwość operacyjna: 2.400-2.484 GHz; 5.725-5.850 GHz 2) Moc (EIRP): 2.400-2.484 GHz: <25 dBm; (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725-5.850 GHz: <25 dBm; (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 3) Dostępne porty: Zasilania/komunikacji (USB-C); RSS Camera Control; HDMI (Mini HDMI) 4) Port rozszerzeń: „zimna stopka” 5) Częstotliwość operacyjna: 2.400-2.484 GHz; 5.725-5.850 GHz 6) Moc (EIRP): 2.400-2.484 GHz: <25 dBm; (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725-5.850 GHz: <25 dBm; (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |  |  |  |  |  |
| 8 | Porty akcesoriów | 1) Porty NATO 2) Otwór mocujący 1/4"-20 3) Zimna stopka 4) Port transmisji obrazu / silnika follow focus (USB-C) 5) Port RSS (USB-C) 6) Port silnika follow focus (USB-C) |  |  |  |  |  |
| 9 | Połączenie | Bluetooth 5.0; USB-C |  |  |  |  |  |
| 10 | Wspierane mobilne systemy operacyjne | iOS 11 lub wyższy Android 7.0 lub wyższy |  |  |  |  |  |
| 11 | Ekran | Dotykowy OLED min. 1,8” |  |  |  |  |  |
| 12 | Tryby | FPV (Portrait, Custom, 3D Roll 360) Pan, Pan follow, Tilt follow |  |  |  |  |  |
| 13 | W zestawie minimum | 1) Etui transportowe 2) Gimbal 3) Kabel do ładowania USB-C 4) Podpora mocowania obiektywu 5) Przedłużony uchwyt 6) Uchwyt na telefon 7) Silnik regulacji ostrości 8) Transmiter wideo |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 12 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ