SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SAMOCHODU OSOBOWEGO
TYPU FURGON, KATEGORII M1

Zadanie nr 1

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna samochodu osobowego nieoznakowanego. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.

# V. WYMAGANIA STANDARDOWE

# 1. WYMAGANIA TECHNICZNE - Rok produkcji 2024

1.1 Przeznaczenie pojazdu

# Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do  realizacji zadań służbowych.

1.2     Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	    Wymagania formalne

1.3.1  	Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów o oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, (Dz. U Dz. U UE.L.163/1).

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.2	Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3	Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  
w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

1.3.4	Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (sporządzonych w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te musza być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.4	Wymagania techniczne pojazdu

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

      - Pojazd o nadwoziu kombi (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym z dachem 
o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

      - Rodzaj nadwozia:

      - Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone (ściany boczne w części tylnej przeszklone) z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 7 osób

      - Układ siedzeń:  2 fotele dla kierowcy i pasażera + 2 fotele w drugim rzędzie + 3 fotele w trzecim rzędzie skierowane przodem do kierunku jazdy).

      - Tapicerka materiałowa.

      - Drzwi przednie boczne skrzydłowe, drzwi tylne boczne odsuwane po obu stronach pojazdu otwierane i zamykane elektrycznie.

      - Pokrywa przestrzeni bagażowej otwierana i zamykana elektrycznie.

      - Wszystkie drzwi przeszklone.

      - Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej.

      - Szyby przednie elektryczne.

      - Ogrzewana szyba tylna.

      - Wycieraczka szyby tylnej.

      - Rozstaw osi nie mniejszy niż 3120 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa
  zgodności WE).

      - Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5170 mm (według danych z pkt. 
  świadectwa zgodności WE).

      - Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1905 mm (według danych z pkt 7 świadectw
  zgodności WE).

    - Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

      - Silnik 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, 
co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

      - Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1960 cm3 (według danych z pkt. 25
  świadectwa zgodności WE).

      - Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 110 kW (według danych z pkt. 27
  świadectwa zgodności WE).

      - Prędkość maksymalna pojazdu nie mniejsza niż 170 km/h.

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

      - Hamulce przód/tył ( tarczowe/tarczowe lub bębnowe.

      - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).

      - System rozdziału siły hamowania (EBD).

      - System wspomagania nagłego hamowania.

    - Warunki techniczne dla układu kierowniczego

      - Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.

      - Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.

      - Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla układu napędowego

      - Przeniesienie napędu na jedną oś pojazdu.

      - System kontroli toru jazdy (ESP).

      - Skrzynia biegów automatyczna minimum 6-biegów do przodu.

    - Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Felgi aluminiowe minimum 16” na poszczególnych osiach z ogumieniem letnim, bezdętkowym z fabrycznej oferty producenta.

      - Komplet kół z ogumieniem zimowym bezdętkowym z fabrycznej oferty producenta pojazdów na obręczach ze stopów lekkich.

      - Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe o wymiarach opisanych w pkt 1.4.6.1, lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów.

      - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.1, 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

      - Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

      - Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

      - Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

      - Alternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

      - Światła do jazdy dziennej LED.

      - Światła przeciwmgłowe.

      - Czujniki parkowania przód/bok/tył.

      - Kamera cofania.

    - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

      - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

      - Sygnalizator niezapiętych pasów.

      - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.

      - Poduszki boczne przednie.

      - Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

      - Klimatyzacja automatyczna z przodu klimatyzacja z tyłu automatyczna lub manualna.

      - System multimedialny z wbudowaną nawigacją montowany na linii fabrycznej.

      - Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania.

      - Centralny zamek.

    - Wymagania dla kolorystyki pojazdu i tapicerki

1.4.9.1 Nadwozie musi posiadać barwę ciemną stonowaną, z wyłączeniem kolorów: białego, różowego, fioletowego, żółtego, i ich odcieni (Zamawiający dopuszcza: lakier metalizowany lub perłowy).

1.4.9.2 Siedzenia I-go, II-go i III rzędu w kolorze ciemnym. Materiały obiciowe oraz wszystkie elementy wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

1.5.	Wymagania dla dodatkowego wyposażenia pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu musi wchodzi, co najmniej:

1.5.1    Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 
1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.2    Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.3     Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.5.4   	Fabryczny komplet dywaników gumowych dla wnętrza pojazdu.

1.5.5	    Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w zestaw naprawczy),

- klucz do kół (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w zestaw naprawczy),

- wkrętak,

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

1.5.6	Zestaw pierwszej pomocy (apteczka R0 – wraz ze spisem wyposażenia)
w którego skład wchodzą, co najmniej:

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży | szt. | 2 |  |
| 2 | Rękawiczki nitrylowe | para | 10 |  |
| 3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | szt. | 1 |  |
| 4 | Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm | opakowanie | 5 | 15 szt. |
| 5 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 | szt. | 2 |  |
| 6 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | szt. | 2 |  |
| 7 | Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m | szt. | 2 |  |
| 8 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | szt. | 2 |  |
| 9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m | opakowanie | 1 |  |
| 10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m | opakowanie | 1 |  |
| 11 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m | szt. | 1 |  |
| 12 | Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm | szt. | 2 |  |
| 13 | Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm | szt. | 2 |  |
| 14 | Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml | szt. | 1 |  |
| 15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | szt. | 2 |  |
| 16 | Nożyczki ratownicze | szt. | 1 |  |
| 17 | Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów | szt. | 1 |  |

1.6    Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.6.1 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować 
z wyposażeniem pojazdu oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.6.2 Pojazd musi być wyposażony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki 
o prądzie obciążenia min. 10 A. zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.

1.7	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.7.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.7.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego 
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.7.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

VI.	GWARANCJA WYKONAWCY

      - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd musi być objęty gwarancją na okres:

- (min. 24) miesiące bez limitu przebiegu kilometrów - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- (min. 36) miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- (min. 36) miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu określone w pkt. 2 ppkt. 1 – 3, zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym, a Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, 
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr …………………………  lub na adres e-mail……………

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- innego sprzętu służbowego.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 
i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie całego kraju dostępnych dla klientów indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3  Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi w fazie składania oferty przetargowej.

# VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1	Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.

- Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

1.2	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

1.2.1 	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

1.2.2	Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- książkę gwarancyjną,

- instrukcję obsługi pojazdu

- kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nieznajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu.