„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                           Nr postępowania: 52 Z TP 22

Załącznik nr 1-3 do SWZ

(obowiązujący po modyfikacji))

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET III

## Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy transportowy – 2 kpl. (CPV: 33192200-4)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2021/2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego -podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. Lub wózek z leżem podpartym na kolumnach cylindrycznych, aluminiowych niewymagających osłon | TAK | - | - |
| 2 | Platforma leża 2-segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. Lub Platforma leża 2 segmentowa wypełniona płytami z tworzywa HPL (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwymi do dezynfekcji, odpornymi na działanie środków chemicznych i uszkodzeń | TAK | - | - |
| 3 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem). | TAK | - | - |
| 4 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowanego bez użycia dodatkowych narzędzi Lub Wózek z uchwytem na butle z tlenem wytłoczonym w podstawie, w którym butla znajduje się w pozycji poziomej | TAK | - | - |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg i dopuszczalna waga położonego pacjenta min. 215 kg | TAK | - | - |
| 6 | Długość całkowita 2170 mm ± 120 mm | TAK | - | - |
| 7 | Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami 735 mm ± 20 mm | TAK | - | - |
| 8 | Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami 790 mm ± 40 mm | TAK | - | - |
| 9 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 610 mm | TAK | - | - |
| 10 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG minimum od strony wezgłowia | TAK | - | - |
| 11 | Min. 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG minimum od strony głowy | TAK | - | - |
| 12 | Urządzenie wyposażone w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. Lub Taca na kasetę RTG posiadająca specjalne paski ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG (bez konieczności używania w tym celu podziałki). | TAK | - | - |
| 13 | Składane rączki do prowadzenia zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta lub tylko od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK | - | - |
| 14 | Wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min. 120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Lub Wózek wyposażony w cztery koła jezdne, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego (z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej) oraz dodatkowo posiadającego piąte koło o średnicy min. 120 mm zapewniające lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. Lub Wózek z piątym kołem kierunkowym z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej realizowaną poprzez odblokowanie lub zablokowanie obrotu koła wokół własnej osi | TAK | - | - |
| 15 | Pojedyncze koła o średnicy min.190 mm, antystatyczne koło oznaczone kolorem, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem Lub Wózek z czterema kołami antystatycznymi z centralną oraz kierunkową blokadą kół bez oznaczeń kolorystycznych kół antystatycznych | TAK | - | - |
| 16 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 610 mm – 900 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK | - | - |
| 17 | Wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy. | TAK | - | - |
| 18 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny. | TAK | - | - |
| 19 | Barierki boczne chromowane lub stalowych lakierowanych proszkowo, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Lub Barierki boczne metalowe lakierowane proszkowo z tworzywową nakładką | TAK | - | - |
| 20 | Barierki boczne metalowe lub chromowane lub lakierowane proszkowo, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) ) gwarantujące/nie gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK | Brak przerw transferowych – 10 pkt Przerwy transferowe – 0 pkt |  |
| 21 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0(-85( (± 15°) | TAK | - | - |
| 22 | Możliwość łatwiego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK | - | - |
| 23 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (16( (± 4°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron | TAK | - | - |
| 24 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału lub dedykowanych dwóch pedałów. | TAK | - | - |
| 25 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK | - | - |
| 26 | Uchwyty lub wieszaki na worki urologiczne | TAK | - | - |
| 27 | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową nie zwierającą lateksu/zawierającą lateks, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości min. 6 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. Lub Materac wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m3, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, ognioodpornym, bakteriostatycznym, zabezpieczonym przed powstawaniem pleśni i wnikaniem płynów o grubości min.6 cm; materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków w sposób uniemożliwiając samoczynne przesuwanie. Materac zawierający / nie zawierający lateks. Lub Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową nie zwierającą lateksu/zawierającą lateks, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości min. 6 cm. Materac mocowany za pomocą tworzywowych wypustek wsuwanych w otwory w leżu w sposób uniemożliwiając samoczynne przesuwanie. Materac zawierający / nie zawierający lateks. | TAK | Materac bez lateksu – 10 pkt Materac z lateksem – 0 pkt |  |
| 28 | Teleskopowy metalowy lub chromowany składany wszerz lub wzdłuż wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki. Max. obciążenie stojaka kroplówki do 18 kg. | TAK / NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża lub możliwość schowania rolki na papier jednorazowy w osłonie podwozia. | TAK | - | - |
| 30 | Mobilny / niemobilny, zdejmowalny/niezdejmowalny wieszak kroplówki, min 2 haki, bezpieczne obciążenie robocze wynoszące maksymalnie 10 kg. | TAK | - | - |
| 31 | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny – nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej). | TAK / NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 32 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | TAK | - | - |