Załącznik nr 1 do SIWZ

| L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa staplerów jednorazowych, w tym staplerów liniowych i okrężnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku 25 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5cm, średnica zewnętrzna 25mm, średnica wewnętrzna 16,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 20. LUB Stapler okrężny zakrzywiony, rozmiar 25 mm. Wysokość zszywki 3,5mm lub 4,8mm (do wyboru przez zamawiającego), manualna kontrolna kompresji tkanki w zakresie 1-2mm, całkowita długość robocza 42cm, centymetrowa skala na ramieniu staplera, zszywki tytanowe. | 4 |
| 2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku 29 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 20,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 24. LUB Stapler okrężny zakrzywiony, rozmiar 29 mm. Wysokość zszywki 3,5mm lub 4,8mm (do wyboru przez zamawiającego), manualna kontrolna kompresji tkanki w zakresie 1-2mm, całkowita długość robocza 42cm, centymetrowa skala na ramieniu staplera, zszywki tytanowe. | 6 |
| 3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku 32 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału.. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 23,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 26.LUB Stapler okrężny zakrzywiony, rozmiar 31 mm. Wysokość zszywki 4,8mm, manualna kontrolna kompresji tkanki w zakresie 1-2mm, całkowita długość robocza 42cm, centymetrowa skala na ramieniu staplera, zszywki tytanowe. | 6 |
| 4. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm , średnica zewnętrzna 33 mm, średnica wewnętrzna 24,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 28 LUB Stapler okrężny zakrzywiony, rozmiar 33 mm. Wysokość zszywki 4,8mm, manualna kontrolna kompresji tkanki w zakresie 1-2mm, całkowita długość robocza 42cm, centymetrowa skala na ramieniu staplera, zszywki tytanowe. | 4 |
| 5. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46 LUB Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm (do wyboru przez zamawiającego). zszywki tytanowe. | 12 |
| 6. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15 LUB Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 46mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5mm, zszywki tytanowe | 16 |
| 7. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15 LUB Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 46mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe. | 16 |
| 8. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15 LUB Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 mm, zszywki tytanowe. | 16 |
| 9. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15 LUB Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe. | 16 |
| 10. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 33 LUB Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5mm, zszywki tytanowe. | 2 |
| 11. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 33 LUB Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe. | 2 |
| 12. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku LUB Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe. | 18 |
| 13. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku LUB Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe. | 6 |
| 14. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku LUB Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe. | 18 |
| 15. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku LUB Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe. | 6 |
| 16. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku LUB Jednorazowy stapler liniowy z nożem 100 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe. | 30 |
| 17. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku LUB Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe. | 14 |
| 18. | Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 54 cm. LUB Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 160mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku. | 1 |
| 19. | Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 64 cm LUB Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 250mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku. | 1 |
| 20. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera z nożem, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 61,3 mm, ładowane w szczęki staplera. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski), 3,8mm do tkanki pośredniej (złoty) i 4,1 mm do tkanki grubej (zielony). Po zamknięciu wysokość zszywki 1,5mm, 1,8mm i 2mm. Ilość zszywek w magazynku 88, długość szwu 61,3 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunki przy składaniu zamówienia LUB Ładunek do w/w staplera 45mm,60mm, zamykający na 1,5; 1,7 lub 2mm do wyboru przez zamawiającego. zszywki tytanowe. | 3 |
| 21. | Endoskopowy worek do pobierania ekstraktów, 150 oraz 1200 ml, rurka poliwęglanowa, siatka 120 x 150 mm oraz 150 x 240mm, LUB Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, pojemność worka 200 oraz 1200 ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem zaopatrzony w szew monofilamentowy. | 4 |