Załącznik nr 1.1

Opis techniczny przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla wielofunkcyjnego pojazdu typu UTV z alternatywnym napędem gąsienicowym oraz przyczepą do jego transportu

Część 1  - „Dostawa 3 szt. wielofunkcyjnych pojazdów typu UTV z alternatywnym napędem gąsienicowym oraz przyczepą do jego transportu”

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
|  | Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów. |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.110) wraz z przepisami wykonawczymi. |
| 2. | Podwozie pojazdu oraz jego podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022. |
| 3. | Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym umożliwiające rejestrację. |
| 4. | Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |
|  | Wymagania ogólne |
| 5. | Kolor pojazdu: - nadwozie pojazdu – czerwony RAL 3000 lub kolor czarny. |
| 6. | Wymiary: |
| 6.1. | Maksymalna wysokość pojazdu 225 cm. |
| 6.2. | Maksymalna długość pojazdu 400 cm (bez orurowania i innych dołożonych elementów). |
| 6.3. | Prześwit pod osiami min 28 cm. |
| 6.4. | Rozstaw osi min 250 cm. |
| 6.5. | Szerokość pojazdu maksymalna 170 cm. |
| 7. | Pojazd przystosowany do przewozu min. 2 osób + kierowca. |
| 8. | Pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową zamykaną wodoodpornym pokrowcem/plandeką o wymiarach nie mniejszych niż: długość 1200 mm, szerokość 1300 mm i wysokość 250 mm. Maksymalna ładowność skrzyni min.500kg. |
| 9. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części opisu technicznego. |
| 10. | Silnik. |
| 10.1. | Silnik 4-suwowy z zapłonem iskrowym, z wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą. |
| 10.2. | Pojemność sinika minimum 900 cm3 |
| 10.3. | Moc min 70 KM. |
| 10.4. | Rozruch elektryczny. |
| 11. | Napęd. |
| 11.1. | Układ napędowy 4x4. |
| 11.2. | Napęd na stałe na oś tylną, napęd osi przedniej dołączany. |
| 11.3. | Skrzynia biegów automatyczna z biegiem wstecznym. |
| 11.4 | Zawieszenie pojazdu niezależne wahaczowe. |
| 11.5 | Układ hamulcowy przedniej i tylnej osi hydrauliczny tarczowy z systemem ABS. |
| 11.6 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
| 11.7 | Kierownica min. z regulacją kąta pochylenia. |
| 11.8 | Zamontowane światła przednie i tylne. |
| 11.9 | Pojemność zbiornika paliwa minimum 40 l |
| 11.10 | Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Opony wraz z felgami aluminiowymi. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych, np. łańcuchów na koła. |
| 12. | Systemy wspomagania kierowania/bezpieczeństwa. |
| 12.1 | System ABS. |
| 12.2 | System kontroli zjazdu z góry. |
| 13. | Dokumentacja. Wraz z pojazdem należy dostarczyć : wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi pojazdu oraz dodatkowego wyposażenia, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego Całość dokumentacji w języku polskim. |
| Wyposażenie pojazdu |
| 14. | Pojazd uprzywilejowany. |
| 14.1 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny na pasmo VHF spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17), posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 361-1,2,3 lub równoważny) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofon oraz zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika – do 25 W, Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Pojazd musi być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową z anteną ze sprężyną i antenę modułu GPS. Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. Radiotelefon musi być zasilany przez przetwornicę 12 V o minimalnej wydajności prądowej 6A (ciągły i 10 A (chwilowy). Nie dopuszcza się zasilania z jednej przetwornicy radiotelefonu przewoźnego i innych urządzeń elektronicznych (generator sygnałów , belka świetlna i inne). Zamontowane urządzenia elektroniczne (lampy świetlne, generator sygnałów, przetwornice i inne) nie mogą wytwarzać zakłóceń radiowych na częstotliwościach PSP w zakresie 148,600 – 149,900 MHz. |
| 14.2 | Pojazd musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności: |
| 14.3 | Urządzenie dźwiękowe o mocy wyjściowej min. 40W (minimum 3 modulowane tony), wyposażone w funkcję megafonu. |
| 14.4 | Jeden głośnik kompatybilny z modulatorem zainstalowany z przodu pojazdu zapewniając emisję dźwięku ku przodowi pojazdu. Głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 14.5 | 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie 3600 LED lub jedna lampa LED płaska do 40 cm szerokości i do 15 cm wysokości wysyłające sygnał błyskowy, zamontowane na dachu pojazdu z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. |
| 14.6 | Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 LED, |
| 14.7 | Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w pojeździe. |
| 14.8 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 14.9 | Pojazd wyposażony w system automatycznego śledzenia pojazdów AVL. W szczególności w pojeździe powinny zostać zamontowane: - terminal mobilny ze stacją dokującą; - urządzenie GPS. System powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Terminale Mobilne Rekomendacja” (wersja 1.2022.KG). zał. WT.2371.1.1.2023. |
| 14.10 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę linową. Wyciągarka ze zdalnym sterowaniem (pilot przewodowy, lub bezprzewodowy) o sile uciągu minimum 1500 kg zamontowana z przodu pojazdu, do podwozia (ramy) zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta pojazdu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy pojazdu (osłona lub pokrowiec). Dodatkowy osprzęt do wyciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu): lina zakończona kauszami, o długości min. 15 m – 1szt., szekla – 2 szt., pęto stalowe o obwodzie zamkniętym – 1 szt. |
| 15. | Zabudowa. |
| 15.1 | Zamontowany sztywny dach kabiny pasażerskiej wraz z uszczelnieniami i niezbędnym mocowaniem. Dach wykonany z odpornego tworzywa lub stali nierdzewnej. |
| 15.2 | Zamontowana szyba przednia z wycieraczką szyby i zbiornikiem na płyn do mycia szyb. |
| 15.3 | Szyba tylna kabiny pasażerskiej sztywna. |
| 15.4 | Lusterka boczne, lusterko wsteczne wewnętrzne. |
| 15.5 | Sztywna obudowa kabiny pełne drzwi boczne z zamkami. Wykonane z materiału nierdzewnego lub odpornego na uderzenia i uszkodzenia. |
| 15.6 | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu 1 kpl., gaśnica, trójkąt, apteczka samochodowa |
| 15.7 | Zamontowane wzmocnione osłony silnika i przedniej osi podwozia wykonane z nierdzewnej stali lub aluminium. |
| 15.8 | Orurowanie przedniej i tylnej części nadwozia zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi. Orurowanie wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie. Orurowanie ma również zabezpieczać wyciągarkę. |
| 15.9 | Skrzynia ładunkowa posiadająca otwieraną burtę tylną. |
| 15.10 | Pojazd wyposażony w chlapacze min. osi tylnej oraz dodatkowo poszerzone błotniki wykonane z materiału nierdzewnego. |
| 15.11 | Pojazd posiadający na wyposażeniu dedykowane gąsienice napędowe z adapterami i niezbędnym osprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich montażu. |
| 15.12 | Dodatkowa lampa LED do oświetlenia pola roboczego w formie listwy zamontowana w przedniej części dachu kabiny pojazdu. Lampa diodowa LED min. 80 cm szerokości. Lampa może kolidować z sygnalizacją świetlną pojazdu uprzywilejowanego. |
| 15.13 | Pojazd posiadający na wyposażeniu komplet: pług do odśnieżania o szerokości min. 170 cm, płytę montażową, ramie i inne niezbędne elementy do szybkiego montażu zestawu służącego do odśnieżania. Pług sterowany automatycznie z pozycji kierowcy pojazdu z manualną regulacją kąta pracy. |
| 15.14 | Pojazd wyposażony w układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V. Przewód do zasilania prostownika min. 5m. |
| 15.15 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |
| 15.16 | Pojazd wyposażony w hermetyczne 2 gniazda 12V „zapalniczka”. |
| 15.17 | Pojazd wyposażony w nawigację GPS z mapami EU wraz z uchwytem do montażu urządzenia w kabinie. |
| 15.18 | Pełne koło zapasowe do pojazdu UTV. |
| 15.19 | Pojazd wyposażony w medyczny modułowy plecak PSP R1 z wyposażeniem zgodnym ze standardem wyposażenia zawartym w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, wykonany z materiału odpornego na przetarcia, nienasiąkliwego. Wraz z ww. plecakiem składana deska ortopedyczna i kpl. szyn Kramera. |
| 15.20 | Pojazd wyposażony w przenośny system oświetleniowy diodowo-akumulatorowy LED - biała barwa światła, zasilanie bateryjne, akumulator żelowy pracujący min. 10 h, min. 20 diodowy reflektor oraz zintegrowany maszt o długości min. 80cm. Strumień świetlny min. 1000 lumenów. Waga przenośnego zestawu do 10 kg. |
| 15.21 | Pojazd wyposażony w reflektor ręczny LED (szperacz) do oświetlania numerów budynków o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. |
| 15.22 | Pojazd wyposażony w mocowania / pojemniki służące do bezpiecznego transportu wyspecyfikowanego wyżej wyposażenia. |
| Przyczepa - wymagania techniczne |
| 16. | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi. |
| 17. | Przyczepa oraz jej podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022r. |
| 18. | Podwozie przyczepy powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |
|  | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 19. | Przyczepa służąca do przewozu pojazdu: wymiary zewnętrzne skrzyni przyczepy wystarczające do transportu pojazdu, burty skrzyni ładunkowej wodoodporne, wzmacniane osie, rama wzmocniona, wsporniki błotników, nadkola z osłonami przeciwbłotnymi, dwa najazdy w wykonaniu ażurowym od tyłu burty mocowane do boku burty, pełną podłogą przestrzeni ładunkowej (sklejka antypoślizgowa i wodoodporna), uchwyty wpuszczane w podłodze umożliwiające przypięcie pasów mocujących pojazd(do każdego koła) koło manewrowe z uchwytem zamontowane na dyszlu, dwie podpory wysuwane z tyłu przyczepy, komplet klinów zabezpieczających mocowane na błotnikach, demontowany stelaż z plandeką w kolorze czerwonym o wysokości umożliwiającej wjazd i przewożenie pojazdu UTV, amortyzatory osi, Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane). |
| 20. | Instalacja elektryczna. |
| 20.1 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie – niedopuszczalne jest stosowanie „swobodnie zwisających się przewodów”. |
| 20.2 | Wszystkie zastosowane lampy oświetlenia przyczepy typu LED. Powinny być w wykonaniu wodoszczelnym, instalacja 12V. |
| 20.3 | Zastosowane światła przyczepy powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem, który za pomocą niej będzie transportował pojazd UTV. |
| 22. | Urządzenie holownicze. |
| 22.1 | Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym kulowym. |
| 23. | Koła. |
| 23.1 | Koła wzmacniane posiadające ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o rozmiarze minimum 14” z wodoszczelnymi piastami. |
| 23.2 | Pełnowymiarowe koło zapasowe wzmacniane zamocowane i przewożone na przyczepie. |
| 24. | Wymagania dodatkowe. |
| 24.1 | Przyczepę należy wyposażyć w: kanister 2 x 10 l i mocowanie umożliwiające ich przewożenie, pasy do mocowania pojazdu UTV za koła do przyczepy 4 szt., klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy. |
| 24.2 | Na każdej przyczepie należy zamieścić tabliczkę formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczki formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze, np. A4). Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Użytkownikowi po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie na każdej przyczepie. |
| 25. | Dokumentacja. |
| 25.1 | Wraz z przyczepą należy dostarczyć: wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, Całość dokumentacji w języku polskim. |
| 26. | Gwarancja i serwis. |
| 26.1 | Minimum 24 miesiące pełnej gwarancji na wszystkie elementy dostawy. |