Opole, 4.02.2021r.

ZAKRES REMONTU PIECA OBROTOWEGO

1.03. – 21.03.2021r.

- WLOT PIECA – część ruchoma

- usunięcie kotew ze stożka i szlifowanie powierzchni stożka pod montaż elementów TRB. Piaskowanie i zabezpieczanie przed korozją farbą wytrzymałą na 1000 stopni Celsjusza.

- rekonstrukcja elementu stożka na wlocie do pieca pod montaż elementów żarowytrzymałych TRB. Wiercenie otworów Ø27mm wg wskazań inspektora nadzoru(72szt.)

- wymiana 48szt elementów na stożku wg wskazań inspektora nadzoru. Otwory nad śrubami należy wypełnić specjalną masą.

- USZCZELNIENIE WLOTU PIECA

- rekonstrukcja elementów uszczelnienia, które uległy spaleniu(wszystkie elementy są żarowytrzymałe wg rys. PO-951.03 - 05) tzn. wypalenie plazmą i wspawanie nowych elementów. Wzmocnienie ściany wlotowej. Dodatkowo firma musi częściowo te elementy przygotować(łączna waga tych elementów to 2945kg).

- wymiana linek od naciągania grafitów uszczelniających,

- demontaż i kontrola grafitów. Wymiana uszkodzonych,

- wspawanie elementów  z pręta kwadratowego 20mm i długości 100mm pomiędzy blachy uszczelnienia od strony 1 fundamentu.

- USZCZELNIENIE WYLOTU PIECA

  - kontrola segmentów betonowych z TRB wg ustaleń z inspektorem nadzoru. Kontrola śrub mocujących.

  - przegląd i ewentualna  wymiana drzwi dzielonych głowicy wylotowej pieca. Dodatkowo podczas zamykania należy uszczelnić ościeża drzwi.

  - kontrola elementów uszczelnienia wg wskazań inspektora nadzoru,

  - przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych grafitów,

  - kontrola układu naciągu,

  - przegląd przepustnicy i wentylatora chłodzącego,

  - wymiana uszkodzonego kompensatora na wentylatorze chłodzącym,

  - kontrola obudowy i mechanizmu kompensacji pierścienia,

  - wymiana rury żarowytrzymałej ø219 x 14mm x L500 na spadzie z uszczelnienia.

- WYLOT PIECA

  - montaż podestów w piecu do wyburzania chrusty i cegły,

  - regeneracja obudowy głowicy,

  - wymiana drzwi dzielonych pieca oraz śruby trapezowe,

  - wymiana uszczelnień drzwi dzielonych,

  - kontrola śrub mocowania segmenty żarowytrzymałe na wylocie z pieca TRB,

  - kontrola połączeń spawanych na ramionach reakcyjnych uszczelnienia.

- PIERŚCIENIE TOCZNE

  - wymiana klocków oporowych na pierścieniu tocznym nr 2 i 3 wg wskazań Inspektora Nadzoru(łącznie klocków do wymiany około 56szt),

  - regeneracja wyrwanych lub pękniętych poduszek (300x1200x24)  na cardze podpierścieniowej nr 2,

  - montaż elementów na płaszczu pieca do systemu CARDOX wg wskazań inspektora nadzoru i przedstawione specyfikacji,

  - regeneracje wżerów na bieżni pierścienia nr 2 (8szt),

  - kontrola włazu na płaszczu pieca

  - osiowanie pieca i układu nośnego.

- ROLE NOŚNE PO

  - przegląd łożyskowania pieca obrotowego na I, II i III fundamencie (6 ról i 12 łożysk ślizgowych):

- demontaż pokryw górnych łożysk ślizgowych(waga elementu 330kg)

- podniesienie pieca na każdej podporze w celu wyciągnięcia panewki z czaszą wahliwą i pierścieniami oporowymi,

- demontaż tarcz zestawu rolkowego,

- weryfikacja stanu elementów zużywających się i ewentualna wymiana,

- płukanie i odkamienianie kanałów wodnych w czaszach wahliwych

- umycie wszystkich korpusów łożyskowych,

- montaż nowych elementów łożyskowania ról,

- wymiana zabezpieczeń,

- wymiana uszkodzonych śrub regulacyjnych kąt ustawienia korpusu,

- kontrola śrub mocujących korpusy ról nośnych,

- wymiana środków smarnych,

- wymiana elementów spustu wody tzw. Odstojników na wszystkich korpusach ról wg wskazań inspektora nadzoru.

  - przegląd układu smarowania wewnątrz korpusów łożyskowych,

  - wymiana elementów rurociągów doprowadzających wodę do korpusu

  - wymiana bloków grafitowych smarujących role nośne,

  - regeneracja osłon,

- NAPĘD PIECA

  - wymiana panewek wału napędowego przekładni otwartej. Umycie wnętrza korpusów łożyskowych. Kontrola zazębienia przekładni otwartej. Wyciągnięcie smaru z piwnicy przekładni otwartej. Przegląd przegubów piór wieńca i śrub stykowych (spawy i sworznie)

  - umycie wieńca ze smaru  wg wskazań Inspektora Nadzoru. Wymiana uszczelnień wału zębatki rycla. Kontrola mocowania śrub korpusów walu zębatki. Wymian smaru w korpusach

  - kontrola przekładni z silnikiem od napędu pieca(przekładnia główna i pomocnicza, silnik główny i pomocniczy, ramy oraz sprzęgła,

  - kontrola ramy.

  - wymiana sprzęgła Zapex ZZS505oraz wkładek w sprzęgle  Rupex RWN320 i RWN285,

  - przegląd kompletnego napędu pomocniczego B3SH 04 z silnikiem, sprzęgłem hydrokinetycznym i luzownikiem. Wymiana przez serwis uszczelnień na wałku wyjściowym z przekładni przez serwis.

  - przeglad układu chłodzenia oleju OWGE 5.1

  - regulacje i osiowanie z firmą ZMP całego układu napędowego,

  - kontrola śrub stykowych wieńca,

  - kontrola śrub mocowania przegubów wieńca do piór. Kontrola połączeń spawanych,

  - wymiana środków smarnych.

- HYDROOPÓR

  - regeneracja podstawy od strony wlotu pieca wg wskazań Inspektora Nadzoru

- wymiana kpl hydrooporu,

- przegląd rolki kontrolnej. Przegląd śrub dociągających korpus rolki

- czyszczenie podstawy hydrooporu z zalegającego smaru,

- wymiana środków smarnych.

- PALNIK PIECA

  - demontaż kompletnego palnika na poziom „0”

  - kontrola rurociągu węglowego, powietrznego i ich ewentualna regeneracja bądź wymiana,

  - wymiana rury płaszczowej-3400,

  - wymiana końcówki rury L-1250,

  - regeneracja kanału paliw alternatywnych,

  - wymiana dyszy powietrznej i węglowej,

  - montaż rury powietrznej do zdmuchiwania narostu na rurze płaszczowej wg wskazań Inspektora Nadzoru,

  - wymiana węża metalowego z dmuchawy do kanału wspomagającego transport pyłu węglowego,

  - montaż zasuwy nożowej DN125 EBRO  pneumatycznej odcinającej kanał powietrzny wspomagający transport pyłu węglowego,

  - przegląd i ewentualna regeneracja zamków końcówki L-1200

  - wymiana lub regeneracja układu zawirowania powietrza,

  - kontrola kompensatora,

  - kontrola trójnika paliw alternatywnych na wlocie,

  - wymiana rurociągu zasilającego palnik pyłem węglowym,

  - wymiana zaworu przegubowego,

  - montaż palnika w piecu,

  - demontaż podestów z głowicy pieca,

  - zamknięcie i uszczelnienie drzwi głowicy wylotowej.

Opracował: K. Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660