# Załącznik nr 1 do Umowy

# OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT

### ZADANIE:	Rozbiórka pawilonu nr 3 wraz z przełożeniem przewodów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.

OBIEKT:	Pawilon nr 3 na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

ADRES :              Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 43

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

### ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

OPRACOWAŁ :	mgr inż.	Jarosław Zacharewicz

Wrocław, sierpień 2018 r.

I.   OPIS TECHNICZNY

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## - ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

ZADANIE: Rozbiórka pawilonu nr 3 wraz z przełożeniem przewodów instalacji ciepłej              i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.

OBIEKT:	Pawilon nr 3 na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

### Stan istniejący

Charakterystyka obiektu:

Pawilon nr 3 jest budynkiem wolnostojącym jednokondygnacyjnym                             o konstrukcji drewnianej, obiekt nie jest obecnie użytkowany, ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Przez pawilon biegną instalacje wody zimnej, c.w.u. , cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania. ( tranzytowe oraz zasilające budynek ), a także instalacje elektryczne.

    - Parametry obiektu.

Kubatura:	ok. 2 832 m3

Powierzchnia użytkowa:	ok. 692 m2

Długość obiektu – 58,5 m

Szerokość – 12,5 m

Średnice istniejących rur ( podwieszonych pod stropem biegnących w ciągu korytarza ) :

- zimna woda : 65 mm

- ciepła woda użytkowa : 50 mm

- cyrkulacja : 22 mm

- centralne ogrzewania – zasilanie : 108 mm

- powrót     : 108 mm

# SST  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE PAWILONU WRAZ Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI WRAZ Z UŁOŻENIEM POD ZIEMIĄ NOWEJ INSTALACJI RUR ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY, CYRKULACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, ziemnych i montażowych związanych z realizacją zadania.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument stanowiący element procesu zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

- demontaż istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,

- usunięcie warstwy papy i jej utylizacja

- demontaż istniejących ścian wraz z drzwiami i oknami

- rozbiórka podłogi

- wyrównanie najniższych elementów budynku do poziomu przyległego gruntu

- demontaż grzejników stalowych

- demontaż przewodów instalacji elektrycznych

- demontaż istniejącego rozdzielacza c.o. wraz z towarzyszącymi urządzeniami dla pawilonu nr 3

- demontaż istniejących, biegnących wzdłuż budynku ( podwieszonych pod stropem ) - rur zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania ( zasilanie oraz powrót ).

- montaż pod ziemią wzdłuż budynku  ( zgodnie z wykonanym projektem ) nowych rur zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania ( zasilanie oraz powrót ) i połączenie ich z czynnymi rurami wchodzącymi do pawilonu nr 3 i wychodzącymi z tego pawilonu.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i prac budowlanych Wykonawca wykona ( lub zleci na swój koszt ) dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki pawilonu oraz montażu nowych instalacji rur zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania uwzględniającą koszt wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń, a także uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji wyżej wymienionego zadania.

Projekt musi być sporządzony przez uprawnionego projektanta w zakresie instalacji sanitarnych, posiadających aktualny wpis do okręgowej izby inżynierów budownictwa.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY

- PP dla  rury do zimnej,

- PP stabilizowany dla rur ciepłej wody i cyrkulacji

- PE-X stabilizowany dla rur centralnego ogrzewania.

- SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami wyburzeniowymi,

- młotami kującymi,

- odkurzaczem przemysłowym,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- drobnym sprzętem pomocniczym.

- TRANSPORT

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

- WYKONANIE ROBÓT

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

    - Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie.

    - Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

    - Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie

    - Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

.

ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

## 5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.

Wykopy należy wykonać jako otwarte. Przy większych głębokościach, wykopy mają być obudowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów.

## 5.3. Przygotowanie podłoża

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm lub zgodnie z dokumentacją projektową.

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm lub z dokumentacją projektową.

Podłoże należy bezwzględnie zagęścić.

## 5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

- w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

### Sposób realizacji robót

Zalecenia wykonawcze.

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykorzystaniu maszyn i elektronarzędzi

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić do kontroli roboty ulegające zakryciu, zawiadamiając Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o możliwości kontroli ww. robót.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Zacharewicz