ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 1

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 70/KPW/STO/2022

którego przedmiotem jest:

Przeprowadzenie prac na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO” z podziałem na części:

Część I: Wykonanie pomiaru parametrów węży do tankowania śmigłowca (3 szt.) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania złącza bezpieczeństwa (zrywnego) do tankowania śmigłowca na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”.

Część II: Wykonanie badania środka pianotwórczego w ramach przygotowania do certyfikacji lądowiska na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”.

Część III: Przegląd przetwornicy/zasilacza liniowego regulatora napięcia 115V na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”

Część IV: Przegląd prostownika 28V na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”

Część V: Pomiar grubości blach poszycia lądowiska na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”

Część VI: Przeprowadzenie badania wytrzymałości oraz konserwację zestawów łańcuchowych do mocowania śmigłowca na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”

Część VII: Przeprowadzenie prób wytrzymałości gniazd mocowania śmigłowca na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”

Część VIII: Certyfikacja roczna Infrastruktury lotniczej na okręcie na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”.

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

zamawiający informuje, iż  dnia 20.05.2022 r. otrzymał zapytania do WP i w dniu 24.05.2022 r. dokonał odpowiedzi:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienia / zmiany |
| --- | --- | --- |
| 1 | We WSZYSTKICH cz. WPN używa się NO-19-A206:2009, a powinna być przywołana znowelizowana NO-19-A206 :2022 | W odpowiedzi zamawiający dokona zmiany Normy we wszystkich częściach zamówienia. Nowa treść : „NO-19-A206 :2022” |
| 2 | 2. Cz. I WPN Badaniom podlegają 3 szt. węże a nie 2. | W odpowiedzi zamawiający dokona zmiany ilości węży do tankowania . Nowa treść: „Część I: Wykonanie pomiaru parametrów węży do tankowania śmigłowca (3 szt.) wraz ze sprawdzeniem poprawności działania złącza bezpieczeństwa (zrywnego) do tankowania śmigłowca na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”.” Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do WTT – WPN część I poprzez doprecyzowanie pomiarów węży: Nowa treść: „Wąż 30,95mb a) Średnica 50mm b) Ciśnienie próbne 5,2 bar c) Ciśnienie robocze 3,45 bar d) Ciśnienie rozrywające 40 bar e) Podcienienie -0,3 bar f) Temp. Pracy -30C do + 90C g) Minimalny promień zgięcia 400mm Wąż 30,30mb a) Średnica 50mm b) Ciśnienie próbne 5,2 bar c) Ciśnienie robocze 3,45 bar d) Ciśnienie rozrywające 30 bar e) Podciśnienie -0,3 bar f) Temp. Pracy -30C do + 70C g) Minimalny promień zgięcia 40mm Wąż 3,35mb a) Średnica 50mm b) Ciśnienie próbne 5,2 bar c) Ciśnienie robocze 3,45 bar d) Ciśnienie rozrywające 40 bar e) Podciśnienie -0,3 bar f) Temp. Pracy -30C do + 70C g) Minimalny promień zgięcia 450mm” |
| 3 | Cz. II WPN Próbek powinno być 4 na okręt (2xstacje i 2 na zapasy). | Należy przeprowadzić badania próbek tylko dla dwóch stacji. Dla zapasów nie przeprowadzamy badań, stanowią one małe przenośne zbiorniki 20l. |
| 4 | Cz. III i IV Przegląd prostownika i przetwornicy winien odbywać się po uzgodnieniach i w obecności PRS przez firmę posiadającą uznanie do wykonywania prac. | W odpowiedzi zamawiający dodaje nową treść w załączniku nr 1 do WTT – WPN część III i IV Nowa treść: UWAGA: „Wszelkie prace wykonać w obecności przedstawiciela załogi. Badania w/w infrastruktury lotniczej wykonać po uzgodnieniach i w obecności przedstawiciela PRS.” |
| 5 | Cz. V WPN Czy to jest dla ORP "Gen. K. Pułaski"? | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany zapisu w załączniku nr 1 do WTT – WPN na poprawną nazwę okrętu Nowa treść: „Przeprowadzenie pomiarów grubości pokładu lądowiska na ORP „Gen. T. Kościuszko”.” |
| 6 | Cz. VII WPN Próby gniazd powinny odbywać się po uzgodnieniach i w obecności PRS przez firmę posiadającą uznanie do wykonywania prac. | W odpowiedzi zamawiający dodaje nową treść w załączniku nr 1 do WTT – WPN część VII Nowa treść: UWAGA: „Wszelkie prace wykonać w obecności przedstawiciela załogi. Badania w/w infrastruktury lotniczej wykonać po uzgodnieniach i w obecności przedstawiciela PRS.” |
| 7 | Cz. VIII Winno być "Przegląd dla odnowienia Świadectwa zgodności infrastruktury lotniczej okrętu ORP "Gen. T. Kościuszko". W WPN przytoczono NO-07-A025:2003. Z ramienia instytucji prowadzącej certyfikację uważamy za wskazane wprowadzenie zmian dokumentów przetargowych. | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany poprzez dodanie w załączniku nr 1 do WTT – WPN treści: Nowa treść: „Szczegółowy opis prac: należy wykonać przegląd dla odnowienia Świadectwa zgodności infrastruktury lotniczej okrętu ORP "Gen. T. Kościuszko”. „ Oraz wykreślenia nieaktualnej normy NO-07-A025:2003 |