ZAŁĄCZNIK – Materiały elektryczne

- Kabel elektryczny okrągły YDY 5x6mm2  -  50 mb.

- Żarówka LED MR16 5W, 230V, barwa ciepła  -  10 szt.

- Oprawa liniowa podwójna nt 60cm LED T8 G13 (np. 4LED 60cm G13 2xT8 2x60R KANLUX Biała)  -  4 szt.

- Zestaw gniazdo siłowe z wyłącznikiem L-0-P (lewo,prawo) 1x32A/4p/400V 1x16A/3p/250V IP44 C32-48.1  974013 Elektromet-1 szt.

- Gniazdo modułowe 2P+Z 10/16A 230V na szynę  -  1 szt.

- Dławica kablowa PG-13,5, szary z uszczelką i nakrętką  -  10 szt.

- Wyłącznik nadprądowy klasy B 2A 1-fazowy, bezpiecznik jednopolowy CLS6-B2  -  3 szt.

- Przycisk SP22 w obudowie ppoż czerwonej zamykanej na klucz, IP55 (typ PPOŻ.SP22/W68, napęd z guzikiem wystający W/AW) 2 szt.

- Przycisk awaryjny grzybkowy, odblokowanie przez obrót, w obudowie IP65 z pierścieniem osłaniającym, zestyk NC  -  2 szt.

- Rozłącznik bezpiecznikowy do montażu na płycie ABB XLP1-6M10 (nr zamów.: 1SEP101891R0004), 250A, NH-1, zaciski na śruby M10  -  2 szt.

- Rurki termokurczliwe 30/15 długość 1m (kolor: zielony, żółty, czerwony po 3 szt.)  -  9 szt.