Załącznik nr 1A do SIWZ

Województwo: warmińsko- mazurskie

Powiat Działdowski

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

I . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w ramach projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” Nr projektu RPWN.03.01.00-28-0049/17-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskie go na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 - „Cyfrowy Region” Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych wraz z załadowaniem dokumentów do systemu Ośrodek, w którym prowadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Szacunkowa ilość stron dokumentów do przetworzenia ogółem : 120 000 stron formatu A4 w tym: szacunkowa ilość operatów technicznych 2800 operatów- szacunkowa ilość stron w operacie około 15 stron i operaty z mapy zasadniczej 203 – szacunkowa ilość stron w operacie około 300, mapy glebowo-rolnicze  (operaty techniczne wszystkich typów wykonane na terenie gminy Płośnica, Iłowo-Osada, częściowo gminy  Rybno, Lidzbark, Działdowo

Termin zakończenia prac – 16.12.2019 roku

Etap II:

Pogrupowanie w systemie Ośrodek już zaimplementowanych stron operatów pomiarowych w dokumenty (szacowana ilość operatów w ewidencji materiałów zasobu – 8000 w tym ok. 8000 szt. niżej wymienionych) oraz uzupełnienie brakujących atrybutów w oknie ewidencji materiałów zasobu dla operatów, które ich nie posiadają zgodnie z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183).

Przeprowadzenie analizy poprawności wprowadzenia opisu przestrzennego operatów przyjętych do pzgik przed 01.01.2014 roku, pochodzących z cyfryzacji wykonanej w latach  2013-2016 (szacunkowa ilość operatów w systemie z cyfryzacji wykonanej w latach 2013-2016 ok.8310 szt.)

Termin zakończenia Etapu II – 31.03.2020 roku

Prace etapu I i II powinny być wykonywane równocześnie zgodnie z uzgodnionym z zamawiającym harmonogramem prac.

### Etap I przedmiotu zamówienia. Proces wykonywania prac

Przedmiotu zamówienia będzie zawierał trzy zadania:

- Etap I Zadanie 1 – Synchronizacja i uzupełnienie identyfikatora ewidencji zasobu w systemie OŚRODEK i na operacie technicznym w postaci nieelektronicznej wraz z oceną operatu i uzupełnieniem treści pól w ewidencji materiałów zasobu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)

- Etap I Zadanie 2 - Skanowanie papierowych operatów technicznych wraz ze stroną tytułową zawierającą nadany identyfikator ewidencji zasobu ustalony w ramach Zadania 1 wraz z właściwym nazewnictwem i lokalizacją na dysku utworzonych plików, umożliwiającym automatyczne wczytanie zeskanowanych dokumentów do systemu OŚRODEK.

- Etap I Zadanie 3 – Wprowadzenie danych do programu Ośrodek

Podział etapu I na poszczególne zadania podyktowany jest znacząco różniącymi się wymaganiami w stosunku do wykonawców prac w poszczególnych zadaniach.

Zadanie 1 i 3 wymaga doświadczenia i wiedzy geodezyjnej. Natomiast zadanie 2 wymaga dobrego sprzętu do skanowania i niewielkiej wiedzy informatycznej.

III. Etap I przedmiotu zamówienia. Zakres prac do wykonania.

Etap I Zadanie 1

Wykonawca powinien wykazywać się znajomością programu OŚRODEK w stopniu wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia. Na udostępnionym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym powinien uzupełnić lub wprowadzić (w przypadku braku takich danych) dane o operacie, w systemie OŚRODEK,  w opcji Ewidencja materiałów zasobu zgodnie z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183). Należy wypełnić między innymi następujące pola:

- Id_Materiału:  PZG_IdMateriału, zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)

- dotychczasowy nr operatu

- powiązany z operatem KERG poprzez wybór z rejestru KERG lub założenie w rejestrze KERG nowej pozycji wraz z polami:

  - identyfikator zgłoszenia

  - TERYT gminy

  - data włączenia do zasobu

Jeśli z powiązanym z operatem numerem KERG nie została wprowadzona data włączenia do zasobu, należy ją uzupełnić.

Jeśli operat nie jest powiązany z KERG, należy wypełnić pole: Sposób uzyskania oraz TERYT gminy i datę wpisania do ewidencji.

Jeśli nie jest znana dokładna data wpisania do ewidencji, należy podać RRRR-12-31, gdzie RRRR oznacza dany rok kalendarzowy, w którym został zarejestrowany operat.

W przypadku numeru operatu typu 101/9/244/70 należy wpisać go w polu KERG z zachowaniem zasady 1019-244/1970 (pomijamy pierwszy znak „/”,  drugi znak „/” zastępujemy znakiem „-„  rok wpisujemy czterocyfrowy (np. stary numer: 113/2/48/71 - nowy numer:  1132-48/1971)

- po analizie operatu należy wprowadzić do systemu w oknie „Cecha” jedną lub kilka cech

zdefiniowanych w słowniku, np.

E – operat dotyczy bazy EGiB

G – operat dotyczy bazy GESUT

B – operat dotyczy bazy BDOT500

N – cały operat nie nadaje się do udostępnienia poprzez e-usługi w celu powtórnego wykorzystania danych pomiarowych (np. operat z wytyczenia obiektu po realizacji inwestycji)

Skanowane dokumenty muszą mieć nadany i umieszczony na dokumencie identyfikator

ewidencyjny materiału zasobu.

Etap I Zadanie 2 - skanowanie

- Skanowaniem  należy objąć dokumenty znajdujące się w operacie zgodnie z wymaganiami § 32 ust.1 i ust.3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183). Skanowanie operatów „zszytych” (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać  bez rozszywania.

- Skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji :

- dla kopii czarno-białych, nie mniejszej niż 200 dpi,

- dla kopii kolorowych, nie mniejszej niż 200-300 dpi.

Ostateczna rozdzielczość zostanie ustalona z PODGiK, po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji.

- Skanowanie w formie kopii kolorowych należy dokonać dla dokumentów stanowiących m.in. szkice graniczne, szkice wyniesienia granic, decyzje administracyjne, protokoły graniczne, mapy klasyfikacyjne i mapy uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projekty podziału nieruchomości w pełnej palecie barw.

- Dokumenty, w których informacja przedstawiona kolorem nie ma istotnego znaczenia lub jest monochromatyczna (sprawozdanie, wykazy współrzędnych, obliczenia geodezyjne) należy skanować w 2 kolorowej palecie barw (monochromatycznie) jeżeli jednak skan monochromatyczny nie zapewnia odpowiedniej jakości wówczas dokument należy zeskanować w kolorze w pełnej palecie barw.

- Utworzone pliki kart należy zapisywać w formacie: jpg - używany skaner powinien od razu zapisywać plik w wynikowym formacie.

- Karty uszkodzone (pogięte, porwane itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (podklejenie oryginału, wykonanie kopii itp.). Wykonawca może zaproponować własne rozwiązania i stosować je po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez PODGiK.

- W przypadku braku możliwości rozszycia operatu (np. gdy operat jest zszyty w sposób trwały przez introligatora) należy zastosować odpowiednią metodę przetworzenia kart, tak aby zeskanowane materiały były czytelne a karty nie uległy zniszczeniu.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne skanowanie kart wypłowiałych, mało kontrastowych, z ciemnym tłem, sporządzonych jasnym ołówkiem. Podczas skanowania należy zachować czytelność archiwizowanych dokumentów nie mniejszą niż na dokumentach źródłowych. W celu uzyskania czytelności dopuszczalne jest zwiększenie minimalnej rozdzielczości.

- Przetworzone karty w stosunku do oryginałów muszą zachować proporcje wymiarów i nie posiadać zniekształceń i deformacji, muszą być wyraźne i czytelne.

- W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów i opisu folderów, należy propozycje zmian uzgodnić z PODGiK. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach,

- niezmieniania treści ww. dokumentów.

- Zapis i przekazanie utworzonych plików powinien nastąpić w formie uporządkowanej, zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W tym celu należy :

  - Utworzyć katalogi o nazwie jednostek ewidencyjnych.

  - W katalogu o nazwie – numer operatu – należy zapisywać poszczególne pliki powstałe podczas skanowania dokumentów z konkretnego operatu.

3)  W ramach folderu (katalogu) powinny znajdować się pliki o nazwie składającej

się z numeru oraz nazwy dokumentów:

  - numer 00 jest zarezerwowany do strony tytułowej z widocznym identyfikatorem operatu

  - numer 0 oznacza kolejną stronę ze spisem treści

  - kolejne liczby naturalne poprzedzone odpowiednią liczbą zer wiodących zapewniających prawidłowe sortowanie (001, 002,…803, do 999) oznaczają kolejne zeskanowane strony operatu (jeśli to możliwe, zgodne z numeracją stron w operacie)

  - w przypadku, gdy operat skład się z kilku tomów, numer w nazwie pliku zawiera numer tomu, po którym następuje kropka oraz kolejny numer zeskanowanej strony w ramach tomu,  np. 3.023 oznacza 23. zeskanowaną stronę w ramach tomu trzeciego

  - po numerze w nazwie pliku powinien być wstawiony dolny myślnik (_) oraz nazwa dokumentu  zgodna z następującym wykazem:

- okładka

- spis treści

- sprawozdanie techniczne

- szkic

- wykaz współrzędnych

- protokół

- decyzja

- mapa

- dziennik pomiarowy

- opis topograficzny

- inny

- dokumentacja przejściowa.

Uwaga. Wyżej wymienione nazwy umożliwią automatyczne dekodowanie do obowiązującego atrybutu  PZG_NazwDok zgodnego z rozporządzeniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość zapisywania nazw plików.

Alfabetyczne zestawienie najczęstszych nazw dokumentów wchodzących w skład operatu wraz z przyporządkowaną  im nazwą dokumentu oraz odpowiadającym im PZG_ NazwaDok przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Dokumenty wchodzących w skład operatu | Nazwa dokumentu | PZG_NazwaDok zgodna z PZG_ModelZasobuGiK- słowniki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | decyzja | decyzja | inny |
|  | dokumentacja sądowa | inny | inny |
|  | dziennik obliczeń | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | dziennik pomiarowy | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | inny dokument | inny | inny |
|  | karta odkrywki gleboznawczej | inny | inny |
|  | kartoteka budynku + arkusz danych budynkowych | inny | inny |
|  | kartoteka lokalu + arkusz danych lokalu | inny | inny |
|  | kopie materiałów wydanych z ośrodka | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | mapa klasyfikacyjna | mapa | mapa |
|  | mapa uzupełniająca | mapa | mapa |
|  | mapa-notatnik zmian | mapa | mapa |
|  | mapa (orto) wywiadu terenowego | mapa | mapa |
|  | opis odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | opisy topograficzne | opis topograficzny | opisTopoZbOpisTopo |
|  | pierworys mapy ewidencyjnej | mapa | mapa |
|  | porównanie współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspZbWykazowWsp |
|  | postanowienie | decyzja | inny |
|  | projekt podziału/mapa z projektem podziału | decyzja | inny |
|  | projekt wyłączenia z produkcji rolnej | decyzja | inny |
|  | prośba o przyjęcie do zasobu/zawiadomienie o zakończeniu praz | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół badania ksiąg wieczystych | inny | inny |
|  | protokół graniczny | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z utrwalenia nowych punktów granicznych/protokół z wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków granicznych | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli klasyfikacji gruntów | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli technicznej/protokół weryfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół przeprowadzenia klasyfikacji | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół sprawdzenia klasyfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | przekazanie znaku geodezyjnego pod ochronę | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | spis zawartości operatu | spis treści | inny |
|  | sprawozdanie techniczne | sprawozdanie techniczne | sprawTechniczne |
|  | strona tytułowa (wraz z kodem kreskowym) | okładka | inny |
|  | strona tytułowa kolejnego tomu operatu (bez kodu kreskowego) | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | szkic graniczny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic klasyfikacyjny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic osnowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic podstawowy, zarys granic | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic poglądowy, koncepcja | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic polowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic użytków gruntowych | szkic | szkicPolowy |
|  | upoważnienie, pełnomocnictwo | inny | inny |
|  | wezwania i zawiadomienia, zwrotne poświadczenia | decyzja | inny |
|  | wstępny projekt podziału | decyzja | inny |
|  | wykaz współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspolrzednych |
|  | wykaz zmian danych budynkowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku | inny | inny |
|  | wykaz zmian gruntowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych działki | inny | inny |
|  | wypis i wyrys | inny | inny |
|  | wypisy z planu miejscowego | inny | inny |
|  | zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów | inny | inny |
|  | zaświadczenie o wyłączeniu gruntów | inny | inny |
|  | zestawienie klas gruntów do odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | zgłoszenie pracy geodezyjnej | dokumentacja przejściowa | inny |

W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów ze względu na rodzaj czy nazwę dokumentu należy to ustalić z Zamawiającym.

Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną.

Etap I Zadanie 3 – wprowadzenie do programu OŚRODEK

1.Wykonawca powinien zaimportować utworzone repozytorium w ramach Zadania 2  do bazy systemu OŚRODEK w taki sposób, by w oknie Ewidencja materiałów zasobu po naciśnięciu przycisku  widoczne były wszystkie dokumenty znajdujące się w poszczególnych operatach. W kolumnie Dokument powinna  znaleźć się nazwa pliku odpowiadająca  jednej zeskanowanej stronie operatu.

W trakcie ładowania należy przeprowadzić kontrolę zgodności identyfikatora operatu wprowadzonego w Zadaniu 1 z nazwą folderu. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z Zamawiającym. Po załadowaniu do systemu OŚRODEK dokumentów należy połączyć zeskanowane pojedyncze strony w jeden dokument, nadając w odpowiedniej kolumnie ten sam numer dokumentu przy kolejnej stronie zeskanowanego dokumentu.

2.W następnej kolejności należy opisać zakres przestrzenny materiałów w zasobie. Zakres przestrzenny można opisać przez podanie numerów działek, wprowadzenie zakresu rastrowego  lub poprzez wskazanie zakresu obszarowego na mapie numerycznej.

3.Zasady opisywania zakresu przestrzennego operatów.

3.1.Operaty związane z bazą EGIB należy opisać numerami działek, których dotyczą.

Operaty prawne, o ile dotyczą podziałów nieruchomości, powinny być opisane numerami działek „przed podziałem" oraz „po podziale". Każdy podział stanowi jedną grupę. W kolejnej grupie, utworzonej dla każdego operatu niezależnie od rodzaju pracy geodezyjnej powinny być wpisane działki sąsiednie (jako działki „po podziale"), ale tylko w przypadku, gdy dane liczbowe znajdujące się w operacie umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego działki sąsiedniej. Operaty związane z przenumerowaniem działek, powinny być również wprowadzone do bazy programu do obsługi PZGiK; stary numer działki jako numer „przed podziałem", a nowy numer jako „po podziale", przy czym każda działka musi tworzyć oddzielną grupę. Operaty prawne nie zawierające podziałów powinny zawierać opis zakresu w stanie nowym.

Wyżej opisane zasady mają na celu zapewnienie automatycznego utworzenia historii podziałów i przenumerowań po załadowaniu danych do bazy PODGiK.

W operatach wieloszkicowych (powyżej 10 szkiców) należy dodatkowo opisać zakresem działkowym każdy szkic w ramach operatu. Wszystkimi działkami, dla których dane liczbowe znajdujące się na szkicu umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego.

3.2 Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500 powinny być opisane zakresem obszarowym i rastrowym.

Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500 powinny zostać opisane zakresem obszarowym i powiązanym z nim zakresem rastrowym (zakres rastrowy może tworzyć się automatycznie podczas zapisywania zakresu obszarowego, jednak w przypadku wykorzystania zewnętrznych aplikacji do przygotowania danych zakresu, zakres rastrowy może zostać pominięty i należy uzupełnić go ręcznie).

Zakres obszarowy można wskazać na mapie numerycznej prowadzonej w systemie EWMAPA i wczytać go do systemu OŚRODEK lub wprowadzić w systemie OŚRODEK współrzędne punktów poligonu opisującego dany obszar.

Można również opisać w systemie OŚRODEK zakres obszarowy operatu za pomocą siatki kwadratów (rastrów) powstałych z podziału sekcji mapy, na której występuje zakres obszarowy danego operatu. Zakres obszarowy operatu nie powinien przekraczać obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Mając na uwadze efektywność e-usługi wybierającej do przeglądania dokumenty związane z nowym obszarem zgłoszonej pracy geodezyjnej, wskazane jest, by zakres obszarowy dokumentów w zasobie był zawężony do obszaru, na którym znajdują się dane do powtórnego wykorzystania.

4. Utworzone pliki w ustalonym formacie i strukturze należy zapisać na zewnętrznych nośnikach danych - płyty DVD lub Blu-Ray. Ponadto należy zapisać kopię wszystkich danych na przenośnym dysku zewnętrznym 2,5” o pojemności co najmniej 2 TB ze złączem USB 3.0, który zostanie przekazany Zamawiającemu.

5. Po zeskanowaniu materiałów i uzupełnieniu zakresów działkowych (rastrowych) należy sprawdzić poprawność wyszukiwania działek w systemie ośrodek (menu: ewidencje/działki) i prawidłowość wyświetlania przypisanych operatów i zeskanowanych materiałów.

Należy na bieżąco kontrolować nr KERG w celu uniknięcia dublowania (powtarzania) numeru KERG zapisanego z rokiem  „dwucyfrowym” i „czterocyfrowym”.

- Dla materiałów archiwalnych (operatów przed 1999 rokiem), które nie zostały wprowadzone do systemu ośrodek należy uzgodnić z PODGiK sposób wprowadzenia typu operatu (N lub E) i ewentualnego uzupełnienia ewidencji zamkniętych o brakujące numery KERG i numery operatów ewidencyjnych.

- Zamawiający, na okres prac związanych ze skanowaniem, wypożyczać będzie Wykonawcy pracy, stosowną dokumentację techniczną partiami których wielkość oraz termin zwrotu zostaną ustalone z Wykonawcą w formie pisemnej z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych jakimi dysponuje PODGiK oraz Wykonawca.

Tylko zwrot poprzedniej partii dokumentacji upoważniać będzie do udostępnienia kolejnej części dokumentacji.

Do każdej zwracanej części należy dołączyć raport sporządzony zgodnie z pkt.9 niniejszych wytycznych.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do przystawienia  pieczęci z treścią : „Zarchiwizowano cyfrowo dnia ……” z podaniem nazwy wykonawcy. Pieczątkę należy umieścić na okładce skanowanej dokumentacji.

- Raport z wykonanych prac określający ilość zeskanowanych operatów i zarysów pomiarowych stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli informatycznej zeskanowanych materiałów i wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

Raport (w formacie.xls) powinien zawierać tabelaryczne zestawienie numerów operatów zawierające w kolejności: identyfikator - sortowany w poszczególnych obrębach w kolejności wzrastającej rocznikami oraz KERG i numer ewidencyjny operatu a także ilość stron niezależnie od formatu skanu i ewentualne uwagi.

- Po procesie skanowania Wykonawca załaduje do sytemu Ośrodek karty poszczególnych operatów łącząc je z odpowiednimi rekordami w systemie Ośrodek oraz nadając operatom odniesienia przestrzenne zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

- Na koniec realizacji Etapu I zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny z wykonanej pracy, zawierający min.:

  - dziennik roboty,

  - sprawozdanie techniczne z opisem wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania,

  - raport o stanie ilościowym i jakościowym oraz ewentualnych ubytkach w stanie operatów w stosunku do pierwotnie wykazanych,

  - nośniki elektroniczne z kompletem danych,

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na wykonane prace na okres

24 miesięcy licząc od dnia przekazania całości roboty i usunąć w terminie uzgodnionym w

umowie wszystkie ujawnione w tym okresie wady i ubytki.

- Szacunkowa ilość stron do przetworzenia ogółem 120 000 stron formatu A4

IV. Etap II Przedmiotu zamówienia

1.Etap II Zadanie 1

W ramach zadania w systemie OŚRODEK należy wykonać:

- pogrupowanie zaimplementowanych stron operatów pomiarowych w dokumenty

- uzupełnienie atrybutów w oknie ewidencja materiałów zasobu dla operatów które tego nie posiadają zgodnie z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013 poz.1183)

- po analizie operatu wprowadzić do systemu w oknie „Cecha” jedną lub kilka cech zdefiniowanych w słowniku, np.

E – operat dotyczy bazy EGiB

G – operat dotyczy bazy GESUT

B – operat dotyczy bazy BDOT500

N – cały operat nie nadaje się do udostępnienia poprzez e-usługi w celu powtórnego wykorzystania danych pomiarowych (np. operat z wytyczenia obiektu po zrealizowaniu inwestycji)

2.Etap II Zadanie 2

W operatach znajdujących się w systemie OŚRODEK przekształconych do postaci cyfrowej w latach 2013-2016 należy wykonać:

- przeprowadzenie w oknie ewidencji materiałów zasobu systemu OŚRODEK analizy poprawności wprowadzenia opisu zakresu przestrzennego (działkowego) zgodnie z działkami uwidocznionymi na szkicach polowych i protokołach granicznych poszczególnych operatów. W przypadku stwierdzenia błędnego zakresu działkowego i braku możliwości określenia poprawnego zakresu, sposób rozwiązania problemu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- w operatach wieloszkicowych (powyżej 10 szkiców) należy dodatkowo opisać zakresem działkowym każdy szkic w ramach operatu wszystkimi działkami, dla których dane liczbowe znajdujące się na szkicu umożliwiają wyznaczenie chociaż jednego punktu granicznego.

Szacunkowa ilość operatów w systemie z cyfryzacji wykonanej w latach 2013-2016 wynosi

ok. 8 310 sztuk.

3. Na koniec realizacji Etapu II zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat techniczny z wykonanej pracy, zawierający min.:

  - dziennik roboty,

  - sprawozdanie techniczne z opisem sposobu wykonanej pracy, w tym napotkanych problemów i zastosowanych sposobów ich rozwiązania,

  - raport z wykrytych błędów opisów geoprzestrzennych operatów i sposobem ich naprawy.

  - nośniki elektroniczne z kompletem danych,

V. Zobowiązanie Wykonawcy wynikające z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wykonywane czynności związanych z realizacją zamówienia przez osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę związane będą z :

1) analiza materiałów źródłowych

2) uzupełnienie oraz weryfikacja zakresów geoprzestrzennych operatów (działkowe i obszarowe)

c) przygotowanie operatu technicznego z wykonanej pracy

d) załadowanie dokumentów do systemu Ośrodek.