AE/ZP-27-53/20			                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 6.1

Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanych

rejestratorów EKG systemem Holtera 7 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane. Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator holterowski EKG 7 szt. |
|  | Rejestratory holterowskie EKG: 4 szt. 12 kanałowy i 3 szt. 3 kanałowe, cyfrowe, fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |  |
|  | Oferowane rejestratory powinny współpracować z programem analizującym będącym w posiadaniu Zamawiającego o parametrach opisanych poniżej lub być dostarczone z własnym programem analizującym o parametrach opisanych poniżej. | TAK |  |
| Parametry programu analizującego |
|  | Przeglądanie fragmentów EKG w trybie stronicowym | TAK |  |
|  | Przeglądanie EKG w trybie wstęg (strip) | TAK |  |
|  | Analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym | TAK |  |
|  | Analiza automatyczna oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii komorowych i nadkomorowych | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza odcinka ST | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów i badań | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu końcowego | TAK |  |
|  | Możliwość analizy zapisów dłuższych niż 96 godzin jako jedno badanie | TAK |  |
|  | Możliwość analizy zapisów z dwunastu odprowadzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru analizowanych kanałów od 1 do 3 | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia punktów pomiarowych ST niezależnie dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji pobudzeń z danej klasy w trybie stronicowym | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniej edycji tabeli arytmii | TAK |  |
|  | Analiza epizodów obniżenia odcinka ST z uwzględnieniem rodzaju nachylenia | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy fragmentów zapisu | TAK |  |
|  | Analiza czasowa HRV, prezentacja wyników w formie graficznej | TAK |  |
|  | Analiza spektralna HRV, prezentacja wyników w formie graficznej ( 3D) | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji z rejestratorem | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych | TAK |  |
| Parametry rejestratora 12 kanałowego 4 szt. |
|  | Czas zapisu minimum 168 godzin. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta – przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG | TAK |  |
|  | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | TAK |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Rejestrator bez wyświetlacza graficznego lub z wyświetlaczem graficznym z możliwością prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji | TAK Punktacja: Rejestrator bez wyświetlacza graficznego - 0 pkt. Rejestrator z wyświetlaczem graficznym z możliwością prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji - 10 pkt. |  |
|  | Zapis na nośniku pamięci bez kompresji | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii lub akumulatorów | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji sygnału EKG on-line | TAK |  |
|  | Zasilanie baterie i akumulatory (zamiennie) tego samego rozmiaru | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany zużytej baterii lub akumulatora bez utraty zapisanych danych i kontynuowania zapisu | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności minimum IPX6 | TAK |  |
|  | Wyposażenie: kabel EKG i zestaw startowy tj. elektrody jednorazowe i baterie | TAK |  |
| Parametry rejestratora 3 kanałowego 3 szt. |
|  | Czas zapisu minimum 168 godzin. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta – przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG | TAK |  |
|  | Zachowanie danych EKG bez zasilania rejestratora | TAK |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Rejestrator bez wyświetlacza graficznego lub z wyświetlaczem graficznym z możliwością prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji | TAK Punktacja: Rejestrator bez wyświetlacza graficznego - 0 pkt. Rejestrator z wyświetlaczem graficznym z możliwością prezentacji zapisu EKG z wybranego odprowadzenia w dowolnym momencie rejestracji - 10 pkt. |  |
|  | Zapis na nośniku pamięci bez kompresji | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii lub akumulatorów | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu aktywności rejestratora | TAK |  |
|  | Możliwość transmisji sygnału EKG on-line | TAK |  |
|  | Zasilanie baterie i akumulatory (zamiennie) tego samego rozmiaru | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany zużytej baterii lub akumulatora bez utraty zapisanych danych i kontynuowania zapisu. | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności minimum IPX6 | TAK |  |
|  | Wyposażenie: kabel EKG i zestaw startowy tj. elektrody jednorazowe i baterie. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.