|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Wojskowe Biuro Emerytalne w Kielcach |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Wojska Polskiego 257 w Kielcach |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Nazwa zamówienia | „WBE Kielce, remont bramy wjazdowej na teren kompleksu wojskowego wraz z wykonaniem poręczy przy budynku nr 51” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45453000-7 |
| Autor opracowania | Piotr MŁYNARCZYK |
| Data opracowania | Luty 2021 rok |

### Spis Treści

### 1.Wstęp………………………….………………………………………….………..……3

### 1.1 Przedmiot specyfikacji……………………………………………..…………..…3

### 1.2 Zakres robót………………………………………………………….…….….…..3

### 1.3 Określenia podstawowe……………………..………………………..….….…...5

### 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót …..……..………………………...……...5

### 2. Termin realizacji…………………………………..……………………..…………….6

### 3. Materiały i wyroby………………………………………………………….................6

### 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia…………………………………….............….6

### 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn………...…………………...….….…..….7

### 6. Wymagania dotyczące środków transportu……………………....…….…...…..….7

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych……...….……..….…....…8

8. Ogólne zasady kontroli jakości…………………………………..….………..…...…8

### 9.  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym………………….…….…...…...8

### 10. Obmiar robót………………………………………………….………….….….….…8

### 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów………………....……..…….….....…9

12. Rodzaje odbiorów…………………….…..……………….….………..….………......9

### 13. Dokumenty odniesienia  …………………………………..……….……..…..11

### 14. Gwarancja ………………………………..…………………..…….……..………..11

### 15. Podstawa płatności  ………………………..…………………..………………….11

### 16. Ważniejsze normy i przepisy…………….………………………..……...…...…11

- WSTĘP.

  - Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem bramy wjazdowej na teren kompleksu wojskowego wraz z wykonaniem poręczy przy budynku nr 51. Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z wykonawstwem i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Roboty demontażowe:

- Demontaż bramy dwuskrzydłowej stalowej o wymiarach 270x420 cm.

- Demontaż słupków ogrodzeniowych.

- Demontaż przęseł ogrodzenia.

- Demontaż murka ogrodzeniowego.

- Demontaż fundamentu.

- Transport i przekazanie metalowych elementów z demontażu do magazynu SOI.

Roboty remontowe:

- Wykonanie wykopów pod fundament.

- Wykonanie poniżej poziomu terenu fundamentu betonowego, w szalunku, o szerokości 20 cm zagłębionego 130 cm z betonu klasy C30 W8. Zbrojenie w dolnej części fundamentu prętem zbrojeniowym  4 ø 12, strzemiona ø 6 co 20 cm.

- Wykonanie powyżej poziomu terenu cokołu betonowego o szerokości 20 cm i wysokości do 60 cm z betonu klasy C30 W8. Szalowanie systemowe w celu uzyskania gładkiej powierzchni betonu. Wykonanie daszka o szerokości 30 cm na cokole.

- Osadzenie słupków stalowych ogrodzenia w trakcie wylewania fundamentu i cokołu.

- Skrócenie oraz montaż zdemontowanych przęseł ogrodzenia.

- Brama dwuskrzydłowa przemysłowa systemowa. Szerokość bramy 4,80 m, wysokość 2,20 m, dodatkowo wysięgniki z drutem kolczastym do wysokości ogrodzenia tj. 2,70 m. Konstrukcje sztywne bramy (rama) wykonane z elementów stalowych profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3mm, wypełnionych prętami stalowymi o średnicy nie mniejszej niż 12 mm rozmieszczonymi co 50 mm. Prześwit bramy od podłoża, pomiędzy pionowymi zewnętrznymi krawędziami nie większy niż 50 mm w osi. Brama mocowana do słupów za pomocą zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podniesienie lub wybicie czopa z zawiasu. Słupy wykonane ze stalowych profili zamkniętych o grubości ścianki minimum 3mm w przekroju min. 120x120x3 mm. Ponad bramą wysięgniki zamontowane pod takim kątem aby umożliwiały pełne otwarcie. Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana w kolorze popielatym RAL 7040. Brama uruchamiana radiowo przez kodowany sygnał z pilota. Do zamykania od wewnątrz kłódki klasy zabezpieczenia co najmniej 5 i klasy 3 odporności na korozję.

- Wysięgniki mocujące drut kolczasty lub ostrzowy wykonane z kątowników lub teowników o wymiarach 30 mm x 30 mm x 3 mm o długości zapewniającej osiągnięcie wysokości ogrodzenia minimum 2,70 m – skierowane pod kątem 45o w kierunku do wewnątrz. Pomiędzy wysięgnikami należy montować nitki drutu kolczastego w odstępach maksimum 0,15 m począwszy od górnej krawędzi wysięgnika. Zgodnie z NO-04-A009/2017 Obiekty wojskowe zabezpieczenia mechaniczne 
i ogrodzenia. OGRODZENIE WEWNĘTRZNE.

Drut kolczasty dwużyłowy - 2,5/2 mm - odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zbudowany  z ocynkowanego stalowego drutu nośnego Ø 2,5 mm spiralnie skręcanego maszynowo, do którego przymocowane są zwojowe kolce o ostrych zakończeniach.

- Montaż automatyki bramy składającej się z: dwa siłowniki 230V, centrala sterująca, lampa sygnalizacyjna, odbiornik radiowy, 5 szt. pilotów. Temperatura pracy -55oC. Silnik z zabezpieczeniem termicznym.

- Wykonanie instalacji zasilającej i sterującej. Montaż centrali na elewacji budynku oraz wykonanie napraw elewacji w obrębie skrzynki i przewodów elektrycznych. Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego. Rozebranie nawierzchni z kostki oraz podbudowy. Montaż przewodów zasilających, sterujących i antenowych w rurach ochronnych arot. Wykonanie pomiarów elektrycznych. Zasypanie wykopu wraz z oznakowaniem trasy prowadzenia przewodów, odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni z kostki.

- Wykonanie przerobienia balustrady schodów wewnętrznych. W zakresie prac: demontaż istniejącej balustrady (o długości 340 cm, wysokości 80 cm), dospawanie elementu balustrady tak aby jej wysokość wynosiła min. 110 cm, zabezpieczenie antykorozyjne, montaż, uzupełnienie ubytków w ścianach.

- Wykonanie daszka o szerokości 30 cm na cokole (o długości 260 cm) ogrodzenia od strony bloku mieszkalnego.

1.3	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z użytkownikiem kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Kielce karty przekazania odpadów.

- Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych od podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Kielce Tel: (41) 261174310

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy

- Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych demontażowych, montażowych i ogólnobudowlanych oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie obiektu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie obiektu.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie obiektu.

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie 
do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

- Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

- Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Kierownik po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

- Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń 
i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić 
w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach 
i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej 
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót 
i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

- Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1 niniejszej STWiORK.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

- Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. U. z 2020 r.poz. 1333,2127,2320, z 2021 t. poz.11.),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266,730)

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1396,1403,1495,1501,1527,1579,1680,1712,1815,2087,2166),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.