Załącznik nr 1

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii III z układem napędowym 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | Spełnia /Nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), |  |
|  | - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5) oraz oznaczony na tylniej skrytce naklejką „KORYTARZ ŻYCIA”. |  |
| 2 | Podwozie z kabiną: | Spełnia /Nie spełnia* |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2021 rok, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi odnoście emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami EURO 6 i o mocy minimalnej 320 KM . Silnik pojazdu dostosowany do ciągłej pracy bez uzupełnienia cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. Wysokość całkowita pojazdu: maksymalnie 3400 mm | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej). |  |
| 2.3 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 16.000 kg. |  |
| 2.4 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 3 – terenowej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej) |  |
| 2.5 | Pojazd musi posiadać urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego oraz dodatkowe światła zamontowane z przodu pojazdu. Tył pojazdu wyposażony w falę świetlną LED. Dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. |  |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki: |  |
|  | układ jezdny - napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych. Przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Manualna skrzynia biegów. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe pojedyncze. |  |
|  | - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, z zawieszeniem mechanicznym, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy, za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. |  |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon cyfrowy przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. |  |
| 2.10 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. |  |
| 2.11 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia: 1 pełnowymiarowe koło zapasowe, klucze do kół, podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego samochodu, 1 zestaw do pompowania kół, 1 klin pod koła. Zawieszenie pojazdu – przód resor, tył – resor. |  |
| 2.13 | Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki – białe. |  |
| 2.14 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilość gniazd uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą. |  |
| 2.15 | Instalacja pneumatyczna pojazdu ma zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Moc alternatora, pojemność akumulatorów zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu do holowania przyczep o masie do 5t oraz w zaczep do holowania i szekle z przodu pojazdu. |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie. Sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. |  |
| 2.18 | Kabina wyposażona dodatkowo w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia, fabryczne radio, fabryczna klimatyzacja, W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 4 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi w wykonaniu EX. Latarka wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5 godz. A w trybie oszczędnym nie mniej niż 9 godz., przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 30% trybu wysokiej mocy. Moc świecenia nie mniejsza niż 170 lumenów. Latarka wyposażona w klips umożliwiający zaczepienie latarki na elementach umundurowania strażaka. W zestawie ładowarka 230V. IP nie mniejsze niż 65. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. W kabinie kierowcy 4 kpl. radiotelefonów nasobnych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O – 1 szt., - akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt., - antena – zakres częstotliwości pracy 147 – 160 MHz, długość min. 15 cm – 1 szt., - mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt., klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt.,- specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w pojeździe o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego – 1 szt., - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach / gniazdach / ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych. poprzeczny półka do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny za siedzeniami kierowcy i dowódcy zastępu |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza | Spełnia /Nie spełnia* |
| 3.1 | Zabudowa spawana, wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. |  |
| 3.2 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się blachy ryflowanej). dodatkowo zamontowana min. jedna lub więcej skrzyń wykonanych z materiałów odpornych na korozję, z możliwością szczelnego zamknięcia (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachołków, deski ortopedycznej). Skrzynie winny gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Liczba i wymiary skrzyni lub skrzyń zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia, podczas inspekcji produkcyjnej. W każdej skrzyni zamontowane oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie wraz z oświetleniem dachu zabudowy. |  |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii poprzez zainstalowane podesty robocze o głębokości min. 55 cm z możliwością łatwego demontażu i regulacji. Powierzchnie robocze antypoślizgowe (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). Wnętrze skrytek - półki z możliwością indywidualnego ustawienia wysokości na prowadnicach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.6 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). |  |
| 3.7 | Autopompa A16/8 i min. 2,5/40.Układ posiadający możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do linii tłocznych, działka, szybkiego natarcia. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 3.8 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 3.9 | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy. |  |
| 3.10 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.11 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. Układ wyposażony w system zraszania podwozia. |  |
| 3.12 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 stopni Celsjusza. W przedziale autopompy dodatkowy głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie. |  |
| 3.13 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z zewnętrznego źródła w czasie zgodnym z przepisami. W przedziale autopompy i kabiny znajdują się urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.14 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 3.15 | Zbiornik wody o pojemności nominalnej min. 2500 dm3. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny. |  |
| 3.16 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75 z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.18 | Pojazd musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą . Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. |  |
| 3.19 | Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |
| 3.20 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. |  |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |  |
| 3.22 | Pojazd wyposażony w półkę obrotową na sprzęt burzący w środkowej skrytce po lewej stronie. |  |
| 3.23 | Pojazd wyposażony w miejsca do indywidualnego montażu sprzętu - wg wymagań KG PSP. |  |
| 4. | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem: |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt wyszczególniony w „ Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający. | Rodzaj, parametry techniczne zostaną podane wykonawcy zabudowy |
| 4.93 | Pojazd wyposażony, co najmniej w: zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 5. | Pozostałe warunki Zamawiającego | Spełnia /Nie spełnia * |
| 5.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 5.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5.3 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 1 – Wykaz sprzętu, który Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem

| L.p. | Nazwa wyposażenia | J.m. | Ilość, wielkość, typ | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | Spełnia /Nie spełnia * |
| Grupa 1 – wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej |  |
| 1. | a) Nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny marki Fenzy z butlą kompozytową o pojemności min. 6,8 l/300 bar, zabezpieczoną pokrowcem, z maską panoramiczną w sztywnym pojemniku. Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. b) Sygnalizator bezruchu z kluczem uruchamiającym | kpl. | 4 |  |
| 2. | Zapasowa maska panoramiczna w sztywnym pojemniku typu Fenzy BIO MASK | szt. | 10 |  |
| 3. | Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 lub równoważnej) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 lub równoważnej) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 lub równoważnej). | szt. | 2 |  |
| 4. | Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem, spełniające wymagania normy PN-EN 1486:2009 lub równoważnej. | szt. | 2 |  |
| 5. | Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem spełniające normy EN 381-5 lub równoważnej, ochrona przed przecięciem – klasa 1. | para | 1 |  |
| 6. | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe. | Para | 2 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| Grupa 2 – pompy pożarnicze | Spełnia /Nie spełnia * |
| 7. | Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary. | Typ | MP 4/2 |  |
| Grupa 3 – armatura i osprzęt pożarniczy | Spełnia /Nie spełnia * |
| 8. | Wentylator oddymiający o nominalnej wydajności min. 18 000 m3/h , z możliwością podawania piany lekkiej. | szt. | 1 |  |
| 9. | Zbiornik na wodę o pojemności min. 5000 dm3, składany. | szt. | 1 |  |
| 10. | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA. | szt. | 10 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 11. | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA | szt. | 20 |  |
| 12. | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł. | szt. | 2 |  |
| 13. | Przełącznik 110/75. | szt. | 2 |  |
| 14. | Przełącznik 75/52 | szt. | 2 |  |
| 15. | Zbieracz 2x75/110. | szt. | 1 |  |
| 16. | Rozdzielacz K-75/52-75-52. | szt. | 1 |  |
| 17. | Smok ssawny 110 z pływakiem pływający | szt. | 1 |  |
| 18. | Zasysacz liniowy z wężykiem o długości min. 2m co najmniej typu Z-4. | kpl. | 2 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 19. | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75. | szt. | 2 |  |
| 20. | Prądownica wodna PW 75. | szt. | 1 |  |
| 21. | Prądownica wodna typu turbo z czterostopniową regulacją przepływu : 115, 230, 360, 470 l/min. | szt. | 2 |  |
| 22. | Prądownica pianowa PP 4. | szt. | 1 |  |
| 23. | Wytwornica pianowa WP 4-75. | szt. | 2 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 24. | Działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne z nakładką do podawania piany gaśniczej. | kpl. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 25. | Stojak hydrantowy 80 z dwoma nasadami 75 | szt. | 1 |  |
| 26. | Klucz do hydrantów podziemnych. | szt. | 1 |  |
| 27. | Klucz do hydrantów nadziemnych. | szt. | 1 |  |
| 28. | Klucz do łączników 25/42/52/75/110 | szt. | 4 |  |
| 29. | Klucze do pokryw studzienek. | kpl. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 30. | Linka strażacka do celów pomocniczych – do linii ssawnej 30m. | szt. | 1 |  |
| 31. | Mostek przejazdowy gumowy do węży 2x75. – szerokość mostka co najmniej 500 mm. | szt. | 2 |  |
| 32. | Siodełko wężowe dla węży 25-110 | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 33. | Lanca gaśnicza z zaworem zamykającym przepływ. Lanca wyposażona w głowicę „do ataku”, „do obrony” oraz głowicę do gaszenia hałd słomy i siana. | szt. | 1 |  |
| Grupa 4 – sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej | Spełnia /Nie spełnia * |
| 34. | Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa trzyosobowa z drążkami podporowymi, wyposażona w hamulec liny, wykonana z metalu lekkiego, o długości min. 9,00 m. | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 35. | Drabina nasadkowa wykonana ze stopów lekkich (przęsło). Wszystkie przęsła drabiny muszą mieć stopy zakończone na ostro. | szt. | 6 |  |
| 36. | Linka strażacka do celów pomocniczych (długości linek: 2x20 m, 2x30 m). | szt. | 2/2 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| Grupa 5 – narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej |  |
| 37. | Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach: - moc silnika min. 2,9 kW, - prowadnica z łańcuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zarówno prowadnicy przy pile jak i zapasowej). Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji pilarki, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika. | kpl. | 1 |  |
| 38. | Piła tarczowa z napędem elektrycznym na tarcze 250 mm, z zestawem tarcz zapasowych w ilości: - tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt. - tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt. - tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt. Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji piły, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika. | kpl. | 1 |  |
| 39. | Topór ciężki o długości 90 cm ± 5cm, waga 2,5 kg ±0,2 kg, długość obucha 25 cm ± 2 cm | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 40. | Bosak ciężki. | szt. | 1 |  |
| 41. | Bosak lekki. | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 42. | Bosak podręczny. | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 43. | Hydronetka plecakowa | szt. | 4 |  |
| 44. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) o długości min. 950 mm. | szt. | 1 |  |
| 45. | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm. | szt. | 1 |  |
| 46. | Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | szt. | 1 |  |
| 47. | Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym | szt. | 1 |  |
| 48. | Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | szt. | 1 |  |
| 49. | Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | szt. | 1 |  |
| 50. | Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | szt. | 1 |  |
| 51. | Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. | szt. | 1 |  |
| 52. | Miotła (szczotka do zamiatania) o szerokości min. 50 cm z wymienną końcówka. | szt. | 2 |  |
| 53. | Tłumica wykonana z tworzywa ognioodpornego z trzonkiem aluminiowym. | szt. | 4 |  |
| Grupa 6 – podręczny sprzęt gaśniczy | Spełnia /Nie spełnia * |
| 54. | Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg – pod stałym ciśnieniem. | szt. | 2 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 55. | Koc gaśniczy. | szt. | 1 |  |
| Grupa 7 – sorbenty, neutralizatory, eksplozymetr i toksymetr | Spełnia /Nie spełnia * |
| 56. | Sorbent 20 kg do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych w opakowaniu. Wraz z sorbentem należy dostarczyć siewnik/wózek do rozsypywania sorbentu. Szerokość robocza co najmniej 40 cm. | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 57. | Dyspergent do neutralizacji (zmywania) zanieczyszczeń ropopochodnych – koncentrat do sporządzania cieczy użytkowej. | dm3 | 10 |  |
| 58. | Urządzenie ciśnieniowe odpowiednie do podawania dyspergentu. | szt. | 1 |  |
| 59. | Eksplozymetr z sensorami min. EX (metan) i O2 (tlen) | szt. | 1 |  |
| 60. | Toksymetr wielogazowy (CO, NH3, Ex) z wbudowanym tlenomierzem | szt. | 1 |  |
| Grupa 8 – sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności | Spełnia /Nie spełnia * |
| 61. | Przenośny zestaw oświetleniowy z reflektorem LED o wielkości strumienia świetlnego min. 10000 lm, z zasilaniem akumulatorowym, z możliwością doładowywania w trakcie świecenia. Wysokość reflektora od podłoża min. 3 m, stopień ochrony min. IP 55. | kpl. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 62. | Lampa ostrzegawcza akumulatorowa lub bateryjna (żółta, migająca). | szt. | 2 |  |
| 63. | Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) z dyspenserem do taśmy. | szt. | 1 |  |
| 64. | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką do wyznaczania stref podczas prowadzonych działań. | szt. | 6 |  |
| 65. | Stożek ostrzegawczy uliczny z taśmami odblaskowymi. | szt. | 6 |  |
| 66. | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak). | szt. | 2 |  |
| 67. | Wykrywacz przewodów pod napięciem. Wykrywacz wyposażony w sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika. Zakres Częstotliwości: napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz. Zasilanie bateryjne. Wykrywacz w obudowie bryzgoszczelnej przystosowany do pracy w temperaturach od -30 do +50 st. C. Wraz z wykrywaczem należy dostarczyć dedykowany pokrowiec/futerał. | szt. | 1 |  |
| 68. | W pojeździe zamontowany agregat prądotwórczy o mocy minimum 5,5 kW napędzie spalinowym i stopniu ochrony IP54 dla całego agregatu. Agregat zamontowany na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, przystosowany do pracy w ramach układu w pojeździe jak i poza pojazdem jako odrębne źródło zasilania. Stopień ochrony agregatu oraz gniazd elektrycznych min. IP 54. Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f). Całe wyposażenie elektryczne tj. agregat, przedłużacz, gniazda masztów itp. Skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe. | szt. | 1 |  |
| 69. | Walizka z dyskami sygnalizacyjnymi koloru pomarańczowego min 6 szt. wraz z ładowarką do dysków. Dyski magnetyczne zabezpieczone gumą odporną na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. | kpl. | 1 |  |
| Grupa 9 – sprzęt ratownictwa medycznego | Spełnia /Nie spełnia * |
| 70. | Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 wraz z deską ortopedyczną, stabilizatorem głowy oraz kompletem 4 pasów (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, lipiec 2013). | kpl. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| Grupa 10 – osprzęt pomocniczy | Spełnia /Nie spełnia * |
| 71. | Kanistry i pojemniki na paliwa z lejkiem do sprzętu silnikowego, do agregatu prądotwórczego oraz motopompy o pojemności zapewniającej czas pracy całego sprzętu przez min. 2 godziny. | kpl. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |
| 72. | Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy. | kpl. | 1 |  |
| 73. | Hol sztywny. | szt. | 1 |  |
| 74. | Ratowniczy zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego – skład zestawu: Rozpieracz ramieniowy typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „AS” – 1 szt., Nożyce typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „CC” – 1 szt, Cylinder rozpierający, teleskopowy – 1 szt., 4. Akcesoria dodatkowe do zestawu narzędzi hydraulicznych: zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji składający się min. z następujących narzędzi: podkład schodkowy lub schodek z klinem – 2 szt., mały klin – 2 szt., duży klin – 2 szt., klocki/podkłady (mały, średni, duży) – po 2 szt. zestaw szybkiej stabilizacji samochodów osobowych - 4 szt. zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 kpl. zestaw pasów transportowych wraz z napinaczami (10m – 4 szt., 5m – 4 szt., 2m – 2 szt. samozwijające. mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, do rozłożenia na ziemi wszystkich narzędzi zestawu o wymiarach min. 2 x 1,5 m – 1szt, zbijak do szyb – 2 szt, przecinak do pasów – 2 szt, osłona zabezpieczająca wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, przeźroczysta, pozwala na ciągłą kontrolę poszkodowanego, wyposażona w uchwyty, - 2 szt, piła ratownicza ręczna do szyb klejonych– 1 szt, zestaw piła szablasta akumulatorowa w walizce transportowej wraz z dodatkowymi brzeszczotami (min. 10 szt.), ładowarką i akumulatorem – 1 szt. osłony na odcięte słupki – 8 szt. podpora typu MikoRescueTech PT-1200 ze zwijaczem lub równoważna – 2 szt. | kpl. | 1 |  |
| 75. | Kamera termowizyjna o parametrach minimalnych - pomiar temperatury w formacie liczbowym i przedstawiony graficznie w formie słupka temperaturowego. - funkcja wskazująca miejsca o wysokiej temperaturze w jaskrawych odcieniach kolorów - czas rozruchu – poniżej 5sek - waga z akumulatorem – do 1kg - rozdzielczość układu detekcyjnego minimum 320x240 - czułość – minimum 30mK - wyświetlacz kolorowy minimum 3,5” - wodo i pyłoszczelność – min IP67 - temperatura pracy – minimum -25 stop. C - temperatura pracy – maksimum – co najmniej 5 minut w temp. 250 stop. C. - w zestawie z dedykowaną ładowarką – czas ładowania akumulatora do 2 h, - w zestawie z samozwijającą się taśmą – holderem zabezpieczającą przed upadkiem podczas użytkowania. | szt. | 1 | Sprzęt nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia |

Dokument opatruje się

kwalifikowanym podpisem

elektronicznym