Załącznik nr 8 do SWZ

nr sprawy 254/2021

SPCEYFJIKACJA OFEROWANEGO POJAZDU – modyfikacja 26.04.2021 r.

Nazwa wykonawcy:	...........................................................................................................

Adres wykonawcy:	...........................................................................................................

Miejscowość:                      ......................................................	         Data .................................

Oświadczamy, że:

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- POJAZD 1 - samochód specjalistyczny typu śmieciarka

Oferujemy używany samochód specjalistyczny typu śmieciarka:

- Pojazd 1 marka i typ podwozia ……………………… marka i typ zabudowy……………………….

| Lp. | POJAZD 1 Minimalne wymagania zaoferowanego pojazdu | Opis spełnienia wymagań (tak/nie) lub konkretny parametr |
| --- | --- | --- |
| PODWOZIE |
| 1 | data pierwszej rejestracji – pojazd nie starszy niż 2014 r.; | …………….. rok |
| 2. | dopuszczalna minimalna masa całkowita samochodu 18,0 t; |  |
| 3. | ładowność minimum 6500 kg; | ……………… kg |
| 4. | silnik o mocy minimalnej 210 kW – spełniający normę emisji spalin EURO 5; |  |
| 5. | silnik zasilany olejem napędowym; |  |
| 6. | automatyczna skrzynia biegów; |  |
| 7. | blokada tylnego mostu napędowego; |  |
| 8. | liczba osi 2 lub 3 osie; | ………………… |
| 9. | oś napędowa z blokadą mechanizmu różnicowego; |  |
| 10. | oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego; |  |
| 11. | światła obrysowane pojazdu; światła wyróżniające - pomarańczowe; |  |
| 12. | wydech spalin do góry za kabiną; |  |
| 13. | lusterka zgodne z polskimi przepisami; ogrzewane elektrycznie z elektryczną regulacją |  |
| 14. | kabina – dzienna 3-miejscowa; |  |
| 15. | fotel kierowcy pneumatyczny; |  |
| 16 | wywietrznik dachowy kabiny kierowcy; |  |
| 17. | wspomaganie kierownicy, regulacja położenia kierownicy; |  |
| 18. | komputer pokładowy – menu w języku polskim; |  |
| 19. | zderzak stalowy; |  |
| 20. | kamera cofania; |  |
| 21. | kierownica po lewej stronie; |  |
| 22. | tachograf cyfrowy; |  |
| 23. | radio; |  |
| 24. | klimatyzacja; |  |
| 25. | koło zapasowe, |  |
| 26. | gaśnica; apteczka; trójkąt ostrzegawczy; |  |
| 27. | belka sygnalizacyjna zespolona znajdująca się na kabinie z możliwością umieszczenia napisu z nazwą przedsiębiorstwa |  |
| 28. | pojazd dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany na terenie RP, posiadający wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji przez Zamawiającego |  |
| ZABUDOWA |
| 1 | zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym z urządzeniem zasypowym tylnym; lub zabudowa skrzyniowa o przekroju minimalnie owalnym z urządzeniem zasypowym tylnym; |  |
| 2. | zabudowa jednokomorowa; |  |
| 3. | pojemność skrzyni ładunkowej nie mniej niż 12 m3; | ……….………. m3 |
| 4. | system opróżniania pojemników pojemności 110 l – 1100 l; |  |
| 5. | uchylne łapy do załadunku kontenerów 1100 l; |  |
| 6. | obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków elektrycznych znajdujących się po obu stronach odwłoka zabudowy; |  |
| 7. | centralne smarowanie; |  |
| 8. | możliwość ręcznego sterowania prasą ugniatającą ; |  |
| 9. | płynna regulacja siły zgniotu; lub kilka stopni regulacji sił zgniotu; |  |
| 10. | funkcja „potrząsania pojemników” |  |
| 11. | stopień zgniotu minimum 1:5; |  |
| 12. | zawory spustowe do odprowadzania cieczy z odwłoka i komory; |  |
| 13. | oświetlenie stanowiska pracy (miejsca załadunku); |  |
| 14. | stopnie uchylne z czujnikami po dwóch stronach zabudowy, zajęcie stopnia powoduje ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h, blokadę cofania, rozłączanie układu ugniatania; |  |
| 15. | drzwi inspekcyjne usytuowane z boku zabudowy; lub inspekcja od przodu zabudowy; |  |
| 16 | wyłącznik STOP po lewej i prawej stronie zabudowy; |  |
| 17. | system diagnostyki sprawności pracy układów śmieciarki i raportów serwisowych, z wyświetlaczem w kabinie; |  |
| 18. | zabudowa posiada znak CE, wykonana zgodnie z wytycznymi 2006/42/WE; |  |

- POJAZD 2 - samochód specjalistyczny typu śmieciarka

Oferujemy używany samochód specjalistyczny typu śmieciarka:

- Pojazd 2 marka i typ podwozia ……………………… marka i typ zabudowy……………………….

| Lp. | POJAZD 2 Minimalne wymagania zaoferowanego pojazdu | Opis spełnienia wymagań (tak/nie) lub konkretny parametr |
| --- | --- | --- |
| PODWOZIE |
| 1 | data pierwszej rejestracji – pojazd nie starszy niż 2014 r.; | …………….. rok |
| 2. | dopuszczalna minimalna masa całkowita samochodu 18,0 t; |  |
| 3. | ładowność minimum 6500 kg; | ……………… kg |
| 4. | silnik o mocy minimalnej 210 kW – spełniający normę emisji spalin EURO 5; |  |
| 5. | silnik zasilany olejem napędowym; |  |
| 6. | automatyczna skrzynia biegów; |  |
| 7. | blokada tylnego mostu napędowego; |  |
| 8. | liczba osi 2 lub 3 osie; | ………………… |
| 9. | oś napędowa z blokadą mechanizmu różnicowego; |  |
| 10. | oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego; |  |
| 11. | światła obrysowane pojazdu; światła wyróżniające - pomarańczowe; |  |
| 12. | wydech spalin do góry za kabiną; |  |
| 13. | lusterka zgodne z polskimi przepisami; ogrzewane elektrycznie z elektryczną regulacją |  |
| 14. | kabina – dzienna 3-miejscowa; |  |
| 15. | fotel kierowcy pneumatyczny; |  |
| 16 | wywietrznik dachowy kabiny kierowcy; |  |
| 17. | wspomaganie kierownicy, regulacja położenia kierownicy; |  |
| 18. | komputer pokładowy – menu w języku polskim; |  |
| 19. | zderzak stalowy; |  |
| 20. | kamera cofania; |  |
| 21. | kierownica po lewej stronie; |  |
| 22. | tachograf cyfrowy; |  |
| 23. | radio; |  |
| 24. | klimatyzacja; |  |
| 25. | koło zapasowe, |  |
| 26. | gaśnica; apteczka; trójkąt ostrzegawczy; |  |
| 27. | belka sygnalizacyjna zespolona znajdująca się na kabinie z możliwością umieszczenia napisu z nazwą przedsiębiorstwa |  |
| 28. | pojazd dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany na terenie RP, posiadający wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji przez Zamawiającego |  |
| ZABUDOWA |
| 1 | zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym z urządzeniem zasypowym tylnym; lub zabudowa skrzyniowa o przekroju minimalnie owalnym z urządzeniem zasypowym tylnym; |  |
| 2. | zabudowa jednokomorowa; |  |
| 3. | pojemność skrzyni ładunkowej nie mniej niż 12 m3; | ……….………. m3 |
| 4. | system opróżniania pojemników pojemności 110 l – 1100 l; |  |
| 5. | uchylne łapy do załadunku kontenerów 1100 l; |  |
| 6. | obsługa urządzenia zasypowego za pomocą przycisków elektrycznych znajdujących się po obu stronach odwłoka zabudowy; |  |
| 7. | centralne smarowanie; |  |
| 8. | możliwość ręcznego sterowania prasą ugniatającą ; |  |
| 9. | płynna regulacja siły zgniotu; lub kilka stopni regulacji sił zgniotu; |  |
| 10. | funkcja „potrząsania pojemników” |  |
| 11. | stopień zgniotu minimum 1:5; |  |
| 12. | zawory spustowe do odprowadzania cieczy z odwłoka i komory; |  |
| 13. | oświetlenie stanowiska pracy (miejsca załadunku); |  |
| 14. | stopnie uchylne z czujnikami po dwóch stronach zabudowy, zajęcie stopnia powoduje ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h, blokadę cofania, rozłączanie układu ugniatania; |  |
| 15. | drzwi inspekcyjne usytuowane z boku zabudowy; lub inspekcja od przodu zabudowy; |  |
| 16 | wyłącznik STOP po lewej i prawej stronie zabudowy; |  |
| 17. | system diagnostyki sprawności pracy układów śmieciarki i raportów serwisowych, z wyświetlaczem w kabinie; |  |
| 18. | zabudowa posiada znak CE, wykonana zgodnie z wytycznymi 2006/42/WE; |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. | POJAZD 1 i POJAZD 2 | Opis spełnienia wymagań (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa kompletnego pojazdu w ilości 2 szt. wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do rejestracji do siedziby Zamawiającego: ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo | …………….. rok |
| 2. | Oświadczam, że: |  |
|  | Pojazdy wolne są od wad fizycznych, technicznych – dopuszczone do ruchu oraz od jakichkolwiek wad prawnych. |  |
| 3. | Gwarancja: |  |
|  | Wykonawca zapewnia min. 3 miesięczny okres gwarancji na: |  |
|  | a) pojazd 1 | ………… msc. |
|  | b) pojazd 2 | ………… msc. |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis do każdego wezwania Zamawiającego w razie awarii pojazdu. |  |
|  | W okresie gwarancyjnym koszty dojazdu serwisu, naprawy podwozia i zabudowy w pełnym zakresie ponosi Wykonawca. |  |
|  | Naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub mailowo. |  |
| 4. | Pełne bezpłatne przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi śmieciarek. |  |
| 5. | Niezbędne dokumenty dotyczące pojazdów (m.in. instrukcję obsługi zabudowy w języku polskim) oraz komplety kluczy. |  |

Podpis Wykonawcy zgodny z SWZ