Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Inowrocław.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz zasadami bezpieczeństwa osób korzystających z dróg, kompleksowych robót budowlanych, związanych z całorocznym remontem nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Inowrocław, przeprowadzanych w 2021 roku.

Zakres robót obejmuje:

| Naprawa nawierzchni dróg gminnych poprzez profilowanie nawierzchni równiarką oraz stabilizacje walcem. |
| --- |
|  | Rodzaj przedmiotu zamówienia | Charakterystyka robót w ramach przedmiotu zamówienia | Orientacyjny czas pracy w godzinach |
| 1. | Wykonanie profilowania nawierzchni drogi przy użyciu równiarki. | Wykonanie profilowania drogi o nawierzchni nieulepszonej polegające na wykonaniu naprawy poprzez spulchnienie nawierzchni i przesunięciu podłużnym i poprzecznym gruntu przy pomocy równiarki, w przypadku prowadzenia prac polegających na wbudowaniu kruszywa drogowego - wbudowanie materiału (kruszywa drogowego) ręczne lub mechaniczne, rozścielenie materiału doziarniajacego, nadanie odpowiednich spadków poprzecznych ( min. 3%) w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych poza koronę drogi, w razie potrzeby wykonanie rowków odwadniających wzdłuż drogi. Rozplantowanie poza koroną drogi darni i ewentualnego nadmiaru materiału. UWAGA – ZAKRES ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE ZAKUPU KRUSZYWA, A JEDYNIE PRACE RÓWNIARKĄ | 160 h |
| 2. | Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni | - Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem stalowym o masie własnej min. 10 ton. | 150 h |

- Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej lub faksem z określeniem zakresu, terminu i miejsca wykonywania prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego uzgadniania z Wykonawcą kolejności dróg przeznaczonych do remontu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

- Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego, zawierającego informacje na temat:

a) rodzaju przeprowadzonych prac,

b) ilości godzin potrzebnych do wykonania prac,

- W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego przewidywanej ilości zakładanego czasu pracy maszyn, Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

2. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren robót  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 roku nr 220, poz.2181 z późn. zm.)

2) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Szacowany godzinowy zakres robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym stanowi wartość orientacyjną, (opracowaną na podstawie budżetu Gminy Inowrocław na dzień ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego) z zastrzeżeniem, iż wielkość prac może ulec zwiększeniu do wartości usług na kwotę netto do 30 000EURO, co  uzależnione jest  od zabezpieczenia w budżecie Gminy Inowrocław dodatkowych środków finansowych.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania robót w mniejszym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5) Zamawiający zlecać będzie prace będące przedmiotem zamówienia w miarę jego bieżących potrzeb na podstawie odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub drogą mailową z określeniem zakresu, terminu i miejsca wykonywania prac.

6) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć zlecone prace o których mowa w ust. 1 w terminie do 48 godzin od otrzymania zlecenia.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego uzgadniania z Wykonawcą kolejności dróg przeznaczonych do remontu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2021 r.