Szczecin, dnia 05.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 219.416.500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia. Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 10/2008 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie udzielania zamówień publicznych – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz.2164).Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 wspomnianej ustawy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   Zasuwa DN 400

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego

- Warunki dostawy: loco  Magazyn Główny ul. Szczawiowa 9-14 70-010 Szczecin

- Termin dostawy: do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji faxem, pismem lub drogą elektroniczną

- Wymagania stawiane Wykonawcą:

- Złożenie oferty warunków wykonania zamówienia – formularz nr 1

- Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakłady Higieny

- Karta katalogowa zasuwy z rozwiązaniami techniczno-materiałowymi

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

- jak w punkcie 1

- Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty złożenia zamówienia

- Ofertę wraz  załączonymi  dokumentami należy przesłać na nr faxu – 091-489-88-19 do dnia 07.04.2017 do godz 12 lub w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl lub na platformie opennexus

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę

- Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w innej walucie liczbowo i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Natomiast Wykonawca składający ofertę w innej walucie powinien dokonać zaokrąglenia cen w sposób analogiczny jak dla polskich złotych, czyli końcówki poniżej 0,5 pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do pełnych nominałów właściwej jednostki monetarnej.

- Na potrzeby porównania i oceny ofert cena netto podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona przez Zamawiającego na złote polskie według kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia 04.04.2017r., opublikowanego na stronie internetowej www.nbp.pl (tabela A kursów średnich walut obcych). Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką Zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.

- W przypadku Wykonawców, którzy złożyli ofertę w innych walutach niż polski złoty rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych. Cena podana w innej walucie niż polski złoty, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt. 7, a kursem z dnia wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko Wykonawcy i Zamawiającego. Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 091-489-88-14, fax. 091-489-88-19 Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 091-489-88-14, fax. 091-489-88-19

- Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE ZASUWY

1.	Korpus i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40.

2.	Opcjonalnie korpus i głowica monolityczna jednoczęściowa z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40.

3.	Powłoka ochronna korpusu i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm.

4.	Element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z nawulkanizowaną powłoką z EPDM lub NBR (wewnętrznie i zewnętrznie).

5.	Opcjonalnie element zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 z powłoką ochronną jak wyżej, uszczelnienie pomiędzy klinem a korpusem za pomocą uszczelnień elastomerowych trwale połączonych z konstrukcją klina z elementów z powłokami ochronnymi.

6.	Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w strefie o-ringowej polerowane.

7.	Kostka zasuwowa mosiężna kuta oszlifowana bez ostrych krawędzi lub kostka zalana w klinie na stałe (w zależności od konstrukcji klina – serca).

8.	Przelot zasuwy prosty bez gniazda.

9.	Zasuwa winna posiadać min. 2 główne oringi.

10.	Oringi wykonane z EPDM lub NBR.

11.	Gwint w głowicy, w którą wkręcona jest tuleja uszczelniająca wrzeciona (mosiężna) odseparowany od kontaktu z wodą.

12.	Opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe, pomiędzy tuleją wrzeciona a korpusem

z zabezpieczeniem przed wysunięciem; strefa uszczelniająca w zabezpieczeniu antykorozyjnym jak wyżej.

13.	Śruby łączące korpus z głowicą ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane

z zabezpieczeniem przed penetracją wody lub połączenie korpusu z głowicą w systemie bez śrubowym z zapewnieniem szczelności 16 bar.

14.	Zabezpieczenie przed korozją oraz dostępem wody gruntowej do łbów śrub ocynkowanych łączących głowice z korpusem, poprzez zalanie ich masą plastyczną na gorąco (jeżeli takie połączenie przewiduje konstrukcja zasuwy).

15.	Kolor zasuwy niebieski.

16.	Trzpień łączący teleskopowy, tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed wysunięciem z gniazda główki wrzeciona zasuwy nierdzewną zawleczką lub w inny sposób uniemożliwiający jego wysunięcie.

17.	Połączenie trzpienia teleskopowego z głowicą zasuwy szczelne, zabezpieczone przed zamulaniem ziemią.

# Kierownik Działu

FORMULARZ Nr 1

..............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| l.p. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł* …..* | Wartość netto w zł* …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasuwa do wody kołnierzowa F5 DN400 PN10 Producent, model ............................. | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Trzpień do zasuwy DN400 o długości zabudowy min 1,3-1,8 Rd Producent, model ............................. | szt. | 4 |  |  |
| 3 | Trzpień teleskopowy do zasuwy (zasuwki domowej) DN32 o długości zabudowy min 1,3-1,8 Rd, kt (kwadrat) 14mm Producent, model ............................. | szt. | 50 |  |  |
|  | Razem cena netto |  |

*cena wyrażona w zł polskich lub innej walucie – (…..*) – podać walutę

Oświadczamy, że:

- Posiadam(-y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

- Dysponuje(-my) zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia.

- Znajduje(-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego do niniejszego postępowania wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- Uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,

- Termin płatności określamy na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego,

- Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron,

- Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto, koszty transportu do miejsca odbioru przez zamawiającego, koszty załadunku, itp.

........................................                                                                                      .............................................

( miejsce i data )

( podpisy i pieczęcie )