OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- ROBÓT BUDOWLANYCH

- PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Z ZASTOSOWANIEM PRAWA OPCJI

DLA ZADANIA NR 01749

„Budowa budynków koszarowo-biurowych”

KOMPLEKS WOJSKOWY - 6017

ADRES OBIEKTU : 	Kaźmierów 45

96-500 Sochaczew

INWESTOR:			Stołeczny Zarząd Infrastruktury 								Al. Jerozolimskie 97

00-909 Warszawa

ADMINISTRATOR : 	42 Baza Lotnictwa Szkolnego

ul. Sadków 9

26-600 Radom

UŻYTKOWNICY : 		37 Dywizjon Rakietowy OP

Kaźmierów 45

96-500 Sochaczew

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie gwarantowane

Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest adaptacja pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego typowego dla budowy dwóch budynków koszarowo – biurowych. Opracowana dokumentacja powinna być oddzielna dla każdego z budynków. Skuteczne przeprowadzenie procedury uzyskania pozwoleń na budowę zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pierwszego zaprojektowanego budynku koszarowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną, placem apelowym i parkingiem, zapewniających utrzymanie warunkw socjalno bytowych. Na etapie adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy skoordynować ze sobą wszystkie zadania realizowane oraz planowane do realizacji w kompleksie wojskowym nr 6017.

Zamówienie opcjonalne-prawo opcji

Przedmiotem zamówienia opcjonalnego – prawo opcji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego zaprojektowanego budynku koszarowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną.

Zamówienie opcjonalne - prawo opcji będzie realizowane po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 180 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia gwarantowanego.

Uwaga: Wykonawca może dobrowolnie zdecydować o realizacji zamówienia opcjonalnego w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje go o możliwości realizacji prawa opcji w terminie późniejszym niż wskazany powyżej.

Zamówienie gwarantowane będzie realizowane w etapach:

- Etap – opracowanie Projektu Budowlanego,

- Etap – opracowanie Projektu Wykonawczego

- Etap – kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych związanych 
z budową pierwszego budynku  oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

Zamówienie opcjonalne – prawo opcji będzie realizowane w etapie:

- Etap – kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych związanych 
z budową drugiego budynku  oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

  - Klauzule niejawności prac projektowych:

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej: „ZASTRZEŻONE”;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru i wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa ppoż.: „ZASTRZEŻONE”.

  - Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

- zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe 
(MWWO-U);

- zatwierdzony Program Inwestycji;

- zatwierdzony Program Funkcjonalno-Użytkowy,

- dokumentacja powtarzalna.

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi w ww. dokumentach.

- INFORMACJE OGÓLNE DOT. PLANOWANEGO OBIEKTU I TERENU

Inwestycja planowana jest w kompleksie wojskowym nr 6017 na działce nr 80/8 
z obrębu 0017 – Kaźmierów, uregulowanej w księdze wieczystej nr PL10/00035775/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Stołecznego Zarządu Infrastruktury. Teren kompleksu wraz z budynkami, na którym planowana jest inwestycja, nie jest objęty prawną ochroną konserwatorską.

  - Wymagania podstawowe

Dane planowanych obiektów:

Budynki koszarowo-biurowe – zabezpieczające potrzeby w zakresie pracy biurowej, zakwaterowania oraz magazynowej.

Parametry dla  jednego budynku (parametry są jednakowe dla każdego 
z budynków):

- Wymiary poziome ok.73,0 x 25,0 m

- Powierzchnia całkowita budynku min.  5900,0m2

- Powierzchnia zabudowy budynku min. 1500,0m2

- Powierzchnia użytkowa – ok. 3 830,0 m2;

- Kubatura budynku – ok. 22 500,0 m3;

- Ilość kondygnacji 4 (1 podziemna + 3 nadziemne)

- Wysokość budynku ok. 12,5 m

Jednocześnie przewiduje się dla każdego z budynków zaprojektowanie 
i wybudowanie drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych. Dodotkowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy pierwszego budynku powinna zawierać projekt:

- placu apelowego o powierzchni ok. 1250 m2, o wymiarach ok. 25 m x 50 m (umieszczonego pomiędzy budynkami)

- parkingu o pojemności do 300 miejsc postojowych (4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wiata na rowery, motorowery, motocykle – 
ok. 30 szt.).

.

Uwaga: Zamawiający zakłada identyczne parametry dla obu budynków. Zamówienie gwarantowane obejmuje dwie osobne dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz odrębne pozwolenia na budowę. Przedmiotowe opracowania powinny zawierać projekt budowy budynku oraz podstawowe zagospodarowanie terenu. W opracowaniach dotyczących pierwszego budynku należy dodatkowo zaprojektować 
i wykonać parkingi oraz plac apelowy.

- ZAKRES RZECZOWY

  - Branża budowlana

- roboty rozbiórkowe związane z budynkiem nr 97 – wiata;

- roboty ziemne pod budowę: wykopy, stopy fundamentowe;

- realizacja budowy: wykonanie konstrukcji budynku, wznoszenie ścian oraz wykonanie stropów i zadaszenia;

- wykonanie izolacji termicznych ścian i stropodachu oraz okładzin wewnętrznych 
i zewnętrznych;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie i montaż elementów wykończeniowych;

- szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów;

- wyposażenie w sprzęt;

- budowa parkingu i placu apelowego realizowana w ramach zamówienia gwarantowanego;

- budowa dróg dojazdowych i chodników w nawiązaniu do istniejących, opaski betonowej, pasów zieleni, wjazdu;

- inne wg potrzeb.

  - Branża sanitarna

- wykonanie instalacji wody (c.w., z..w. i cyrk.) i kanalizacji sanitarnej;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej/podłogowej;

- wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją;

- wykonanie instalacji ciepła technologicznego;

- wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych;

- wykonanie instalacji odprowadzającej wody deszczowe do kanalizacji deszczowej;

- wykonanie wewnętrznego systemu odzysku wody deszczowej;

- wykonanie instalacji hydrantowej ppoż. (oraz zbiornika ppoż. jeżeli takowy będzie wymagany);

- wykonanie instalacji wykorzystującej pompę ciepła jako alternatywne źródło ciepła;

- wykonanie Instalacji klimatyzacyjna;

- inne wg potrzeb.

  - Branża elektryczna

- wykonanie rozdzielnicy głównej w wydzielonym pomieszczeniu w najniższej kondygnacji;

- montaż wyłącznika przeciwpożarowego;

- montaż rozdzielnic piętrowych oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego;

- montaż rozdzielnic piętrowych z napięciem gwarantowanym dla gniazd komputerowych;

- montaż rozdzielnic zasilających obwody technologiczne;

- montaż wewnętrznych linii zasilających wraz z przyłączem;

- montaż instalacji odbiorczych oświetlenia i gniazd wtykowych przeznaczenia ogólnego;

- montaż instalacji odbiorczych gniazd wtykowych dedykowanych komputerom;

- montaż instalacji zasilających odbiory technologiczne;

- wykonanie głównej szyny uziemiającej i lokalnych szyn uziemiających;

- wykonanie uziomu;

- wykonanie systemu połączeń wyrównawczych

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wykonanie oświetlenia terenu, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i oświetlenia przed wejściami do budynków;

- wykonanie instalacji podgrzewu rur spustowych wody deszczowej;

- inne wg potrzeb.

  - Branża teletechniczna

- wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej;

- wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych;

- wykonanie teleinformatycznej sieci strukturalnej;

- wykonanie systemu audiowizualnego;

- wykonanie Systemu Alarmowego;

- wykonanie Systemu Kontroli Dostępu:

- wykonanie Telewizyjnego Systemu Nadzoru;

- wykonanie zasilania awaryjnego ze źródła rezerwowego

- montaż elektronicznego depozytora kluczy;

- wykonanie kanalizacji kablowej;

- sieć TV i radiowęzeł;

- inne wg potrzeb.

Uszczegółowienie zakresu ujęte jest w dokumentach, które stanowią podstawę 
do wykonania opracowania.

Budowa oraz rozbudowa elementów infrastruktury technicznej, niezbędnej dla zapewnienia dostaw mediów (sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna oraz teleinformatyczna) w wymaganych ilościach realizowana będzie w ramach zadań „Budowa infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie kompleksu” oraz „Rozbudowa sieci teleinformatycznej kompleksu wraz z rozbudową centrali telefonicznej”, które należy uwzględnić na etapie prac projektowych.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA

  - Etap Projektu Budowlanego i Etap Projektu Wykonawczego – opracowanie kompletnych dokumentacji technicznych

Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznych:

- Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych, obejmująca stan faktyczny;

- Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem;

- Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

- Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);

- Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)

- Badania geologiczne (wg potrzeb);

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego;

- Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz 
z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane);

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (odrębne dla każdego budynku)

- Decyzje pozwolenia na budowę; (odrębne dla każdego budynku)

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót.

Ponadto:

- Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

- Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) 
– w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

- Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w MWWO-U), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

- Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

- Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny, wykonane w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;

- Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);

- Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych,

w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów;

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych zgodnie

z art. 99, 100 oraz 101ustawy PZP;

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

- Mapę do celów projektowych skala 1: 500 lub innej wymaganej dla tego typu obiektów;

- Inwentaryzację drzew,

- projekt zagospodarowania terenu dla projektowanych budynków w oparciu 
o uzyskane mapy do celów projektowych;

- Projekt adaptacji projektu budowlanego typowego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę;

- Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego niezbędnych map, decyzji, opinii, uzgodnień w tym zgodność dokumentacji z przepisami ppoż., BHP, Sanepidu.

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:

- Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

- Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

- Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;

- Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci 
i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Szczegółowy wykaz środków trwałych;

- Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować odrębnie dla każdego 
z projektowanych budynków w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlany w 5 egz.,

- Projekt wykonawczy w 4 egz.,

- Przedmiary robót w 2 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,

- Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.,

- Wytyczne do instrukcji bezpieczeństwa ppoż w 2 egz.,

- Inne opracowania (wg potrzeb) w 2 egz.

Projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 2 płytach CD/DVD:

- Płyta nr 1 – projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf oraz wersji edytowalnej, przedmiary i kosztorysy w formacie ath);

- Płyta nr 2 – projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf oraz wersji edytowalnej, przedmiary i kosztorysy w formacie ath).

4.2. Etap Roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót:

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych.

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi,

- zatrudnienie kierowników robót poszczególnych branż i kierowanie robotami 
w branżach,

- szkolenie pracowników,

- wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach,

- poddanie utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych,

- uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót 
w obiekcie lub dotyczących obiektu a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych).

Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbędnych czynności, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych 
i Remontowych SZI;

- uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz
(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.);

- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie 
to wymagane przepisami prawa);

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. oraz scenariusza rozwoju zdarzeń ppoż. lub ich aktualizacji (w przypadku posiadania przez Użytkownika) – jeżeli będzie wymagane;

- opracowanie arkusza efektów gospodarczych;

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektów budowlanych, sporządzenie oddzielnie dla każdego obiektu rzutów poziomych każdej kondygnacji naziemnej i podziemnej z naniesieniem numerów pomieszczeń oraz wykonanie zestawienia powierzchni kubatury;

- opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

- realizacja obowiązków wynikająca z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systemów lub obiegów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczególności:

- założenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po odbiorze końcowym;

- zapewnienie, w tym również w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelności pod względem wycieków przez personel o którym mowa w art. 20 i 30 wyżej wymienionej ustawy;

- oznakowanie urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej wraz 
z dostarczeniem i zamontowaniem niezbędnego wyposażenia;

- posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urządzeń o których mowa 
w niniejszym punkcie, które będą montowane, o ile producent takiej autoryzacji udziela (niezbędne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniające do serwisu tych urządzeń);

- opracowanie dowodów urządzeń zgodnie z wytycznymi Administratora 
i Użytkownika;

- opracowanie wykazu środków trwałych;

- opracowanie zestawień ilościowych ukompletowania zamontowanych systemów, dla każdego z systemu oddzielnie z uwzględnieniem danych charakterystycznych urządzeń tj. typ, model, producent, nr seryjny, gabaryty;

- opracowanie wykazu urządzeń podlegających okresowej konserwacji wraz 
z podaniem czasookresów wymaganych przez producenta urządzenia;

- opracowanie książek rejestrów zdarzeń oraz konserwacji dla poszczególnych systemów;

- wykonanie karty gwarancyjnej, uwzględniającej okres prowadzenia konserwacji 
i czas na jaki zastała udzielona gwarancja wraz z nr kontaktowym serwisu pod który należy zgłaszać usterki;

- dostarczenie deklaracji Wykonawcy o wykonaniu systemów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- opracowanie i dostarczenie podpisanych przez Użytkownika protokołów szkoleń 
z zamontowanych systemów, protokołów z uruchomień i sprawdzeń poprawności działania i funkcjonowania;

- dostarczenie wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń wymaganych przez producenta danego urządzenia

- dostarczenie potwierdzenia przekazania kodów systemu do kancelarii Użytkownika

- założenie książki obiektu budowlanego (wg potrzeb);

- zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”.

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót:

Pełnienie nadzoru autorskiego zostało uwzględnione w umowie „Zaprojektuj 
i Wybuduj” i trwa do czasu odbioru końcowego robót.

Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin tj. 3 dni. Termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego rozpoczyna się w dniu wprowadzeniu WYKONAWCY na teren budowy, a kończy

w dniu spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego” dla zamówienie gwarantowanego lub zamówienia opcjonalnego po wcześniejszym poinformowaniu WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o możliwości realizacji prawa opcji.

- WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać

- uzgodnienia z Użytkownikami kompleksu;

- uzgodnienie z Administratorem kompleksu;

- uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;

- uzgodnienie z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 
(w zakresie uzgodnienia sprzętu informatyki i oprogramowania, zgodnie 
z „Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania 
do stosowania w resorcie obrony narodowej” 2 wersja dokumentu Nr 12.00 
z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz „Instrukcją o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej” 3 DU-4.22.3.1(A);

- uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;

- uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593)i braku jego sprzeciwu);

- uzgodnienie z Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej;

- uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. BHP;

- inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ

  - Podstawa wykonania opracowań

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:

- Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;

- Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz 
z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

- Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

- Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów 
od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane.

  - Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;

- Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających, opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map.

  - Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania 
bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna, drogowa.

- SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA

  - Wartość oferty

Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy zamówienia gwarantowanego 
i zamówienia opcjonalnego – prawo opcji:

Zamówienie gwarantowane obejmuje:

- Etap Projekt Budowlany,

- Etap Projekt Wykonawczy,

Łączna wartość opracowań projektowych nie może przekroczy 7% wartości robót budowlanych.

- Etap Roboty budowalne związane z budową pierwszego budynku, placu apelowego oraz parkingu  – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich.

Zamówienie opcjonalne – prawo opcji obejmuje:

- Etap Roboty budowalne związane z budową drugiego budynku – kompletne wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów autorskich.

Suma wartości składowych prac projektowych, robót budowlanych wraz z nadzorami autorskimi liczona w procentach wynosi 100%.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:

- koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;

- koszty wykonania robót budowlanych (w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej realizacji robót budowlanych, wliczając ewentualne pozycje wykazane w dokumentacji, a nie włączone do przedmiarów oraz uwzględniając ewentualne pozycje, które wynikną na etapie realizacji. Kosztorys ofertowy (z podziałem na branże) należy opracować metodą szczegółową, sporządzony w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny z nim. Każda pozycja (wyceniana w oparciu o dokumentację) winna zawierać: podstawę jej wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową netto (tj. z narzutami – kosztami pośrednimi, kosztami zakupu materiałów i zyskiem) oraz zawierać ujęte w każdej pozycji koszty robocizny, materiału i sprzętu. Narzuty winny być jednakowe (wartość procentowa) dla każdej pozycji kosztorysowej w danej branży;

- koszty pełnienia nadzoru autorskiego;

- podatek VAT;

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

  - Termin wykonania umowy

Zamówienie gwarantowane:

- Etap - opracowanie Projektu Budowlanego maks. 80 dni – od daty podpisania umowy;

- Etap - opracowanie Projektu Wykonawczego maks. 140 dni – od daty podpisania umowy;

- Etap - wykonanie robót budowlanych związanych z budową pierwszego budynku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich min 540 dni, maks. 600 dni – od daty podpisania umowy;

Zamówienie opcjonalne - prawo opcji:

- Etap - wykonanie robót budowlanych związanych z budową drugiego budynku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich min 300 dni, maks. 360 dni – od daty powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o skorzystaniu z prawa opcji. Termin powiadomienia Wykonawcy do 180 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia gwarantowanego.

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Warunki dodatkowe

    - Wykonawca w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy, zobowiązany jest do złożenia wykazu:

- osób wraz z dołączonymi ich zdjęciami, numerem PESEL 
i nr dowodu osobistego;

- pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i marką pojazdów.

    - Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany 
na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających na wejście pracowników i wjazd samochodów dostawczych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia może być realizowany w dni robocze  w godzinach od 700 
do 1500.

    - Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18 z dnia 25.01.2017 r.). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika.

  - Pozostałe ustalenia

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

    - ZAMAWIAJĄCY przewiduje podzielenie zamówienia na zamówienie gwarantowane oraz zamówienie opcjonalne – prawo opcji.

    - ZAMAWIAJĄCY pisemnie poinformuje Wykonawcę o możliwości skorzystania z prawa opcji w terminie do 180 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia gwarantowanego.

    - W przypadku konieczności prowadzenia robót w obiekcie w okresie obniżonych temperatur Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy/porozumienia na dostawę ciepła pozwalającego na utrzymanie temperatur w pomieszczeniach (placu budowy) pozwalających 
na prowadzenie robót budowlanych.

    - Rozliczenie Wykonawcy – ryczałtowe.

  - Wgląd do MWWO-U, PI, PF-U, dokumentacji powtarzalnej

Do kontaktu w sprawie wglądu do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych, Programu Inwestycji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zostali wyznaczeni:

- p. Klaudia Kostecka – tel. 261 849 295;

- p. Monika Saczawa – tel. 261 849 394;

MWWO-U, PI, PF-U, dokumentacja powtarzalna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.