SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:	REMONT I ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ 	W	BYDYNKU NR 1 KOMPLEKS 2744

Temat opracowania:		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres obiektu:			ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań

Inwestor:				31. BLT, 61-325 POZNAŃ, UL. SILNIKI 1

Autor specyfikacji			: Marek TWARDOWSKI

Poznań,  Październik  2021 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ OGÓLNA

ZAKRES ROBÓT OBJĘTY ST: ( kody i nazwy robót wg CPV)

CPV 45000000 - 7   Wymagania ogólne

CPV 45215000 -7     Roboty przygotowawcze

CPV 45400000 - 1    Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych

  - Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego.

| Użytkownik Adres robót: Zamawiający: | 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Poznań – Kościuszki 92/98 61-716 Poznań 31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1 61 – 325 Poznań |
| --- | --- |

Budynek nr 1 w kompleksie 2744 został wybudowany w latach 70-tych. Remont budynku został przeprowadzony w 2008 roku. Budynek jest obiektem 9- kondygnacyjnym, budynek usztywniony na wszystkich kondygnacjach monolitycznymi żelbetowymi ścianami szczytowymi oraz przy pionach komunikacyjnych.

Obiekt jest użytkowany, dlatego należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić część, w której będą wykonywane roboty budowlane.

  - Przedmiot i zakres robót.

Zakres robót jaki przewiduje Zamawiający do wykonania tj.:

„Remont i roboty malarskie pomieszczeń w budynku nr 1 w kompleksie 2744”

# Roboty winna prowadzić osoby posiadające uprawniona do wykonywania

samodzielnych funkcji w budownictwie – uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie.

# Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej w strefach ochronnych I do III Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne, dotyczy to również dostawców wjeżdżający na teren JW. Nr 3091.

# Prace na terenie kompleksu nogą realizować pracownicy posiadający obywatelstwo polskie lub posiadające stosowne pozwolenia.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe:

Cały zakres niezbędnych prac do wykonania został określony w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w punkcie 4 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, prace należy wykonać z zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Informacja o terenie budowy.

Termin przekazania placu budowy zostanie określony w umowie na wykonanie robót wraz z informacją o terenie.

# Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

# Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530  i w sobotę od godziny 800 do 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. po dokonaniu stosownych uzgodnień z Pionem  Ochrony JW.  3091 i pozyskaniu przepustek dla pracowników.

Przekazanie placu budowy nastąpi osobnym protokółem gdzie zostaną określone zasady podłączenia do poszczególnych instalacji.

Organizacja robót będzie na bieżąco korygowana z inspektorem i użytkownikiem  z uwagi na specyficzny charakter robót. Roboty będą odbywały  się  przy  czynnym  obiekcie.

1.6. Zabezpieczenie interesów  osób  trzecich.

Należy przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona środowiska.

Zagrożenia nie występują.

Odpady powstałe z demontażu  należy gromadzić  w wyznaczonym miejscu wskazanym przez  Inwestora lub  Użytkownika. Wyroby metalowe - rozliczyć z Inwestorem przy udziale inspektora nadzoru i przekazać do magazynu Infrastruktury.

Zdemontowane odpady budowlane przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane nie jest konieczne opracowanie planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia „plan  bioz”.

Podczas robót konserwacyjnych szczególnie robót demontażowych należy zachować szczególne warunki  bhp. i  p.poż .

1.9. Zorganizowanie placu budowy.

Miejsce składowania materiałów powinno być uzgodnione Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem, powinno zostać odpowiednio oznakowany przez Wykonawcę aby osoby niepowołane nie miały do niego dostępu.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru każdą dostawę materiałów na budowę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych i dopuszczone do obrotu powszechnego, a także zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej, przedmiarami -ślepymi kosztorysami szczegółowymi.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości wyrobów.

Na składowanie materiałów budowlanych zostanie wydzielone miejsce w pobliżu terenu budowy wyznaczonym przez użytkownika. Miejsce to należy utrzymywać w należytej czystości, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed kradzieżą a po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

# Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania     informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności .

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Inwestor nie przewiduje zastosowania materiałów zamiennych. Należy zastosować materiały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i przedmiarach -ślepych kosztorysach szczegółowych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca przystępujący do realizacji zadania powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

-  do  prowadzenia  robót  budowlanych:

a) malarskich

b) murarskich

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Materiały budowlane, materiały pomocnicze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie wykonania robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i kosztorysem szczegółowym.

6.2. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. WYKONANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót.

Rozliczeniu podlegają roboty wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, kosztorysem szczegółowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kosztorysem szczegółowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

7.2. Zasady określenia ilości robót.

Jednostką obmiarową jest szt. /sztuka/, m /metr/, m2 /metr kwadr./, m3 / metr sześcienny/, kpl./komplet/, t /tona/

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór  końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na odbiorze końcowym n/w dokumentów:

- protokół rozliczenia materiałów z demontażu,

- aprobaty techniczne i certyfikaty,

- kartę przekazania odpadu,

- kosztorys powykonawczy szczegółowy wraz z księgą obmiarów.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.

Rozliczeniu podlegają roboty wykonane zgodnie z zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, kosztorysem szczegółowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kosztorysem szczegółowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

  - Dokumentacja kosztorysowa.

Wykonawca robót otrzymuje:

1 egz. Przedmiaru robót

1 egz. Specyfikacji Technicznej

1 egz. Opis przedmiotu zamówienia

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z  „Warunkami Technicznymi Wykonania                        i Odbioru Robót Bud – Mont część II” oraz bph i ppoż.

Opracował :

Marek TWARDOWSKI