| OKULISTYCZNY STÓŁ OPERACYJNY- 1 szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY |  |  |
| 6. | Stół przeznaczony do chirurgii okulistycznej. | TAK |  |
| 7. | Wymiary podstawy stołu max 800 x 600 cm | TAK |  |
| 8. | Specjalny, zwężony kształt podstawy stołu operacyjnego, umożliwiający bezpieczne siadanie i wstawanie pacjenta. | TAK |  |
| 9. | Podstawa stołu na 4 wózkach jezdnych z dźwignią centralnego hamulca, dostępną po obu stronach stołu. | TAK |  |
| 10. | Dwufunkcyjny, mechaniczny hamulec centralny, blokujący jednocześnie wszystkie wózki jezdne lub tylko przedni wózek dla wygodnego przemieszczania stołu w jednym kierunku. | TAK |  |
| 11. | Podstawa stołu wyposażona w adaptacyjny system dopasowania do nierównych powierzchni na zasadzie niezależnej pracy zawieszenia przednich i tylnych wózków jezdnych. | TAK |  |
| 12. | Podstawa stołu wyposażona w 2 niezależne kolumny sterowane elektrycznie. | TAK |  |
| 13. | Elektryczne składanie stołu do pozycji dla pacjenta siedzącego i leżącego za pomocą dwóch kolumn elektrycznych i dwóch siłowników elektrycznych. | TAK |  |
| 14. | Elektroniczna, niezależna regulacja pochylenia oparcia na nogi. | TAK |  |
| 15. | Elektroniczna, niezależna regulacja pochylenia siedziska | TAK |  |
| 16. | Elektroniczna, niezależna regulacja pochylenia oparcia na plecy. | TAK |  |
| 17. | Elektroniczna, niezależna regulacja pochylenia oparcia na głowę. | TAK |  |
| 18. | Regulacja wysokości siedziska od podłogi w zakresie min. od 500 do 900 mm. | TAK |  |
| 19. | Długość blatu stołu min. 2030 mm. | TAK |  |
| 20. | Szerokość siedziska 580 mm lub mniej. | TAK |  |
| 21. | Ergonomiczne oparcie na głowę pacjenta regulowane w co najmniej 3 płaszczyznach. | TAK |  |
| 22. | Oparcie na głowę pacjenta na wysięgniku z systemem sprężyn i przeciwwag, wysuwające się samoczynnie w momencie zmiany położenia głowy pacjenta. Zakres pracy min. od 0 – 450 mm. | TAK |  |
| 23. | Pozycja Trendelenburga regulowana elektronicznie w zakresie do min. -18 stopni. | TAK |  |
| 24. | Pilot zdalnego sterowania na osobnym, elastycznym wysięgniku montowanym do podstawy stołu | TAK |  |
| 25. | Pilot zdalnego sterowania z możliwością zapamiętania co najmniej 4 dowolnych pozycji stołu. Dodatkowe 2 przyciski na pilocie wywołujące pozycję Trendelenburga i pozycję „zero”, w której stół ustawiany jest poziomo. | TAK |  |
| 26. | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 300 kg | TAK |  |
| 27. | Zasilanie akumulatorowe z dodatkowym akumulatorem. Ładowanie akumulatora na dołączonej zewnętrznej ładowarce sieciowej lub bezpośrednio przez podpięcie do gniazdka. | TAK |  |
| 28. | Pojemność akumulatora umożliwiająca wykonanie 35 lub więcej cykli pracy stołu: złożenie do pozycji siedzącej – rozłożenie do pozycji leżącej. | TAK |  |
| 29. | Kolor tapicerki: szary | TAK |  |
| 30. | W razie konieczności, szybki demontaż i montaż elementów tapicerki bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 31. | Waga stołu bez pacjenta max 95 kg | TAK |  |
| 32. | Podpórki na ramiona z lewej i prawej strony oparcia na plecy pacjenta | TAK |  |
| 33. | Elastyczny pałąk z klamrą mocującą do zaczepienia obłożeń i dodatkowym kanałem do podłączenia powietrza/tlenu. | TAK |  |
| 34. | Osłona z tworzywa sztucznego zabezpieczająca poszycie oparcia na nogi pacjenta. | TAK |  |
| 35. | Składane uchwyty do łatwego przemieszczania stołu | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 36 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 38 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
| 39 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 40 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące, obejmującej wszystkie uszkodzenia wraz z wymianą akumulatora w przypadku takiej konieczności | TAK punktacja | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 41 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |
| 42 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
| 43 | Paszport techniczny dla urządzenia przy dostawie | TAK |  |
| 44 | Termin dostawy max 60 dni wraz z protokólarnym przekazaniem | TAK | do 40 dni – 20 pkt od 41 do 50 dni – 10 pkt od 51 do 60 dni – 0 pkt |
| 45 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres min 10 lat | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.