Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0106/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą  sprzętu multimedialnego dla jednostek UWM w Olsztynie.”

Część nr 1: Zestaw kamer zewnętrznych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 4 kamer zewnętrznych do monitorowania natężenia ruchu turystycznego na szlakach i drogach wraz z akcesoriami |
| 1 | Czas pracy na zasilaniu | minimum 16 godzin ciągłej pracy bez dodatkowego zasilania lub 20 tysięcy wykonanych zdjęć |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Obsługa kart pamięci | minimum 256 GB |  |  |  |  |  |
| 3 | Wytrzymałość | Wodoodporność i wodoszczelność, praca w temperaturze minimum od -30 do +50°C |  |  |  |  |  |
| 4 | Minimalna liczba zdjęć | 20 000 zdjęć |  |  |  |  |  |
| 5 | Minimalna długość filmów | 60 sekund |  |  |  |  |  |
| 6 | Zasilanie | Bateryjne lub akumulatorowe (wymienne akumulatory), możliwość zasilania zewn. (np.: z użyciem powerbanku lub panelu solarnego) |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozdzielczość wideo | minimum 720P wraz z rejestracją dźwięku |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozdzielczość zdjęć | minimum 1080P HD, 3 Mpix |  |  |  |  |  |
| 9 | Zdjęcia i wideo nocne | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Znakowanie zdjęć | Data, godzina, temperatura |  |  |  |  |  |
| 11 | Czujnik ruchu | Tak, z zasięgiem minimum 20m |  |  |  |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie | Geolokalizacja sprzętu i zdjęć |  |  |  |  |  |
| 13 | Dodatkowe funkcje | Nagrywanie w pętli, zdjęcia poklatkowe, timelapse |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: po jednym zestawie akcesoriów dla każdej kamery: |
| 1 | Zestaw baterii zasilających (wielokrotnego ładowania) opcjonalnie bateria zasilająca zapewniająca minimum ciągłej pracy przez 16h | Wymagana liczba sztuk baterii potrzebnych do zasilenia wszystkich kamer (pojemność jednej AA minimum 2400mAh). |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka do ww. baterii (jeśli takie jest zasilanie) | Możliwość naładowania na raz liczby sztuk potrzebnych do obsłużenia 1 urządzenia |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładowarka solarna | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta pamięci SD, SDHC lub SDXC współpracująca z urządzeniem | Co najmniej 256 GB, |  |  |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie | Linka/łańcuch z zamknięciem zabezpieczające przed otwarciem/przywłaszczeniem urządzenia |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt mocujący/ paski mocujące | Umożliwiające montaż na drzewie, latarni itp. |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw zasilający (może być w ramach ładowarki solarnej) | W postaci powerbanku, akumulatora itp. (minimum 10 000mAh) |  |  |  |  |  |
| 8 | Program komputerowy umożliwiający lokalizację sprzętu i wykonanych zdjęć | Tak |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Kamera

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Typ przetwornika | CMOS typu 1/2,5" (7,2 mm) wykonany w technologii BSI lub równoważnej |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Efektywna liczba pikseli (film) | min. 8 megapiksela (16:9) |  |  |  |  |  |
| 3 | Procesor obrazu | BIONZ X lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 4 | Obiektyw: |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica filtra | 55 mm (+- 5%) |  |  |  |  |  |
|  | Przykrywka obiektywu | auto |  |  |  |  |  |
|  | Przysłona | f 2,0–3,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ogniskowa | f = 4,4–88 mm |  |  |  |  |  |
| 5 | Zoom optyczny | min. 20X |  |  |  |  |  |
| 6 | Typ ekranu | panoramiczny (16:9) wyświetlacz LCD 7,5 cm (3,0″) (ok.920 000 pikseli) |  |  |  |  |  |
| 7 | Panel dotykowy | tak |  |  |  |  |  |
| 8 | Regulacja jasności | tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Stabilizator obrazu | tak, |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrość | System AF z detekcją kontrastu, tryb automatyczny/ręczny; w pełnym zakresie/ nastawianie ostrości na wybrany punkt; funkcja Peaking lub równoważne |  |  |  |  |  |
| 11 | Dźwięk | format zapisu: LPCM, Dolby Digital, wbudowany głośnik |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikrofon | kierunkowy, wbudowany z funkcją zoom i regulacją czułości, funkcja osłabiania szumów wiatru |  |  |  |  |  |
| 13 | Ekspozycja | automatyczna, punktowa, ręczna; minimalne oświetlenie w trybie: 4K i standardowym: max. 9 luksów (czas otwarcia migawki 1/50); HD i standardowym: max. 6 luksów (czas otwarcia migawki 1/50); 4K i Low Lux: max. 1,8 luksa (czas otwarcia migawki 1/25); HD i Low Lux: max. 1,2 luksa (czas otwarcia migawki 1/25) |  |  |  |  |  |
| 14 | Czas otwarcia migawki | automatyczne i ręczne w zakresie od 1/6 do 1/10000 (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 15 | Lampa błyskowa | tak, z min. trzema poziomami kompensacji błysku, praca w trybie auto/włączanie/wyłączanie |  |  |  |  |  |
| 16 | Zapis z dużą prędkością klatek | tak |  |  |  |  |  |
| 17 | Nagrywanie poklatkowe | tak |  |  |  |  |  |
| 18 | Tryby tematyczne | automatyczny, nocny, wschód i zachód słońca, fajerwerki, pejzaż, portret, reflektor, plaża, śnieg |  |  |  |  |  |
| 19 | Nagrywanie | Format zapisu filmu: Rozdzielczość obrazu filmowego minimalna dla obrazu: 4K: 3840 x 2160 / 25p, 24p, XAVC S HD: 1920 x 1080 / 50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920 x 1080; Format zapisu fotografii: JPEG; minimalna rozdzielczość dla poszczególnych wielkości zdjęć: L: 16,6 megapiksela 16:9 (5440 x 3056), 12,5 megapiksela 4:3 (4080 x 3056), M: 8,3 megapiksela 16:9, (3840 x 2160), 6,2 megapiksela 4:3 (2880 x 2160), S: 2,1 megapiksela 16:9 (1920 x 1080), 0,3 megapiksela 4:3 (640 x 480) |  |  |  |  |  |
| 20 | Inne funkcje | rozpoznawanie twarzy, płynne wolne nagrywanie, inteligentna automatyka (portret, w ruchu, statyw, pod światło, pejzaż, reflektor, noc, makro, słabe oświetlenie, automatyczne usuwanie szumu wiatru), redukcja czerwonych oczu |  |  |  |  |  |
| 21 | Funkcja łączności bezprzewodowej | tak |  |  |  |  |  |
| 22 | Zasilanie | akumulator min.6,8 V, zasilacz sieciowy 8,4 V |  |  |  |  |  |
| 23 | Akcesoria | akumulator, zasilacz sieciowy, przewody: zasilający, HDMI, USB |  |  |  |  |  |
| 24 | Wymiary (szer. x wys. x gł.); (z dostarczanym w zestawie akumulatorem) | (+- 5% dla każdego z wymiarów) 73 x 80,5 x 142,5 mm; (około 73 x 80,5 x 173 mm (np-fv70a) (z dostarczanym akumulatorem) |  |  |  |  |  |
| 25 | Waga z akumulatorem | 660 g (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Telewizor 50” z uchwytem

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Telewizor 50” |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Przekątna: | 48- 50" |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozdzielczość fizyczna: | min. 3840 x 2160 (4K UHD) |  |  |  |  |  |
| 3 | Częstotliwość odświeżania ekranu: | min. 120 Hz |  |  |  |  |  |
| 4 | Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-2, DVB-S2, DVB-C, |  |  |  |  |  |
| 5 | System Smart: | Google TV, Android TV lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 6 | Łączność: | Wi-Fi, Bluetooth |  |  |  |  |  |
| 7 | Wi-Fi: | 2,4/5GHz |  |  |  |  |  |
| 8 | Przeglądarka internetowa: | tak |  |  |  |  |  |
| 9. | Menu w języku polskim: | tak |  |  |  |  |  |
| 10. | Technologia HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR10, HLG |  |  |  |  |  |
| 11. | Nagrywanie na USB: | tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Liczba złączy HDMI: | min. 4 (w tym min. 1 - HDMI 2.1) |  |  |  |  |  |
| 13. | Liczba złączy USB: | min. 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Złącze Ethernet (LAN): | min. 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cyfrowe wyjście optyczne: | min. 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wejście kompozytowe: | tak |  |  |  |  |  |
| 17. | Zasilanie | 220 – 2400V; 50Hz |  |  |  |  |  |
| 18. | Wyposażenie | Kabel zasilający, Pilot, Podstawa |  |  |  |  |  |
| Uchwyt wieszak do Telewizora |
| 1. | Uchwyt dedykowany do dostarczanego telewizora | min. do telewizora 50” |  |  | szt. | 1 |  |
| 2. | możliwość ustawienia telewizora pod kątem 90 stopni w stosunku do ściany | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulacja obrotu | prawo/lewo: +/-180° |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulacja nachylenia | góra/dół: min -15° / min. +15° w 3-ch punktach zgięcia |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocna, stalowa konstrukcja | Tak |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Czytnik E-booków

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Czytnik E-booków Parametry wymagane: Przekątna ekranu - (min.) 10,3’ Rozdzielczość ekranu – (min.) 1872 x 1404 pikseli Wyświetlacz E-Ink (lub równoważny) Podświetlenie ekranu Wielostopniowe podświetlenie ekranu Ekran dotykowy Obsługiwane pliki, formaty e-booków (min.): AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FHTMI, MOBI, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TXT, ZIP Formaty zdjęć (min.): JPG Czytnik kart pamięci microSD Obsługa wielkości kart pamięci min. 2 TB Pamięć wbudowana: (min.) 64 GB Złącze USB Łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth Menu w języku polskim Obsługa zabezpieczeń DRM (lub równoważne) Funkcje: Bluetooth, Wi-Fi, kalendarz, przeglądarka internetowa, system Android Wymiary: 226x 193x 5,8 mm (+- 10% dla każdego wymiaru) Wyposażenie kabel USB typ C, ładowarka, rysik |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ