Załącznik nr 1

Dozownik łokciowy na płyn dezynfekujący- plastikowy

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1. | Wykonany ze plastiku obudowa oraz pompa(ABS) |  |
| 2. | Pojemność 500 ml +/- 5% |  |
| 3. | Okienko pozwalające na kontrole ilości płynu w pojemniku |  |
| 4. | Zamknięcie: zamek i kluczyk plastikowy |  |
| 5. | Wyposażony w zawór uniemożliwiający wyciekanie mydła z pojemnika |  |
| 6. | Możliwość napełniania z kanistra |  |
| 7. | Ergonomiczny przycisk zapewniający wysoki poziom higieny |  |
| 8. | Wymiary dozownika: wysokość 310 mm, szerokość 120 mm, głębokość 205 mm +/-5% |  |
| 9 | Wyposażony w podstawkę zabezpieczającą przed wyciekiem |  |
| 10 | Kilka poziomów dozowania płynu: 0,8 ml; 1,2 ml i 1,8 ml przy pełnym nacisku rączki |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |