Wózek przeznaczony do transportu zwłok bez przechyłu bocznego- 1 szt.

Specyfikacja techniczna:

- Konstrukcja ze stali kwasoodpornej  1.4301

- Górna rama wyposazona w system rolkowy pozwalająca na transport zwłok na tacach z komory chłodniczej.

- Wymiary zewnętrzne maksymalne: długość 215 cm x 70cm szerokość

- Podnoszenie i opuszczanie realizowane przez zintegrowany zespół pompy hydraulicznej i siłownika z podwójnym gniazdem na pedał po lewej i prawej stronie.

- Sterowanie szybkością opuszczania za pomocą nożnej dźwigni- możliwość regulacji tempa opuszczania bez manewrowania ręcznymi zaworami

- Podwójnie krzyżowany pantograf podnoszący gwarantujący dobry rozkład sił i długą żywotność

- Urządzenie musi być kompatybilne z dolnymi prowadnicami tac na zwłoki

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 5 pełnych wałków nośnych na całej szerokości – nie dopuszcza się stosowania krótkich rolek

- Samoczynna blokada tac na zwłoki zapobiegająca zsunięciu się tacy z wózka – blokada uruchamiana niezależnie od operatora, blokująca automatycznie tace ze zwłokami po jej wprowadzeniu na wózek

- Pompa ze składanym pedałem generująca siłę min. 900 daN

- Sterowanie podnoszeniem i puszczaniem za pomocą dźwigni nożnych.

- Nośność wózka: min. 180 kg

- 4 skrętne kółka o średnicy min. 200mm z hamulcami. Opony z kauczuku termoplastycznego niebrudzącego, osłony chromowane.

- Osadzenie kół na precyzyjnych łożyskach kulkowych

- Waga: max. 70 kg

- Wózek wyposażony w uchwyty boczne

- Wózek powinien być w pełni kompatybilny i dostosowany do chłodni oraz tac dostarczonych przez firmę Pathomed. Użytkowanie wózka nie może powodować utraty gwarancji na chłodnię przez Zamawiającego.