Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Spektrofotometr UV-VIS – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Jednowiązkowy | TAK |  |  |
|  | Źródło światła – lampa wolframowa (VIS) oraz lampa deuterowa UV) | TAK |  |  |
|  | Długość fali: Nastawna w zakresie co najmniej 190-1100nm Dokładność ±0,5nm Powtarzalność ±0,2nm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Dokładność fotometryczna: ±0,5% T (0 - 100% T) ±0,002 A (0 - 0,5 A) ± 0,004 A (0,5 - 1A) | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Szerokość szczeliny 4 nm | TAK/Podać |  |  |
|  | Pomiar absorbancji: Zakres pomiarowy co najmniej 0,5-3,5A Dokładność nie gorsza niż ±0,005A | TAK TAK |  |  |
|  | Poziom szumów – maksimum 0,0005A | TAK/Podać |  | ≤0,0003A = 10 pkt. ≥ 0,0005A = 0 pkt. |
|  | Tryby pracy: Transmitancja Absorbancja Stężenie Skanowanie widma Pomiary kinetyczne Pomiary przy wielu długościach fali | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Łączność i sterowanie: Wyświetlacz LCD Klawiatura membranowa Co najmniej 2x złącza USB | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Uchwyt 4 pozycyjny na kuwety 10 mm | TAK |  |  |
|  | Kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej 10 mm – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kuwety szklane o długości drogi optycznej 10 mm – 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie analityczno-sterujące wewnętrzne: Kontrola urządzenia Pomiar Analiza danych Eksport danych | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez zewnętrzną stację roboczą sprzężoną z aparatem | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |