Iława, 12 czerwiec 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Zakład Karny w Iławie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i zrealizowanie szkolenia zawodowego 
w formie kursu pn.:

Monter instalacji niskoprądowych

dla 10 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Usługa szkoleniowa finansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.

Warunki realizacji zamówienia

Termin realizacji kursu:  od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2024 r.

Liczba  uczestników kursu:  10 osób

Wymiar  godzinowy kursu:  120  godzin lekcyjnych ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut )

Zleceniodawca nie dokonuje podziału godzinowego na część teoretyczną i praktyczną kursu.

Miejsce realizacji kursu:   Zakład Karny w Iławie

Zamawiający posiada warunki techniczne i lokalowe do przeprowadzenia zajęć w ramach kursu, zgodne z przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs należy przeprowadzić na terenie jednostki w dni powszednie w godzinach od 8.15 do 14.30, uwzględniając obowiązujący w jednostce Porządek Wewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki, zajęcia mogą odbywać się w dni wolne od pracy.

Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie nauki obsługi systemu obsługi monitoringu CCTV IP, konfiguracji central alarmowych oraz systemu SDK.

Program kursu powinien obejmować zagadnienia:

Centrale alarmowe

- Wprowadzenie do systemów alarmowych.

- Omówienie ogólnej budowy central alarmowych.

- Rodzaje czujników, zasada działania, zasady prawidłowego montażu.

- Rodzaje sygnalizatorów, zasada działania, zasady prawidłowego montażu.

- Obudowy, zasilacze, urządzenia współpracujące z centralami alarmowymi.

- Omówienie centrali alarmowej Satel Integra.

- Zaprojektowanie i uruchomienie systemu alarmowego w oparciu o INTEGRA ( dobór odpowiednich urządzeń, samodzielny montaż i programowanie systemu ).

- Programowanie centrali Integra przy użyciu komputera i dedykowanego oprogramowania.

- Powiadamianie telefoniczne i mobilny dostęp.

Monitoring CCTV IP

- Ekspozycja ( światło, przetwornik, migawka, przysłona ).

- Przegląd i krótka charakterystyka dostępnych technologii ( CVBS, IP, HD-SDI, HD-CVI, itp. ).

- Rodzaje kamer CCTV ( wewnętrzne, zewnętrzne, kompaktowe, wandaloodporne, czarno-białe, kolorowe, dzień/noc, IR ).

- Parametry techniczne kamer, dobór kamer do wymagań monitorowanego obiektu.

- Kamery obrotowe – sterowanie, zastosowanie i funkcje.

- Rodzaje, parametry i dobór obiektywów do kamer.

- Rejestratory cyfrowe DVR, NVR, CVR ( parametry pracy, rodzaje kompresji, dodatkowe funkcje, różnice pomiędzy kilkoma typowymi modelami ).

- Monitory.

- Transmisja sygnału video ( media przewodowe, bezprzewodowe ).

- Zasilanie systemów CCTV.

- Budowa systemu monitoringu CCTV IP ( ustawienie kamer IP, rejestratora, przełącznika sieciowego –zajęcia praktyczne ).

Kontrola dostępu

- Architektura systemów Kontroli Dostępu: Offline, Online ( w tym bezprzewodowe ), hybrydy ( wirtualne ). Omówienie zalet i wad.

- Różne sposoby identyfikacji, omówienie zalet i wad.

- Standardy kart używanych w systemach KD oraz dane na nich przechowywane ( szyfrowanie oraz uprawnienia ).

- Standardy transmisji danych między czytnikiem a kontrolerem.

- Bezpieczeństwo w systemach KD.

- Elementy podnoszące bezpieczeństwo systemu.

- Stosowanie systemów kontroli dostępu w świetle PN-EN 60839-11-1:2014-01 i obowiązujących przepisów prawa. Wymagania budowy systemów w stopniach 1,2,3,4. 8. Zastosowanie Kontroli Dostępu do innych celów np. rejestracja czasu pracy i współpraca z systemami kadrowymi itd.

- Integracje z innymi systemami.

- Prezentacja zrealizowanego projektu systemu kontroli dostępu dla przykładowego obiektu „krok po kroku”, poprawne projektowanie systemów kontroli dostępu, wskazówki, najczęstsze błędy, kontakt z Inwestorem.

- Budowa systemu SSWIN.

## Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz uzyskanie stosowanych zaświadczeń. Wykonawca przed rozpoczęciem kursu przedstawi Zleceniodawcy do akceptacji program szkolenia który winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 6 października 2023 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2175 )

W ramach kursu wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ponadto dostarczy i zapewni  do  realizacji kursu:

- materiały dydaktyczne

tj. podręczniki lub zszyte skrypty oraz piśmiennicze dla każdego uczestnika. W przypadku zakupu podręczników każdy uczestnik kursu musi otrzymać odrębny egzemplarz. Nie dopuszcza się sporządzania kserokopii podręczników. Materiały dydaktyczne muszą być adekwatne do treści szkolenia, zawierać aktualne wiadomościami, muszą być nowe i stają się własnością uczestników kursu po jego zakończeniu.

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

dla wszystkich uczestników kursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia do dnia zakończenia zajęć

- badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

łącznie dla 12 osób ( 10 z listy podstawowej + 2 z listy rezerwowej ). Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla kandydatów odbędą się w miejscu realizacji kursu tj. w jednostce penitencjarnej

- materiały niezbędne do ćwiczeń praktycznych prowadzonych w ramach kursu

w wysokości 50% kosztu kursu ogółu. Materiały pozostałe po zakończeniu kursu, zakupione na jego realizację, zostaną przekazane kierownikowi jednostki, w której realizowany był kurs. W celu zapewnienia każdemu uczestnikowi właściwej i wszechstronnej praktyki, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości materiałów, która pozwoli na prowadzenie ćwiczeń praktycznych przez cały czas ich trwania, uwzględniając liczbę kursantów.

## Wykonawca posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

# Wykonawca posiada uprawnienia do wydania odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu kursu w przypadku potwierdzenia uczestnictwa  kursanta w co najmniej  80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem według  wzorów wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 6 października 2023 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2175 )

Na ofertę Wykonawcy składa się skan podpisanej oferty tj.:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie

## Zawiadomienia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych potwierdzony za zgodność z oryginałem

## Załącznik nr 2 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji kursu ( jeżeli jest to wiadome na etapie składania ofert )

przesłany przez Platformę zakupową.

Termin składania ofert:   19 czerwiec 2024 r. do godz. 10:00