OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia są prace kominiarskie polegające na okresowej konserwacji oraz czyszczeniu przewodów kominowych i wentylacyjnych w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 roku (Dz. U. z 2010  r.  Nr  109  poz. 719) oraz badania roczne, zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, w budynkach Uczelni wg załączonego wykazu budynków wraz z częstotliwością wykonania prac kominiarskich.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych;

- sprawdzenie szczelności przewodów kominowych;

- sprawdzenie siły ciągu kominowego (ciśnienia);

- sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia: kanałów, czopuchów, rur, łączników, włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych), ław kominiarskich;

- oczyszczenie przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych;

- sprawdzenie dostępu do przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i nasad kominowych;

- sprawdzenie czy na strychach, przez które przechodzą przewody dymowe i spalinowe nie są składowane materiały łatwopalne;

- sprawdzenie czy nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych;

- sprawdzenie działania urządzeń wentylacyjnych (wywiew i nawiew) w pomieszczeniach, gdzie są zainstalowane urządzenia grzewcze (np. kotły C.O.);

- sprawdzenie czy występują inne, widoczne- stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania usług okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych;

- wykonywania usług przez osoby, wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), w tym przez osoby posiadające kwalifikacje Mistrza w rzemiośle kominiarskim zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich;

- wyposażenia osób biorących udział przy realizacji przedmiotu umowy w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia;

- wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką kominiarską oraz warunkami technicznymi;

- pilnowania własnego mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac oraz zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji umowy określonych przepisami ppoż. i bhp,

- posiadania ubezpieczenia od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy,

- wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

- Po zakończeniu prac kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu z kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych z danego obiektu potwierdzonego przez Kierownika danego obiektu, w terminie do 14 dni od zakończenia prac kontrolnych.

- Ewentualne materiały niezbędne do wykonania sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie.

- Częstotliwość wykonania przeglądów przewodów kominowych określa Załącznik nr 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i solidnego świadczenia usług.

- Wykonawca będzie wykonywał inne usługi kominiarskie nie uwzględnione w niniejszej umowie na odrębne zlecenie Zamawiającego, w tym w szczególności:

- wystawianie opinii kominiarskich dotyczących wskazania miejsca do podłączenia urządzenia do przewodów kominowych;

- wystawianie opinii powykonawczych dotyczących prawidłowości wykonania podłączenia urządzeń do przewodów kominowych;

- udrożnienie przewodów kominowych (np. odgruzowanie, usunięcie opuszczonych gniazd ptaków).

- Wykonawca w terminie  14 dni roboczych od dnia podpisania umowy sporządzi i przedstawi  Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy w oparciu 
o informacje uzyskane od Kierowników poszczególnych obiektów.

Wykaz budynków Uniwersytetu Szczecińskiego

podlegających okresowej konserwacji i czyszczeniu przewodów kominowych i wentylacyjnych 
w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego.

| Lp. | Adres budynków | Jednostka organizacyjna US | Ilość przeglądów w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | al. Papieża Jana Pawła II 22a | Rektorat US | 1 |
| 2 | al. Papieża Jana Pawła II 31 | Administracja US | 1 |
| 3 | Boh. Warszawy 74 | DS. 1 Belferek | 1 |
| 4 | Boh. Warszawy 75 | DS. 2 Bakałarz | 1 |
| 5 | Cukrowa 12 | Wydział Ekonomi, Finansów i Zarządzania | 1 |
| 6 | Cukrowa 8 | Wydział Ekonomi, Finansów i Zarządzania | 1 |
| 7 | Felczaka 3a | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 8 | Kordeckiego 15 | DS. 3 Kordecki | 1 |
| 9 | Krakowska 69 | Wydział Nauk Społecznych | 2 |
| 10 | Krakowska 71-79 | Wydział Nauk Społecznych | 1 |
| 11 | Kulice gm. Nowogard | Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych | 1 |
| 12 | Małkocin gm. Stargard | Zespół Dworsko-Parkowy | 2 |
| 13 | Mickiewicza 16a | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 14 | Mickiewicza 16, 18 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 15 | Mickiewicza 64-66 | Wydział Ekonomi, Finansów i Zarządzania | 1 |
| 16 | Narutowicza 17a | Wydział Prawa i Administracji | 1 |
| 17 | Narutowicza 17c | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia | 1 |
| 18 | Ogińskiego 16/17 | Wydział Nauk Społecznych | 1 |
| 19 | Piastów 40b bud 5 | Wydział Humanistyczny | 1 |
| 20 | Piastów 40b bud. 1 | Wydział Prawa i Administracji | 1 |
| 21 | Piastów 40b bud. 3 | Biblioteka Międzywydziałowa | 2 |
| 22 | Piastów 40b bud. 4 | Wydział Humanistyczny | 1 |
| 23 | Piastów 40b bud. 6 | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia | 2 |
| 24 | Piastów 40b bud. 7 | Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia | 2 |
| 25 | Pobierowo | Oś. Szkoleniowo - Wypoczynkowy | 1 |
| 26 | Podgórna 26 | DS. 4 Portowiec | 1 |
| 27 | Szwoleżerów 18, 18a | ADM, SKS | 1 |
| 28 | Tarczyńskiego 1, 1a | Biblioteka Główna | 1 |
| 29 | Wawrzyniaka 15 | ACKJ | 1 |
| 30 | Wąska 13 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 31 | Wielkopolska 15 | Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | 1 |
| 32 | Wojska Polskiego 65 | Budynek dydaktyczny | 2 |
| 33 | Żołnierska 51, 51a | mieszkania zakładowe | 2 |
| 34 | Żubrów 6 | Administracja II US | 2 |
|  |  | SUMA | 42 |