Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

„Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWIK Sp. z o.o.”

Przed zawarciem umowy Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram wdrożenia wraz z płatnościami.

W  ramach  zamówienia  realizowane  będą  :

Etap I. Dostawa sprzętu zgodnie z poniższą konfiguracją  :

1.	rozbudowa macierzy dyskowej IBM V5030 w konfiguracji :

| Urządzenie / funkcjonalność | Opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| 2078-24G | FlashSystem 5100 SFF Expansion Enclosure | 1 |
| 9730 | Power Cord - PDU Connection | 1 |
| AC6A | 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 5 |
| AC76 | 2TB 7.2K 2.5 Inch NL HDD | 5 |
| ACN0 | 1.9TB 2.5 Inch Flash Drive | 3 |
| ACUA | 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| ADN1 | Order Type 1 - CTO | 1 |
| AGC8 | Shipping and Handling V5100 | 1 |
| AHPA | AC Power Supply HE | 1 |
| B0YH | SP WSU 3Y 24x7 CFix 24h | 1 |
| 6661-B78 | 2078-24G ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h | 1 |
| 5639-SSL | Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion Maint (Reg): 3 Yr | 1 |
| UCX3C5 | Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg | 1 |
| 5639-SV8 | IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion V8 | 1 |
| UDMUC1 | IBM V50x0 Expansion Base SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device | 1 |
| 5639-SV7 | IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 V8 | 1 |
| UDMMC1 | IBM Storwize V5030 Easy Tier SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device | 1 |
| 5639-SVU | Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 Software Maint (Reg): 3 Yr | 1 |
| UCW1C5 | Easy Tier Per Storage Device SW Maint 3 year Reg | 1 |
| 5639-SV7 | IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 V8 | 1 |
| UDMPC1 | IBM Storwize V5030 Compression SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device | 3 |
| 5639-SVU | Spectrum Virtualize Software for Storwize V5030 Software Maint (Reg): 3 Yr | 1 |
| UCWZC5 | Compression Per Storage Device SW Maint 3 year Reg | 3 |

2.	rozbudowa macierzy dyskowej IBM V5010 w konfiguracji :

| Urządzenie / funkcjonalność | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 2078-24G | FlashSystem 5100 SFF Expansion Enclosure | 1 |
| 9730 | Power Cord - PDU Connection | 1 |
| AC6A | 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 5 |
| AC76 | 2TB 7.2K 2.5 Inch NL HDD | 7 |
| ACN0 | 1.9TB 2.5 Inch Flash Drive | 3 |
| ACUA | 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| ADN1 | Order Type 1 - CTO | 1 |
| AGC8 | Shipping and Handling V5100 | 1 |
| AHPA | AC Power Supply HE | 1 |
| B0YH | SP WSU 3Y 24x7 CFix 24h | 1 |
| 6661-B78 | 2078-24G ServicePac Warranty Service Upgrade 3 YR 24x7 Committed Fix 24h | 1 |
| 5639-SSL | Spectrum Virtualize Software for Storwize V50x0 Expansion Maint (Reg): 3 Yr | 1 |
| UCX3C5 | Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg | 1 |
| 5639-SV5 | IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 V8 | 1 |
| 5639-SV8 | Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg | 1 |
| UDMUC1 | IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 V8 | 1 |
| UDLUC1 | IBM Storwize V5010 Easy Tier SW with 1 Year SW Maintenance, Per Storage Device | 1 |
| 5639-SVC | Spectrum Virtualize Software for Storwize V5010 Software Maint (Reg): 3 Yr | 1 |
| UCT4C5 | Easy Tier Per Storage Device SW Maint 3 year Reg | 1 |

Wymagany jest komplet licencji, aby ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie legalnie eksploatowała sprzęt i usługi realizowane w niniejszym zamówieniu.

Etap II . Wykonanie poniższych usług:

Wdrożenie dostarczonych serwerów i macierzy PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA – Wykonawca przeprowadzi:

| 1 | uzgodnienia dotyczące konfiguracji infrastruktury z Zamawiającym |
| --- | --- |
| 2 | instalację dostarczanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego |
| 3 | konfigurację macierzy V5030 na Golisza (SPs, mdisks, Easy-Tier) |
| 4 | konfigurację macierzy V5010 na Pomorzanach (SPs, mdisks, Easy-Tier) |
| 5. | przygotuje i przekaże dokumentacje powykonawczą. |

III.  WARUNKI  GWARANCJI

Wykonawca realizujący zamówienie ma zapewnić następujące warunki gwarancji  na dostarczane, instalowane i konfigurowane  części  w/w  elementów :

- podjęcie  działań  serwisowych  w  terminie  do  2  godzin  od momentu otrzymania zgłoszenia ( faxem, e-mailem lub telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer ) od Zamawiającego w dni robocze poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 16:30. Awarie zgłoszone w dni ustawowo wolne od pracy lub po godzinie 16:30 traktowane będą jako zgłoszone pierwszego dnia roboczego o godzinie 7:30. Prace zmierzające do usunięcia awarii będą prowadzone w sposób ciągły, aż do usunięcia jej przyczyn i  skutków. Zakończenie prac nie powinno przekroczyć 48  godzin od daty  pisemnego  zgłoszenia.

- Dostarczany sprzęt będzie miał rozszerzoną, 3-letnią gwarancję IBM o następujących cechach:

a) zgłaszanie awarii 7x24

b) gwarantowany czas naprawy 24h dla awarii uniemożliwiających normalną eksploatację sprzętu

c) serwis producenta w miejscu instalacji

- oddanie  sprawnego  sprzętu  i  całej  instalacji  wraz  z  uruchomieniem  oprogramowania  eksploatowanego  na  tym  sprzęcie  w  terminie  nie  dłuższym  niż  48  godzin  od  chwili  powiadomienia  Wykonawcy o awarii,

- w  przypadku  naprawy  dłuższej  niż  48  godzin  zapewnienie  sprzętu  zamiennego  o takich samych lub wyższych parametrach; instalacja i konfiguracja wraz z uruchomieniem oprogramowania eksploatowanego na tym sprzęcie oraz oddanie do  eksploatacji ,

- Uruchomienie  oprogramowania  będzie  polegać  na  :

a)	naprawie sprzętu  i  uruchomieniu  oprogramowania,

lub

b)	wymianie sprzętu na zastępczy o podobnych parametrach  i  ewentualnym  dokonaniu  przemontowania  pamięci  dyskowej  lub  przegraniu  danych  i  aplikacji oraz uruchomienie oprogramowania ,

- uruchomienie i oddanie  do  eksploatacji  po  awarii  całości  instalacji  wraz  z  poprawnymi  i  aktualnymi  bazami  danych  oraz  aplikacjami  użytkowymi  nastąpi  w  najkrótszym  technicznie  możliwym  terminie  nie  dłuższym  niż  72  godziny wyłączając czas potrzebny na odtworzenie danych z kopii zapasowych.

III.  WARUNKI  DOSTAWY

  - Dostarczony sprzęt  będzie  spełniać następujące  wymagania  :

      - będzie  fabrycznie nowy,

      - będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

      - nie będzie  wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

      - będzie  pochodzić z produkcji seryjnej,

      - będzie  posiadał  parametry  zgodne  z  opisem  w  SIWZ,

      - będzie posiadać oznakowania CE, jeżeli zgodnie z przepisami sprzęt podlega oznakowaniu CE,

      - urządzenia będą wyposażone w odpowiednie kable przyłączeniowe o odpowiedniej długości.

  - Wykonawca dostarczy PROTOKOŁY ODBIORU dla sprzętu - zawierające numery seryjne.

  - Miejscem  wykonania  umowy  będzie  serwerownia w siedzibie  Zamawiającego  w  budynku  przy  ul.  M. Golisza 10   w  Szczecinie  oraz serwerownia zapasowa w budynku OS Pomorzany ul. Tama Pomorzańska 8.