# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

## BRANŻA BUDOWLANA.

Przedmiot inwestycji: CZĘŚCIOWA  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUD. NR 11 W SKWIERZYNIE

Adres inwestycji:  ul. 61 Brygady

66-440 Skwierzyna

KWIECIEŃ 2022

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku nr 11  przy ul.61 Brygidy w Skwierzynie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:

Budynek nr 11.

-Częściowa wymiana okien i parapetów z pełną obróbką ościeży na parterze               i I piętrze.

- Malowanie pomieszczeń na parterze i I piętrz.

- Utylizacja stolarki okiennej .

- Utylizacja parapetów z demontażu.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót objętych Specyfikacją techniczną

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejącą dokumentacją, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót budowlanych wg zasad Specyfikacji Technicznej są:

2.1.	Benzyna do lakierów.

2.2.	Kotwy stalowe.

2.3.	Masa uszczelniająca silikon budowlany.

2.4.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa.

2.5.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania.

2.6.	Farby emulsyjne nawierzchniowe	.

2.7.	Szpachlówka celulozowa na tynki.

2.8.	Okno 3-SK., system IDEAL 2000"IGLO" 7 komory, kolor biały RAL 9006, szyba TMP 4 /d(Ar) przeźroczyste delta 4 okucia - MACO, przewiązka szpros wewnątrz - szybowy 18mm biały RAL 9006.

2.9.    Okno 6-SK., system IDEAL 2000"IGLO" 7 komory, kolor biały RAL 9006, szyba TMP 4 /d(Ar) przeźroczyste delta 4 okucia - MACO, przewiązka szpros wewnątrz - szybowy 18mm biały RAL 9006 ( OKNA NA KORYTARZU).

2.10.	Płyta gips. karton. zwykła gr.9,5 mm.

2.11.	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych.

2.12.	Papier ścierny siateczkowy 60.

2.13.   Nawiewnik higrosterowalny szt.	74.

2.14.   Parapet PCV szt.74.

2.15.	Materiały pomocnicze.

Elementy metalowe z demontażu po zważeniu wraz dokumentem z wagi przekazać do magazynu SOI.

Przed wbudowaniem na wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania przedstawić  zamawiającemu certyfikaty i aprobaty.

3. SPRZĘT

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do wykonania robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. W przypadku gdy konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu do robót należy wówczas postępować zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzętu. Urządzenia stosowane do wykonania robót budowlanych należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Środki transportowe powinny zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów, zabezpieczać je przed uszkodzeniami.

Należy przestrzegać zaleceń producentów odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku przewożonych materiałów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty budowlane w budynku nr 11:

W pomieszczeniach i na korytarzu na parterze i I parterze należy wymienić okna skrzynkowe na okna PCV tego samego wyglądu zewnętrznego wyposażone w nawiewniki higrosterowalne  (odtworzenie) z pełną obróbką i malowaniem ościeży. Parapety lastriko wymienić na parapety z PCV z pełną obróbką obsadzenia.

Po wykonaniu wymiany stolarki okiennej wykonać malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach na parterze i I piętrze.

Przed przystąpieniem do wykonania okien wykonawca dokona dokładnych pomiarów i rysunków wyglądu zewnętrznego.

Po wykonaniu wszystkich prac remontowych wykonać utylizację okien skrzynkowych oraz parapetów z demontażu i przedstawić inwestorowi karty odpadu.

Złom uzyskany z demontażu urządzeń zważyć i wraz z dokumentem z wagi przekazać do magazynu SOI w Skwierzynie.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w

szczególności przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

  - Ochrona środowiska:

- Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

- Wykonawca obowiązany jest pozostawić teren budowy w stanie niezmienionym 
w innym razie Zamawiający potrąci poniesione koszty związane z przywróceniem go do tego stanu, a w szczególności trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewostanów.

- Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych.

- Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach)

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca narusza przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401) oraz pozostałych przepisach prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

- przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

- posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

- posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

- odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę,

- stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego,

- każdy zaistniały wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace, przedstawiciel Wykonawcy zgłasza niezwłocznie koordynatorowi ds. BHP i służbie BHP w jednostce,

- maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników,

- w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomią pisemnie starszego inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace lub koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

- wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

- miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi,

- o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace,

- przekazać  koordynatorowi ds. BHP oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych odpowiednich szkoleń w dziedzinie BHP, aktualnych badań lekarskich, zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie jednostki wojskowej,

Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców.

Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy

- współpraca ze służbami BHP Stron,

- rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń dotyczących aktualnych szkoleń
w dziedzinie BHP oraz badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku oraz innych uprawnień,

- ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracowników, uzgodnienie zakresu robót, czasu  ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac, a także użycia stosowanego sprzętu ochrony osobistej,

- zapoznanie pracowników wykonujących pracę na terenie Jednostki Wojskowej z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm, wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,

- niedopuszczenie do pracy osób, których uprawnień nie przedstawiono przed przystąpieniem do pracy,

- kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracowników Stron.

Do uprawnień Koordynatora należy:

  - przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Stron,

  - wydawanie im poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

  - występowania do osób kierujących pracownikami  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowania Stron o wydanych zaleceniach,

  - niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie dla pracownika którejkolwiek ze stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej bądź, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób 
i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - wnioskowanie do Stron  o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy lub jego części (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze Stron albo innych osób.

W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa

i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikającego z zapisów Działu dziesiątego Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. ppoż. 1/2009. Wszystkie prace spawalnicze i pożarowo niebezpieczne należy każdorazowo uzgadniać z miejscową Wojskową Strażą Pożarną  i wykonywać bezpośrednio pod jej nadzorem oraz informować  o ich zakresie koordynator ds. BHP.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne BHP potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie :

- instruktażu  ogólnego ,

- instruktażu  stanowiskowego,

- szkolenia okresowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne ppoż. potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie podstawowe,

- informacja ppoż.

Kierownik robót powinien:

- dokonać zapoznania za podpisem pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

- codziennie przed przystąpieniem do pracy prowadzić instruktaż do pracy z omówieniem stanowisk pracy i koniecznych warunków do zachowania bezpieczeństwa wykonania.

W aktach robót  powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy  przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką  wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

  - Zaplecze socjalne:

Zamawiający umożliwi odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody oraz urządzeń służących odprowadzeniu ścieków na terenach prowadzonych robót

budowlanych.

  - Zabezpieczenie terenu  robót:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  znaki ostrzegawcze nt. prowadzonych robót i stref bezpieczeństwa winny być wyznaczone drogi przejazdu i przejścia do miejsca pracy.

Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów zgodnie dokumentacją i sztuką budowlaną.

Ponadto sprawdzeniu podlegają rodzaje zastosowanych materiałów i ich właściwości i zgodność sposobu ich użycia z zaleceniami producenta.

6.2. Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi będą podlegały wykonane prace z zakresu ujętego w dokumentacji przetargowej. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru.         W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość:

a. zgodność z dokumentacją przetargową ,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcyjnych,

- d. sprawność  działania.

- - Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- - Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów(świadectwa jakości

- wydane przez dostawców materiałów),

- - Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- -  Karty gwarancyjne urządzeń .

- -  Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru.

- -  Wykonawca na zakończenie robót zobowiązany jest przedstawić:

- - Atesty lub certyfikaty użytych elementów z adnotacją gdzie je wbudowano.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI :

Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE:

-PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

-PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-BN-79/7150-01 Stolarka. Pakowanie, przechowywanie i transport.

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

-PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

-PN-C-04630:1975 Woda do celów budowlanych.

-PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi

-Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126)

-Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami, Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, bhp, p.poż. i sztuką budowlaną. a w szczególności: Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego, ENERGETYCZNEGO  Oraz   przepisów  wykonawczych

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129   póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

-   Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.04r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i   ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

UWAGA :

- Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

- Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

Załączniki :

Rysunek poglądowy okna 3-SK - zał. 1.

Rysunek poglądowy okna 6-SK - zał. 2.

Opracował :

St. Technik  SOI

w Skwierzynie

Adam Czujko