- AE/ZP-27-62/22	                                                                                                         					ZAŁĄCZNIK NR 3

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### zaoferowanego serwera dla istniejącego w szpitalu systemu PACS.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

Dostarczony serwer dla systemu PACS musi zapewniać co najmniej wszystkie wymienione poniżej parametry 
i funkcjonalności. System musi zostać zmodernizowany z uwzględnieniem wszystkich obecnych konfiguracji tj. wymiany danych pomiędzy systemem PACS a aktualnym systemem szpitala oraz wszelkimi urządzeniami medycznymi, aparatami diagnostycznymi, stacjami opisowymi itp. oraz musi mieć możliwość połączenia - wymiany danych  z aktualnie tworzoną platformą regionalną Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne”. | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Parametry techniczne. |  |  |
| SERWER | TAK Podać model, symbol, producenta |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 18 dysków 3,5” SAS/ SATA. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizator do kabli. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android i Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE i WIFI. | TAK / NIE Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcjonalności - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcjonalności -10 pkt |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta główna powinna obsługiwać min. 3TB pamięci RAM. | TAK, podać |  |
|  | Płyta główna | Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych do instalacji pamięci. | TAK Podać ilość slotów przeznaczonych do instalacji pamięci |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | TAK, podać |  |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. szesnastordzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 174 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. | TAK Podać model oraz podać wynik w teście SPECrate2017_in_base |  |
|  | RAM | Min. 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, | TAK Podać ilość oferowanej pamięci RAM |  |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. | TAK |  |
|  | Gniazda PCI | Min. 3 sloty x8 generacji 3 oraz 1 slot x16 generacji 3. | TAK Podać ilość i rodzaj slotów PCIe |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1 Gb Ethernet w standardzie Base-T oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. Do każdego portu SFP+ należy dostarczyć moduł 10GbE SFP+ SR Optic . | TAK Podać ilości i paramtery |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT | TAK / NIE Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcjonalności - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcjonalności -10 pkt |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane min. 13 x 18TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug. Dopuszcza się większą ilość mniejszej pojemości dysków pod warunkiem, że przestrzeń obrazowa na dane medyczne będzie wynosić minimum 180TB w konfiguracji RAID5. Dodatkowo należy dostarczyć wraz z serwerem 2 dyski hot spare 3,5” o takich samych parametrach jak powyższe. Zainstalowane 2 x min. 1,92TB vSAS SSD RI SED, DWPD min. 1. Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość instalacji 2 jednakowych nośników typu flash o pojemności min. 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. | TAK Podać ilość i rodzaj zainstalowanych dysków HDD SAS oraz Podać ilość i rodzaj zainstalowanych dysków SSD SAS |  |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache min. 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. Wsparcie dla dysków samoszyfujących. | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny | Oprogramowanie Windows Server 2022 Standard x64 lub równoważny kompatybilny z zaoferowanym serwerem oraz oprogramowaniem wraz z nośnikiem instalacyjnym. Licencja bezterminowa. Należy dostarczyć taką ilość licencji, aby miały pokrycie z ilością rdzeni wszystkich procesorów zainstalowanych w serwerze. Opis równoważności w Załączniku Nr A do SWZ. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane porty | min. 1 port USB 2.0, min. 2 porty USB 3.0 , min. 2 x 10Gb SFP+, min. 1 port VGA, min. 1 port RS232. | TAK, podać |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x1200. | TAK, podać |  |
|  | Wentylatory | Redundantne | TAK, podać |  |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy. | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo | TPM 2.0 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | TAK, podać |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów. możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. | TAK, podać |  |
|  | Karta zarządzania | Możliwość zarządzania zaoferowanym serwerem poprzez dedykowane oprogramowanie firmy Dell OpenManage Enterprise, które obecnie wykorzystuje Zamawiający o funkcjonalności: Wsparcie dla serwerów integracja z Active Directory Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. | TAK / NIE Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcjonalności - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcjonalności -20 pkt |  |
|  | Gwarancja, rękojmia, serwis | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego kompletnego przedmiotu zamówienia. Rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego kompletnego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym oraz umowie. Gwarancja z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania usterki, wady, awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Usunięcie usterki, wady, awarii lub dokonanie naprawy w terminie maksymalnie 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada, awaria lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność. Gwarancja na dyski pozwalająca na pozostawienie ich w przypadku awarii u Zamawiającego (bez konieczności zwrotu do producenta). Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wliczoną w cenę oferty pomoc serwisu m. in. w zakresie konfiguracji, diagnostyki, raportów. Serwis urządzeń realizowany bezpośrednio przez producenta lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta w miejscu instalacji sprzętu. | TAK, podać |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe akcesoria | Wymaga się dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonego serwera do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody światłowodowe, przewody zasilające itp.). | TAK, podać |  |
|  | Szkolenia | Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie działania oraz konfiguracji dostarczanego sprzętu i oprogramowania systemu przed protokolarnym odbiorem uruchomionego kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.