CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Stan istniejący

4. Projektowane oznakowanie

5. Termin realizacji

6. Zestawienie znaków poziomych i pionowych

WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny – oznakowanie docelowe w pasie drogowym ul. Kościuszki w skali 1:500

2. Trójkąty widoczności

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIAGU UL. KOŚCIUSZKI

W RAMACH INWESTYCJI PN.

PT.: PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych 1:500,

- inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. Nr 2017, poz.784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami) wraz z załącznikami:

- załącznik nr 1 do rozporządzenia – znaki drogowe pionowe,

- załącznik nr 2 do rozporządzenia – znaki drogowe poziome,

- załącznik nr 3 do rozporządzenia – sygnały drogowe,

- załącznik nr 4 do rozporządzenia – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt oznakowania pionowego i poziomego związany z przebudową dwóch zjazdów z ul. Kościuszki na teren planowanej inwestycji.

Zaprojektowano przebudowę dwóch zjazdów do parametrów zjazdów publicznych.

Zjazd 1 stanowić będzie dojazd do parkingu podziemnego poprzez projektowaną pochylnię na terenie inwestycji. Zjazd 2 stanowić będzie dojazd do parkingów naziemnych zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz jako dojazd pożarowy do projektowanej drogi pożarowej w ramach w/w inwestycji. Zaprojektowano dwa zjazdy publiczne o szerokości jezdni odpowiednio 3.5m i 4.0m. Krawędzie zjazdy dowiązano do ulicy za pomocą łuków o promieniach 5.0m.

Zgodnie z decyzją na przebudowę zjazdów znak WI.721.7.24.2018.DS z dnia 18.06.2018 r. Zarządcy Drogi, tj. Prezydenta Miasta Pruszków należy zachować pomiędzy zjazdami istniejący chodnik i miejsca parkingowe. Należy zlikwidować te miejsca, które kolidują z projektowaną przebudową.

W związku z powyższym, z uwagi na projektowane zjazdy i likwidację części stanowisk postojowych, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu w ciągu ul. Kościuszki.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pruszków, w województwie mazowiecki, w powiecie pruszkowskim.

Przebudowywane zjazdy zlokalizowane będą w pasie drogowym drogi gminnej nr 000051W – ul. Kościuszki. Pas drogowy w obrębie inwestycji stanowią działki 109/2, 109/3.

W obecnym stanie istniejące zjazdy nie spełniają wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, w związku z powyższym wymagają przebudowy.

W obecnym stanie w ciągu ul. Kościuszki, po obu stronach drogi wyznaczono stanowiska postojowe z parkowaniem ukośnym (kąt ok. 30o) po części na chodniku. Stanowiska wyznaczono linią poziomą P-18 i oznakowano znakami D-18 „parking” i tabliczką T-30 określającą sposób parkowania. Dodatkowo szerokości zjazdów (wjazdów na teren działek przyległych) oznakowano znakiem P-20 „kopertą”.

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Z uwagi na projektowane zjazdy zachodzi konieczność likwidacji części stanowisk postojowych i skrócenie zatok postojowych.

Istniejące oznakowanie poziome kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy usunąć. Nowe zatoki wyznaczyć linią P-18 zgodnie z częścią rysunkową.

Ponadto zjazdy powinny być projektowane zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124) m.in. w zakresie zapisów pkt. 5 załącznika nr 2, tj.:

„Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu lub z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu bez pasa włączania, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni lub krawędzi ścieżki rowerowej, powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu, co najmniej na odległość widoczności L2”.

W związku z powyższym, z uwagi na brak zgody Zarządcy Drogi na likwidację stanowisk postojowych pomiędzy projektowanymi zjazdami, a co za tym idzie brakiem wymaganej w/w widoczności, naprzeciw zjazdów projektuje się lustra drogowe U-18a Ø600mm.

5. TERMIN REALIZACJI

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania czasowego  – czwarty  kwartał 2019 roku.

6. ZESTAWIENIE ZNAKÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH

| L.P. | RODZAJ ZNAKU | OPIS ZNAKU | ZNAKI PROJEKTOWANE | ZNAKI USUWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | U-18a | Lustro drogowe | 2 szt. |  |
| 2. | P-18 | Stanowiska postojowe | 15mb, 1.8m2 | 17mb, 2.0m2 |

mgr inż. Paweł Żyniewicz

uprawnienia do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

WKP/0312/POOD/11