Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 147/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej  do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”

Część nr 1: Wytrząsarka z nasadką na mikroprobówki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Typ ruchu: kołowy, wyposażenie: nasadka- (adapter) ma mikroprobówki o objętości 1,5 ml w pozycji poziomej, Zakres prędkości: 600-2700 obrotów na minutę Amplituda: 4 mm Sterowanie: analogowe |  |  | szt. | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Waga analityczna

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Obciążenie maksymalne: 52g Obciążenie minimalne: 1 mg Dokładność odczytu: 0,01 mg Powtarzalność standardowa: 0,01 mg Minimalna naważka standardowa: 1 mg Nie centryczność: 0,03 mg Czas stabilizacji: 4s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) System poziomowania (półautomatyczny) Wyświetlacz 10” dotykowy Stopień ochrony: IP 43 Masa brutto; do 14,5 kg Wymiary komory ważenia; 168 x 160 x 228 mm±3mm Możliwość ważenia podszalkowego. |  |  | szt. | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Mikroskop steroskopowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom: min. 8:1 polu widzenia głowic: min. 23 mm Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej Powiększenie regulowane płynnie z możliwością ustalenia powtarzalnych powiększeń: min. 10 Powiększenie mikroskopu w konfiguracji z obiektywem 1x regulowane: w zakresie min. 6,5x-50x Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 6,5x-50x: min. 92 mm Apertura numeryczna: min. 225 LP/mm Tubus: trinokularny o kącie nachylenia 35º Regulacja rozstawu źrenic: zakresie min. 55-75 mm Wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100 Adapter do podłączenia kamery z optyka 0,5x Okulary 2 szt.: o powiększeniu 10x Okulary o polu widzenia: min. 23 mm Okulary z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi Regulacja odstępu między okularami Stabilna podstawa: o wymiarach min. 320x370, wysokość maksimum 45mm z wbudowanym oświetleniem typu LED do światła przechodzącego Regulacja natężenia oświetlenia z pokrętłem w podstawie System obrotowego uchwytu umożliwiający wybór min. trzech technik obserwacji w świetle przechodzącym: obserwacja w jasnym polu, obserwacja w ciemnym polu, kontrast reliefowy w świetle skośnym Zasilacz sieciowy: 24V max. 60W Precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z z symetrycznymi pokrętłami mikro- oraz makro-metrycznym położonymi po obu stronach kolumny Kolumna umożliwiająca przesuw w osi Z: o zakres min. 340mm Precyzyjny przesuw zębatkowy po kolumnie o przekroju prostokątnym Uchwyt mocowany do kolumny mikroskopu umożliwiający zamocowanie min. trzech obiektywów. Uchwyt kodujący położenie w min. 6 pozycjach zapewniających pracę dla wszystkich obiektywów w trybie stereoskopowym oraz monoskopowym. Dodatkowy obiektyw: klasa Plan Apochromat o powiększenie 2.3x oraz odległość robocza min. 10 mm Źródło światła zimnego: strumień światła min. 600 lm średnicy wyjścia światłowodu 9 mm temperaturze barwowej 6200K żywotności min. 50.000 godzin pracy do spadku intensywności do 70%, z regulacją intensywności za pomocą pokrętła obrotowego wyświetlacz LCD suwak filtrów na min. 2 cichy wentylator gniazdo USB umożliwiające sterowanie z oprogramowania komputerowego Antystatyczna osłona od kurzu. |  |  | szt. | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić podpisać zgodnie z zapisami SWZ