ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych

w postępowaniu nr D25M/252/N/21-34rj/23 na:

Zakup napędu z wyposażeniem dla Oddziału Otolaryngologicznego przy Bloku Operacyjnym w Szpitalu Św. Wincentego a’ Paulo w Gdyni” w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

| Napęd i wyposażenie – 1 komplet PRODUCENT - MODEL, TYP - KRAJ POCHODZENIA - NAZWA KATALOGOWA - ROK PRODUKCJI nie wcześniej niż 2023 r. (fabrycznie nowy) - |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK/NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Parametry i cechy wymagane: |  |  |
|  | sieciowy przewód zasilający o długości 5 metrów (+1 m) | Tak |  |
|  | sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy | Tak |  |
|  | kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika | Tak |  |
|  | Frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) | Tak |  |
|  | kątnica szybkoobrotowa 4 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 80g (+/-10g) , maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x152 mm | Tak |  |
|  | kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 80g (+/-10g), maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x177 mm | Tak |  |
|  | piła posuwisto-zwrotna ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości regulowany od 0 000 do 20 000 suw./min. moc maksymalna 180 W, masa 238g (+/-40g), skok ostrza 2,5 mm, wymiary 194x23 mm | Tak |  |
|  | brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej o różnej długości i szerokości (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyboru przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | frezy do piły posuwisto - zwrotnej dużej do uchwytu op. Niepodzielne 10 szt | Tak |  |
|  | silnik wolnoobrotowy ze sprzęgłem typu Intra | Tak |  |
|  | Prostnica/kątnica wolnoobrotowa współpracująca z frezami o trzpieniu 2,35 mm, do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml (+/-30 ml) | Tak |  |
|  | kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | Tak |  |
|  | pokrywa kontenera srebrna do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | Tak |  |
|  | wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Tak |  |
|  | dreny do irygacji opakowanie zbiorcze 10 szt. | Tak |  |
|  | dysze do irygacji do piły i kątnicy (jednorazowego użytku) | Tak |  |

Uwaga:

*WPISANIE „NIE” W PARAMETRACH TECHNICZNYCH  WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO,

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |