Załącznik nr . . . . .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: MEBLE  MEDYCZNE METALOWE

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2023

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |
| 1.1 | Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Korpusy szaf i szafek: Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi i szuflad) Gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki. | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Cokół dolny: Korpusy szaf i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla (nie dopuszcza się cokołów jako oddzielny element dostawiany i mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów) | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Okapnik: Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Zawiasy: Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |
| 1.8 | Pojemniki oraz prowadnice szuflad: Pojemnik o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | TAK, opisać |  |
| 1.9 | Półki: Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Wsporniki gwarantujące stabilne osadzenie, opcjonalnie wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. | TAK, opisać |  |
| 1.10 | Blaty: Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. Blaty robocze o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Blaty robocze laboratoryjne typu Trespa, wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |
| 2.1 | Gama kolorystyczna umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (fronty drzwi i szuflad). Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów | TAK |  |
| 2.2 | Dobór koloru frontów oraz blatu na etapie realizacji. | TAK |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |
| 3.1 | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Szczeliny do 20 mm (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. | TAK, opisać |  |
| 3.3 | Po zamontowaniu meble szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru korpusów mebli. | TAK, opisać |  |
| 3.4 | Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. | TAK, załączyć |  |
| 6. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. | TAK, opisać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |

| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ |
| --- |
| POZIOM 0 |
|  | Pom. 00.12_Bank krwi |  |  |
|  | Zestaw stołów roboczych wykonanych w standardzie medycznym. Rama stołów wykonana z profili zamkniętych o wymiarach min. 25x25mm, łatwych do utrzymania w czystości. Rama stalowa lakierowana proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych lub z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Rama wyposażona w stopki do wypoziomowania blatu. Blaty robocze w standardzie laboratoryjnym wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (typu Trespa/ Trespa Lab) Konfiguracja stołów: 1x stół jednoblatowy o wymiarach (szer.gł.wys.): 1300x650x900mm Zarówno na blacie jak i pod po dwie lodówki o wymiarach (szer.gł.wys.): 620x610x860mm. Lodówki na stanie Zamawiajacego 1x stół jednoblatowy o wymiarach (szer.gł.wys.): 700x650x900mm | Tak, opisać |  |
|  | Pom. 00.13_Pracownia serologiczna |  |  |
|  | Stół roboczy – 1 szt. Stół wykonany w standardzie medycznym. Rama stołu wykonana z profili zamkniętych o wymiarach min. 25x25mm, łatwych do utrzymania w czystości. Rama stalowa lakierowana proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych lub z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Rama wyposażona w stopki do wypoziomowania blatu. Blaty robocze w standardzie laboratoryjnym wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (typu Trespa/ Trespa Lab) Wymiary stołu (szer.gł.wys.): 1000x800x900mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 00.21_Pracownia mikrobiologii |  |  |
|  | Zabudowa meblowa, medyczna wykonana wg powyższej technologii, zabudowa w kształcie litery U – 1 kpl Elementy zabudowy: 5x szafka wisząca jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2przestawne półki. POD SZAFKAMI OŚWIETLENIE Wymiary (szer.gł.wys.): 800x300x720mm (+/-20mm) 4x szafka podblatowa stojąca jednodrzwiowa z jedną szufladą, zamykana na klucz, głębokość szuflad ustalana na etapie realizacji. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x580x860mm (+/-30mm) 1x szafka podblatowa umywalkowa, jednodrzwiowa, umywalka w kpl. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x580x860mm (+/-30mm) 4x kontener podblatowy wysoki, kontener jednodrzwiowy z szufladą, wyposażony w półkę, zamykany na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 550x550x830mm (+/-30mm) Blat typu trespa w części bez szafek na stalowej lakierowanej proszkowo ramie, rama z profili zamkniętych , łatwych do utrzymania w czystości, z możliwością wypoziomowania. Wymiary blatu (dł.gł.wys): 3600/2650/2450x600/700x900mm (+/-50mm) + 600x600mm |  |  |
|  | Zestaw stołów roboczych wykonanych w standardzie medycznym. Rama stołów wykonana z profili zamkniętych o wymiarach min. 25x25mm, łatwych do utrzymania w czystości. Rama stalowa lakierowana proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych lub z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Rama wyposażona w stopki do wypoziomowania blatu. Blaty robocze w standardzie laboratoryjnym wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Podwójnie utwardzona powierzchnia blatów odporna na wiele agresywnych rozpuszczalników i barwników, a także - kwasy i zasady. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (typu Trespa/ Trespa Lab) Konfiguracja stołów: 1x stół jednoblatowy o wymiarach (szer.gł.wys.): 1280x470x900mm 1x stół jednoblatowy o wymiarach (szer.gł.wys.): 1100x400x900mm |  |  |
|  | Pom. 00.23_Magazyn podłoży |  |  |
|  | Szafa stalowa – 1 szt. Szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 5 przestawnych półek, zamykana na klucz. Szafa na czterostronnym stalowym cokole h=100mm ze zintegrowanym z korpusem mebla, szafa z wieńcem stalowym o gr.28mm, wieniec wysunięty w stosunku do korpusu, zlicowany z frontami. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x450x2100mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szafek wiszących- 1 kpl 2x szafka wisząca jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz, wyposażona w 2 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 400x300x720mm (+/-30mm) |  |  |
|  | Pom. 00.29_Magazyn odpadów |  |  |
|  | Zabudowa meblowa – 1 kpl Elementy zabudowy: 1x szafka podblatowa zlewozmywakowa, jednokomorowa dwudrzwiowa drzwi pełne, zlew dwukomorowy w zestawie. Zlew tworzący z blatem jedna monolityczną całość. Wymiary szafki (szer.gł.wys.): 800x600x870mm (+/-20mm) Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, płaski wygłuszony o wymiarach: 2550x600x30mm (+/-50mm) Blat w części przewieszonej oparty na wspornikach. | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 00.36_Śluza czysta |  |  |
|  | Szafka wisząca do śluzy – 1 szt Szafka wisząca na czepki, maski, fartuch j.u. itp., Szafka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafka wyposażona w min. 3 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x300x1200mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 00.37_Pracownia żywienia |  |  |
|  | Mobilna szafa medyczna – 2 szt. Szafa jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafa wyposażona w min. 5 przestawnych półek. Układ jezdny: 4 koła medyczne o średnicy 100mm (+/-20mm), min. dwa z blokadą jazdy i obrotu. Wymiary całkowite (szer.gł.wys.): 700x600x1950mm | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw stołów – 1 kpl Stoły robocze wykonany w standardzie medycznym. Podstawa wykonana z profili zamkniętych, lakierowana proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych lub z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 , z możliwością wypoziomowania blatu. Blat roboczy w standardzie laboratoryjnym wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (typu Trespa/ Trespa Lab) 1x Stół o wymiarach (szer.gł.wys.): 2400x500x900mm 1x Stół o wymiarach (szer.gł.wys.): 1500x500x900mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 00.38_Wydawalnia |  |  |
|  | Stół roboczy z półką – 1 szt. Stół roboczy wykonany w standardzie medycznym. Podstawa wykonana z profili zamkniętych, lakierowana proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych z możliwością wypoziomowania blatu. Blat stołu wykonany z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (typu Trespa/ Trespa Lab) Wymiary całkowite (szer.gł.wys.): 1200x600x900mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 00.45_Sterylizatornia |  |  |
|  | Stół roboczy wykonany w standardzie medycznym – 1 szt. Podstawa wykonana z profili zamkniętych, lakierowana proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych lub z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 , z możliwością wypoziomowania blatu. Blaty roboczy w standardzie laboratoryjnym wykonane z laminatu ciśnieniowego max resistance grubości min. 18 mm. Blaty o dużej odporności mechanicznej oraz termicznej (do min. 180 stopni Celsjusza), trudnopalne, odporne na wilgoć, o strukturze zamkniętej łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji (typu Trespa/ Trespa Lab) Wymiary stołu (szer.gł.wys.): 2100x600x900mm Kontener podblatowy jezdny z 4 szufladami o równej głębokości, szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wymiary kontenera (szer.gł.wys.): 500x550x800mm (+/-20mm) Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016. Atest higieniczny | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.