Stół operacyjny przeznaczony do zabiegów ogólnochirurgicznych – szt.1.

Producent........

Nazwa i typ......................................

Kraj pochodzenia............................

Rok produkcji..............

| L.P. | PARAMERTY TECHNICZNE / OPIS | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 |  |  |
|  | Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami | TAK/podać |  |
|  | Koła o średnicy min. 125 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | TAK/podać |  |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem | TAK/podać |  |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | TAK/podać |  |
|  | Regulacja ustawień blatu stołu elektrohydrauliczna | TAK/podać |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | TAK/podać |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK/podać |  |
|  | Stół blokowany za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK/podać |  |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | TAK/podać |  |
|  | Pilot bezprzewodowy działający w technologii Bluetooth ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu na ekranie pilota. Ładowanie pilota bezprzewodowe (indukcyjne). | TAK/podać |  |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | TAK/podać |  |
|  | Pilot wyposażony w funkcje ostrzeżenia o możliwości wystąpienia kolizji: wizualną (na ekranie pilota sterującego), akustyczną - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykową - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego | TAK/podać |  |
|  | Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację) | TAK/podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm. | TAK/podać |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG. | TAK/podać |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko (z wycięciem ginekologicznym lub bez do wyboru przez zamawiającego) - segment nożny dzielony | TAK/podać |  |
|  | Sekcja nóg 2-dzielna z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° | TAK/podać |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | TAK/podać |  |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° | TAK/podać |  |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów stołu: - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej -regulacja podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny | TAK/podać |  |
|  | Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu, odłączanego, umożliwiającego sterowanie poza obrębem stołu | TAK/podać |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK/podać |  |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK/podać |  |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | TAK/podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 68 do 116 cm | TAK/podać |  |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | TAK/podać |  |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony. | TAK/podać |  |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70° | TAK/podać |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | TAK/podać |  |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | TAK/podać |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | TAK/podać |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, do demontażu, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | TAK/podać |  |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu | TAK/podać |  |
|  | Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych | TAK/podać |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | TAK/podać |  |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | TAK/podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | TAK/podać |  |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień | TAK/podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE : |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu -2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Ładowarka do pilota biurkowa lub na szynę Modura /do wyboru przez Zamawiającego/ - 1szt. | TAK/podać |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu -1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Podnóżki typu Gople wraz z zaciskami – 2szt | TAK/podać |  |
|  | Pozycjoner przeciwodleżynowy głowy i szyi o wymiarach 264 x 220 x 64 mm+/-4mm, wykonany z utrwalonego medycznego żelu silikonowego, antypoślizgowego, zapewniającego pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry – 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Wózek na akcesoria, wykonany ze stali nierdzewnej z koszem na akcesoria – 1 szt. | TAK/podać |  |

Wymagania zamawiającego:

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty.