KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
I FUNDUSZY POMOCOWYCH

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,

tel. +484787121 30

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

PU-2380-048-029-046/2021/ESZP                                              Wrocław, 02.08.2021r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP), którego przedmiotem jest dostawa drukarek monochromatycznych A4- typ 1 (400 szt.) oraz typ 2 (200szt.) w ramach umowy ramowej, sprawa nr PU-2380-048-029-046/2021/ESZP, udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści podajniki wewnętrzne/kasety na minimum 500 arkuszy zamiast wymaganych 600 arkuszy ?

Odpowiedź: Tak - Zamawiający dopuści drukarki posiadające kasetę/wewnętrzną na min 500 arkuszy papieru A4 80g/m2

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego minimum 150000 wydruków stron A4 zamiast wymaganych 250000 stron ?

Odpowiedź: Tak – Zamawiający dopuści drukarki na minimum 150000  wydruków stron A4

Pytanie 3: Prędkość procesora: minimum 1 GHz: Czy Zamawiający dopuści prędkość procesora minimum 800 MHz zamiast wymaganego 1 GHz ?

Odpowiedź:  Nie – zamawiający pozostaje przy aktualnym zapisie swz tj. prędkość procesora: minimum 1 GHz

Pytanie 4: Pojemność tacy odbiorczej: minimum 500 arkuszy: Czy Zamawiający dopuści pojemność tacy odbiorczej na minimum 250 arkuszy ?

Odpowiedź: Tak – zamawiający zmienia zapis swz dopuszczając drukarki posiadające pojemność tacy odbiorczej wynoszącą 250 arkuszy.

Pytanie 5: Oprogramowanie: Wykonawca dostarczy do każdej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego 1 sztukę licencji oprogramowania do zarządzania komputerami oraz siecią urządzeń drukujących zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1. do OPZ. Specyfikacja oprogramowania do zarządzania komputerami oraz siecią urządzeń drukujących znajduje się w Załączniku 1 do OPZ.

Licencje musza być zarejestrowane na dane Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, mail licencje@wr.policja.gov.pl: Proszę o udostępnienie załącznika nr 1 ze specyfikacją oprogramowania do zarządzania na który powołuje się Zamawiający lub usunięcie powyższego zapisu ze specyfikacji technicznej drukarki.

Odpowiedź: Zamawiający dołączy do aktualnej specyfikacji wymagany stosowny załącznik

Pytanie 6: Czas wydruku pierwszej strony: Mono: do 5,5 sekund: Czy Zamawiający dopuści drukarkę z czasem wydruku mono: do 7,5 sekundy zamiast wymaganego czasu wydruku mono do 5,5 sekund ?

Odpowiedź: Tak – Zamawiający dopuszcza drukarki z czasem wydruku pierwszej strony mono max do 7,5 sekundy

Pytanie 7: Języki druku: PCL, PS3: Czy Zamawiający dopuści drukarkę posiadającą emulację języków PCL i PS3 ?

Odpowiedź: Tak  - zamawiający dopuści emulację języków PCL i PS3

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców treści specyfikacji warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/483335

- są wiążące dla Zamawiającego oraz wszystkich wykonawców od chwili ich opublikowania

### Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

### z up.

### Z-ca Naczelnika Wydziału

### Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

nadkom. Eliza Ściborska

Wyk. Ewa Szladow-Pauch, tel. 478712130