Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/78/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laser okulistyczny do terapii siatkówki oka z systemem nawigacji |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK, podać |  |
| 2. | Parametry techniczne |  |  |
| 2.1. | Pompowany optycznie laser półprzewodnikowy (OPSL), klasa IV | TAK |  |
| 2.2. | Zastosowanie: - laserowa fotokoagulacja, - terapia retinopatii, - neowaskularyzacja, - AMD, - odwarstwień siatkówki, - zwyrodnień zlokalizowanych na peryferiach siatkówki, - trabekuloplastyka, - irydotomia, - irydoplastyka. | TAK, podać |  |
| 2.3. | Tryby pracy: - tryb jednopunktowy, - tryb wielopunktowy, - tryb plamkowy (macular), - tryb nawigowany cyfrowo | TAK, podać |  |
| 2.4. | Długość fali 577 nm | TAK, podać |  |
| 2.5. | Laser celowniczy. Wiązka celownicza: laser diodowy, 635 nm, < 1 mW, klasa II | TAK, podać |  |
| 2.6. | Funkcja śledzenia ruchu dna oka oraz stabilizacji wiązki laserowej na siatkówce | TAK |  |
| 2.7. | Kontrola pozycji ognisk lasera jest realizowana przez system śledzenia, oparty o stałe obiekty referencyjne tj. naczynia krwionośne na siatkówce – cyfrowa kontrola położenia ognisk | TAK |  |
| 2.8. | Możliwość wyznaczenia na obrazie dna oka stref wyłączonych z procesu laserowania – funkcja typu safe zone | TAK |  |
| 2.9. | Ochrona przed kumulacją energii w trybie plamkowym: system mozaikowego dostarczania ognisk w trybie plamkowym, co gwarantujący dokładne umiejscowienie ogniska bez kumulacji energii w jednym obszarze - jak w przypadku standardowego trybu pattern | TAK, podać |  |
| 2.10. | Bezkontaktowa terapia w trybie plamkowym. Możliwość wykonywania terapii plamkowej z pomocą obiektywu bezkontaktowego (bez użycia soczewek nagałkowych). Dodatkowo, dla zwiększenia komfortu pacjenta w trakcie zabiegu, możliwość stosowania podświetlenia dna oka podczerwienią. | TAK |  |
| 2.11. | Planowanie zabiegu w oparciu o zewnętrzne mapy grubości siatkówki i obrazy angiografii fluoreseceinowej. Planowanie terapii w oparciu o kolorowy obraz dna oka, zewnętrzne obrazy map grubości siatkówki (OCT) oraz zewnętrzne obrazy angiograﬁi ﬂuoresceinowej – tak, aby zapewnić pacjentowi w pełni kompleksową opiekę | TAK |  |
| 2.12. | Funkcja importowania zewnętrznych obrazów diagnostycznych (z innych urządzeń) oraz ich automatycznego dopasowania do obrazu pochodzącego ze zintegrowanej z laserem funduskamery. | TAK, podać |  |
| 2.13. | Czas trwania Pulsu 10–4000 ms | TAK, podać |  |
| 2.14. | Czas trwania Pulsu dla trybu plamkowego 50–500 μs; (cykl pracy 5%, 10%, 15%) | TAK, podać |  |
| 2.15. | Wielkość plamki na siatkówce: - obiektyw bezkontaktowy (tryb ogniskowy): 50–500 μm - obiektyw kontaktowy (tryb ogniskowy/obwodowy): 50–1000 μm (z funkcją powiększania) | TAK, podać |  |
| 2.16. | Tryb pattern PRP: nawigowany cyfrowo tryb Panretinalnej fotokaogulacji, system stabilizuje wiązkę celowniczą i automatycznie wyznacza kolejne miejsce do naniesienia wzoru. | TAK, podać |  |
| 2.17. | Optyka i pole widzenia: - obiektyw bezkontaktowy (tryb ogniskowy): 50° statyczne (+ rozszerzenie dynamiczne) - obiektyw kontaktowy (tryb ogniskowy/obwodowy): do 165° dynamiczny, analogiczny do stosowanej soczewki kontaktowej | TAK, podać |  |
| 2.18. | System wyposażony w cyfrową funduskamerę umożliwiającą ciągły podgląd w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie zdjęć dna oka | TAK |  |
| 2.19. | Tryby obrazowania: - zdjęcia kolorowe, - zdjęcia wykonane światłem podczerwonym | TAK, podać |  |
| 3. | Interfejs |  |  |
| 3.1. | System wyposażony w intuicyjny w obsłudze manipulator (multifunkcyjny joystick) oraz ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, wyświetlający w czasie rzeczywistym obrazy, plany leczenia i parametry | TAK |  |
| 4. | Wyposażenie |  |  |
| 4.1. | Stolik elektryczny w pełni mobilny, umożliwiający prace z pacjentami na wózkach inwalidzkich Płynna elektryczna regulacja wysokości, prędkość podnoszenia blatu 10 mm/s | TAK |  |
| 5. | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 5.1. | Oświadczenie, że dzierżawione urządzenie po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy a Zamawiający w trakcie trwania umowy nie będzie musiał dokonywać dodatkowych zakupów. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 5.2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 5.3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, Dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |
| 5.4. | Dostawca wskaże serwis dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |
| 6.1. | Producent | TAK, podać |  |
| 6.2. | Model * | TAK, podać |  |
| 6.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 				................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/