# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Nasadzeniach kompensacyjnych drzew i krzewów na podstawie decyzji administracyjnych 
wraz z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym na terenach administrowanych przez 15 WOG w Szczecinie” zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część do umowy.

- W zakresie nasadzeń drzew:

- Wykonawca nasadzi drzewa i krzewy w ilościach wyszczególnionych 
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy oraz w niżej wymienionych lokalizacjach:

- Szczecin:

- ul. Wojska Polskiego 250 	- 18 szt. kasztanowiec zwyczajny

- ul Ku Słońcu 33		 	- 26 szt. wiśnia piłkowana

- ul. Zaleskiego			- 2 szt. lipa drobnolistna

- ul. Wawrzyniaka 		- 1 szt. wiśnia piłkowana

Szczecin Podjuchy:

- ul. Szklana  			- 6 szt. jarząb pospolity

- 9 szt. klon pospolity

- ul. Metalowa 52  		- 20 szt. jarząb pospolity

- ul. Metalowa 39 		- 17 szt. jarząb pospolity

- 11 szt. klon pospolity Royal Red

- 2 szt. kasztanowiec zwyczajny

Stargard:

a) Al. Żołnierza 37			- 26 szt. klon pospolity Globosum 12-14

- 4 szt. śliwa wiśniowa 16-18

- 30 m2 krzewuszka cudowna

- Zamawiający dopuszcza zmianę miejsc kompensacji w przypadku braku możliwości nasadzeń na powyższych terenach wynikłych w czasie realizacji umowy.

- Drzewa - wymagania ogólne:

Drzewa, muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa drzewa. Powinny być szkółkowane i mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Drzewa liściaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

− obwód pnia oraz wysokość drzew szczegółowo określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy,

−  korona powinna być dobrze uformowana

− drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę.

− pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),

− bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku,

−  przewodnik powinien być prosty,

−  blizny na pniu powinny być dobrze zarośnięte,

−  materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

- Krzewy:

- Niedopuszczalne wady roślin:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin

- krzywizna

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- dwupędowe korony drzew form piennych,

- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę

- Wymagania dotyczące prac - sadzenie drzew

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew i mocowanie drzew – palikami w ilości 3 sztuk dla każdego z drzew a także:

−  przed sadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić,

−  doły pod drzewa powinny mieć średnicę min 1,0 m i głębokość min 0,7 m

− podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej 
z podglebiem, należy usypywać je na osobne pryzmy,

− doły pod drzewa powinny być wykopane ręcznie szpadlem

− użycie specjalistycznego sprzętu do wykopania dołów  na odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użyciem narzędzi oraz sprzętu specjalistycznego (typu koparka lub innego sprzętu przystosowanego do wykopu dołów.)

-  po umieszczeniu rośliny w dole, korzenie należy zasypać ziemią urodzajną, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni,

-  po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać,

- po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości min 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy min. 80-100 cm,

- po posadzeniu drzewa, należy je obficie podlać,

- drzewa należy mocować do 3 impregnowanych palików poza bryłą korzeniową szeroką taśmą parcianą w kolorze czarnym. Należy zachować odstęp pala od pnia. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa.

- wokół posadzonych drzewek dodatkowo zastosować osłonkę zabezpieczającą roślinę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zwierzyną.

- Wykonawca zapewni ciągły nadzór nad sadzeniem roślin.

- Miejsce nasadzeń wskaże właściwy Kierownik SOI lub osoba upoważniona przez niego.

- Wykonawca wliczy w cenę usługi wszystkie koszty związane z zamówieniem: np. materiał sadzeniowy, ziemię, paliki, osłonki, nawóz, transport, wodę do podlewania, uprzątnięcie terenu, gwarancję  36 miesięcy, itp.

- W zakresie pielęgnacji drzew w okresie gwarancji (w tym rękojmi):

- Zamawiający wymaga aby okres udzielonej gwarancji (w tym rękojmi) na nasadzenia wynosił 36 miesięcy licząc od dnia odbioru ostatecznego usługi lub od daty potwierdzenia usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Bieg okresu rękojmi i gwarancji zaczyna się w dniu następnym, licząc od dnia odbioru ostatecznego usługi lub od daty potwierdzenia usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Dokonania przeglądu nasadzonych drzew, co najmniej 1 raz w roku (przez 3 lata) oraz ostateczny przegląd najpóźniej po upływie 36 miesięcy od daty odbioru usługi z udziałem Zamawiającego. Termin przeglądu Zamawiający uzgodni z Wykonawca pisemnie (drogą e-mail/fax/pocztą) lub telefonicznie.

- Po każdym przeglądzie zostanie sporządzony protokół, podpisany przez Zmawiającego i Wykonawcę. Czynności do wykonania o których mowa w pkt. 5 i 6 Wykonawca przeprowadzi w terminie 14 dni od dokonania przeglądu. Na potwierdzenie wykonania czynności Zamawiający sporządzi protokół.

- W okresie gwarancji (1-2 rok) Wykonawca:

  - poprawi i uzupełniani zniszczone lub brakujące paliki;

  - poprawiani wiązania drzew;

  - przytnie złamane, chore, obumarłe lub krzyżujące się gałęzie;

  - nawiezie rośliny nawozem odpowiednim do gatunków nasadzonych drzew

  - podleje rośliny wodą (wodę do podlewania Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie).

- Na 3 tygodnie przed upływem 36 miesięcy gwarancji (przed odbiorem ostatecznym) Wykonawca:

- dokona cięcia pielęgnacyjne i formujące koronę nasadzonych drzew

- uzupełnieni wszystkie wypady (obumarłe) drzewa nowymi roślinami na warunkach i o parametrach  objętych w przedmiocie zamówienia.

- podleje rośliny wodą (wodę do podlewania Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie).

- Podlewanie drzew dodatkowo w okresie gwarancji w przypadku występowania długotrwałych, ekstremalnych upałów (powyżej 28ºC) trwających dłużej niż 7 dni (wodę do podlewania Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie).

- Pkt. 7 na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać prac w ciągu 14 dni od pisemnego (drogą e-mail/fax/pocztą) lub telefonicznego zgłoszenia.

- W przypadku nie wykonania pielęgnacji co roku w okresie 36  miesięcy gwarancji oraz nie wykonania nasadzeń uzupełniających (wypadów drzew na 3 tyg. przed odbiorem ostatecznym) w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ich stronie trzeciej, obciążając kosztami wykonania zastępczego Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.