Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dostawa 1 sztuki karetki sanitarnej typu B wraz z wyposażeniem ,,S”

Pojazd kompletny:

Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji pojazdu nie wcześniej niż 2023r.,

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:

Numer i data wydania świadectwa homologacji (podać):

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny):

Marka/typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji pojazdu nie wcześniej niż 2023r., fabrycznie nowy (podać):

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:

Numer i data wydania świadectwa homologacji (podać):

| LP. | Wymagane parametry (warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej) | Warunek graniczny i parametr punktowany | Potwierdzenie spełnienia wymagań dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. Podać TAK/NIE i opisać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Zaoferowana karetka musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. | TAK |  |
| 2. | Zaoferowana karetka musi spełniać wymagania norm PN-EN 1789:2021-02 i PN EN 1865 lub równoważne. | TAK |  |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita karetki (DMC) do 3,5 tony | TAK (podać) |  |
| 4. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. | TAK |  |
| 5. | Komponenty przedziału medycznego, sprzęt medyczny oraz wyposażenie karetki fabrycznie nowe nierekondycjonowane, nie powystawowe, nieużywane i nie będące przedmiotem prezentacji, po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
| 6. | Ściany i sufity wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym lub szarym obejmującym całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia. PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY | TAK/NIE (podać) TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| II. | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami , z pełną regulacją; regulacja wzdłużna, regulacja oparcia. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 2. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
| 3. | Nadwozie pojazdu częściowo przeszklone. Wszystkie szyby muszą być termoizolacyjne z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
| 4. | Pojazd typu furgon, lakier w kolorze białym lub żółtym. | TAK (podać) |  |
| 5. | Nadwozie przystosowane do przewozu minimum 2 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. Dwa fotele w kabinie kierowcy oraz dwa w przedziale medycznym. | TAK (podać) |  |
| 6. | Fotel kardiologiczny z anatomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem dla zwiększonego komfortu pacjenta wyposażonym w teleskopowe tylne uchwyty, teleskopowe przednie uchwyty, składane podłokietniki, składane podparcie stop, czteropunktowy pas zabezpieczający, blokadę kół zabezpieczająca nieużywane krzesełko przed toczeniem, duże koła ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża, z lekką aluminiową konstrukcją, z możliwością mycia ciśnieniowego. | TAK |  |
| 7. | Wysokość przedziału medycznego – minimum 1,80 – 1,85 m ±5cm | TAK (podać) |  |
| 8. | Długość przedziału medycznego – minimum 3,00 m. PARAMETR PUNKTOWANY | TAK (podać) 3,00 m – 0 pkt od 3,01 m do 3,19 pkt – 2 pkt 3,20 i powyżej – 5 pkt |  |
| 9. | Szerokość przedziału medycznego – minimum 1,70 m. | TAK (podać) |  |
| 10. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta minimum 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | TAK (podać) |  |
| 11. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane do tyłu, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 13. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 14. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 15. | Przejście między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym | TAK |  |
| 16. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmującym wszystkie drzwi pojazdu (sterowanie pilotem). | TAK |  |
| 17. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych (różnych modeli) - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego., - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę | TAK |  |
| 18. | Poduszka powietrzna przednia dla kierowcy i pasażera, dwie boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne, chroniące głowę dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 19. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową . | TAK |  |
| 20. | Stopień wejściowy boczny do przedziału medycznego, wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową | TAK |  |
| 21. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 22. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane oraz elektrycznie składane | TAK |  |
| 23. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność karetki w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 24. | Przednie światła pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe). | TAK |  |
| 25. | Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |  |
| 26. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów. | TAK (podać) |  |
| 27. | Zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. | TAK |  |
| 28. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostania się do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. | TAK |  |
| 29. | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. | TAK |  |
| 30. | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach (TMPS) | TAK |  |
| 31. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro switch (które będą podlegały dezynfekcji) i kolorowy wyświetlacz. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: - sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze); - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika; - sterowaniem układem klimatyzacji; -sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów; - sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową; -sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym; -funkcja SERWIS, powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy; - możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V; - możliwość załączania intercomu; -dwustopniowe podświetlanie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej; - miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika; - graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika; - sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego. | TAK |  |
| 32. | Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym lub dodatkowym monitorze zamontowanym na desce rozdzielczej | TAK (podać) |  |
| 33. | Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. (technologia CAN bus) | TAK (podać) |  |
| III. | SILNIK |  |  |
| 1. | Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności - minimum 1900 cm³. | TAK (podać) |  |
| 3. | Silnik o mocy - minimum 170 KM. PARAMETR PUNKTOWANY | 170 KM – 0 pkt 171-179 KM – 5 pkt TAK (podać) |  |
| 4. | Moment obrotowy - minimum 360 Nm PARAMETR PUNKTOWANY | 360 Nm - 0 pkt 361 – 439 Nm – 5 pkt TAK (podać) |  |
| 5. | Norma emisji spalin – aktualnie obowiązująca w Europie dla fabrycznie nowych samochodów wyprodukowanych w roku 2022 -2023 (EURO VI lub EURO 6) | TAK (podać) |  |
| IV. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna | TAK (podać) |  |
| 2. | Minimum 6 biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK (podać) |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne. | TAK (podać) |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem i wskaźnikiem zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania – ABS lub równoważny. | TAK (podać) |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania EBV. | TAK |  |
| 4. | Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK (podać) |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny . PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY | TAK/NIE (podać) TAK– 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9. | System wspomagania ruszania pod górę. | TAK |  |
| VI. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VII. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 2. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód – tył. | TAK |  |
| VIII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, minimalna moc grzewcza 2000 W. | TAK (podać) |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy minimum 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK (podać) |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale kierowcy klimatyzacja sterowana półautomatycznie lub automatycznie. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego | TAK (podać rozwiązanie) |  |
| 6. | Dodatkowa nagrzewnica wodna o mocy min. 6 kW. | TAK |  |
| IX. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności minimum 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK (podać) |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysokoprądowy o min. prądzie przewodzenia 250A | TAK (podać) |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 180 A. | TAK (podać) |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | TAK |  |
| 5. | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wspomagających zasilania 230 V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. | TAK (podać) |  |
| 6. | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający zewnętrzny - długość minimum 10m. | TAK (podać) |  |
| 7. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu karetki do sieci 230V. | TAK |  |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: minimum 4 gniazda 12V w przedziale medycznym typu Lexel (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | TAK (podać) |  |
| 9. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| X. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za karetką oraz światła kierunkowskazów. | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora mieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180, 260 stopni. | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne. | TAK |  |
| 6. | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. | TAK |  |
| 7. | Min po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.: 1) napisem lustrzanym ,,AMBULANS” barwy czerwonej o wysokości liter co najmniej 22cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu ,,AMBULANS” barwy czerwonej o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu, 2) po bokach literą barwy czerwonej: a/ ,,P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b/ ,,S” w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego - umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4cm, 3) trzema pasami odblaskowymi a/ pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15cm, umieszczonym wokół dachu, b/ pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit c, c/ pasem typu 3 – barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami, 4) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierownicy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części, | TAK |  |
| XI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż poniżej: |  |  |
|  | a/ światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego minimum 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) | TAK (podać) |  |
|  | b/ Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) | TAK (podać) |  |
|  | c/ halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| XII. | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| 1. | 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK (podać) |  |
| 2. | Zamontowany w przedziale medycznym na ścianie lewej panel z minimum 2 punktami poboru typu AGA (oddzielnie gniazda pojedyncze) | TAK (podać) |  |
| 3. | Centralna instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów tlenowych bez zdejmowania osłony. | TAK |  |
| XIII. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Wyposażenie przedziału medycznego (pomieszczenie dla pacjenta)- pomieszczenie to powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
|  | 1) Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważność przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą : a/ kosz na odpady, b/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem z wewnątrz przedziału medycznego, c/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, d/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego, | TAK (podać) |  |
|  | 2) Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważność przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą) : a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego, e/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro switch umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Sterujący następującymi funkcjami: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym ( światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterownie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączenie intercomu (jeśli występuje), - sterowanie głośnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza | TAK (podać) |  |
|  | 3) Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789+A2:2015-01 oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu PARAMETR DODATKOWO PUNKTOWANY | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 4) Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważność przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą) : a/ minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej. Zamawiający dopuszcza 4 płyty przesuwne na dwóch poziomach. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, | TAK |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane na suficie. | TAK |  |
| 3. | Uchwyt dedykowany do zamontowania defibrylatora | TAK |  |
| 4. | Oryginalny uchwyt przystosowany do zamontowania ssaka | TAK |  |
| 5. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 6. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 7. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 8. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny min 20 cm, możliwość pochyłu o min 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej) z wysuwem na zewnątrz pojazdu | TAK |  |
| XIV. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w karetce wyposażony w światło typu LED. | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, koło zapasowe. | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 6. | Pokrowce ochronne na fotel kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 7. | Zbiornik paliwa w karetce przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”. | TAK |  |
| 8. | Zamontowany w przedziale medycznym uchwyt do : pompy infuzyjnej | TAK |  |
| XV. | WARUNKI SERWISU |  |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki karetki. | TAK |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego, tj. SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42 91-425 Łódź. | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max.72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym jak max. 72 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny) | TAK (podać) |  |
| 4. | Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 72 godzin do siedziby Zamawiającego karetki zastępczej spełniającej wymagania karetki min. typu B, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 10 dni. | TAK (podać) |  |
| XVI. | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na karetkę - minimum 48 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. PARAMETR PUNKTOWANY | TAK (podać) 60 miesięcy - 5 pkt 48 miesięcy - 0 pkt |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze karetki minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu | TAK (podać) |  |
| 3. | Gwarancja na perforację minimum 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy | TAK (podać) |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy | TAK (podać) |  |
| 5. | Gwarancja na sprzęt medyczny – min 24 m-ce | TAK (podać) |  |

|  | Nosze główne | Transporter noszy głównych |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |
| Oferowany model: |  |  |
| Rok produkcji : min. 2022 lub nowszy |  |  |

| I. | NOSZE GŁÓWNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
|  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami min. 75 stopni. | TAK (podać) |  |
|  | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak. | TAK |  |
|  | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
|  | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą. | TAK |  |
|  | Ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia, ze składanym wieszakiem do kroplówki | TAK |  |
|  | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
|  | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. | TAK |  |
|  | Z cienkim niesprężynującym materacem - 1 szt. z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. | TAK |  |
|  | Waga oferowanych noszy max. 23 kg. zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej normy PNEN 1865, podać wagę noszy. | TAK (podać ) |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg. (podać obciążenie dopuszczalne w kg.) | TAK (podać) |  |
|  | Przegląd „0” i pierwszy roczny w cenie oferty wraz z kosztami dojazdu. | TAK |  |
|  | Zestaw transportowy składający się z noszy głównych, transportera wielopoziomowego oraz mocowania - ma spełniać wymogi aktualnej normy aktualnej PN EN 1789+ A2 i PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania Na wezwanie Zamawiającego: dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. oraz Certyfikat Zgodności z aktualna normą PN EN 1789+ A2 oraz PN EN 1865-1 dla oferowanego zestawu ( nosze , transporter , mocowanie ) , - instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie. | TAK |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| II. | TRANSPORTER NOSZY GŁOWNYCH |  |  |
|  | Z systemem składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z karetki | TAK |  |
|  | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK |  |
|  | Regulację wysokości w min. sześciu poziomach | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia) | TAK |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm. min.2 kółka jezdne skrętne w nogach noszy zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, kółka umożliwiają jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach) (podać średnicę kółek w mm.) | TAK (podać) |  |
|  | Min. dwa kółka wyposażone w hamulec | TAK |  |
|  | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami aktualnie obowiązującej normy PN EN 1789 | TAK |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg.(podać dopuszczalne obciążenie w kg.) | TAK |  |
|  | Waga transportera max. 28 kg, zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg.) | TAK (podać) |  |
|  | Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |
|  | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi | TAK |  |
|  | Przegląd „0” i pierwszy roczny w cenie oferty wraz z kosztami dojazdu. | TAK |  |
|  | Zestaw transportowy składający się z noszy głównych, transportera wielopoziomowego oraz mocowania - ma spełniać wymogi aktualnej normy PN EN 1789+ A2 i PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej) w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania Na wezwanie Zamawiającego : dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. oraz Certyfikat Zgodności z aktualną normą PN EN 1789+ A2 oraz PN EN 1865-1 dla oferowanego zestawu ( nosze , transporter , mocowanie ), - instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie. | TAK |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15. | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny na 10g ambulansu , zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej normy PN EN 1789 Na wezwanie Zamawiającego - dokument uwierzytelniający. | TAK |  |

|  | Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji : 2022 lub nowszy |  |

| – | Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
| 1. | Konstrukcja wykonana z wysokiej wytrzymałości materiału odpornego na korozję | TAK |  |
| 2. | Wyposażone w system płozowy/gąsienicowy do transportu pacjenta po schodach | TAK |  |
| 3. | Siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z materiału o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, zmywalne i umożliwiającą dezynfekcję | TAK |  |
| 4. | 4 koła w tym 2 skrętne | TAK |  |
| 5. | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie | TAK |  |
| 6. | Wysuwane rączki przednie | TAK |  |
| 7. | Dodatkowe rączki tylne | TAK |  |
| 8. | Pasy bezpieczeństwa | TAK |  |
| 9. | podpórka pod stopy pacjenta | TAK |  |

Niniejszy plik powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentacji wykonawcy

# Text boxes

| L.p. | Parametry | Warunek graniczny Konieczny do spełnienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań. |
| --- | --- | --- | --- |