Załącznik nr 1

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie: Remontu stolarki okiennej w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej poprzez zastosowanie folii przeciwsłonecznej,  zewnętrznej.

I. Zamówienie  obejmuje:

- Montaż folii  przeciwsłonecznej w oknach na  parterze i I piętrze (skrzydło zachodnie) oraz w salach nr: 305 i 307 (3piętro)  -  łącznie 136,85m2

Podstawowe parametry folii:

Transmisja światła widzialnego – min .40%

Całkowita redukcja energii słonecznej – min. 60%

Rodzaj montażu: zewnętrzny

Gwarancja: min. 10lat

Wymiary szyb przedstawia poniższa tabela:

|  | Okno | szt. | Razem [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a [m] | b [m] | szt. | pow. [m2] |  |  |
| Parter elewacja zachodnia | 1,38 | 1,7 | 2 | 4,69 |  |  |
|  | 1,17 | 1,48 | 2 | 3,46 |  |  |
|  |  |  |  | 8,16 | 8 | 65,24 |
| I piętro elewacja zachodnia | 1,38 | 1,7 | 2 | 4,69 |  |  |
|  | 1,17 | 1,48 | 2 | 3,46 |  |  |
|  |  |  |  | 8,16 | 8 | 65,24 |
| pokój 305 | 0,67 | 1,1 | 2 | 1,47 |  |  |
|  | 0,38 | 0,67 | 2 | 0,51 |  |  |
|  | 0,41 | 0,77 | 1 | 0,32 |  |  |
|  | 0,77 | 1,15 | 1 | 0,89 |  |  |
|  |  |  |  | 3,18 | 1 | 3,18 |
| pokój 307 | 0,67 | 1,1 | 2 | 1,47 |  |  |
|  | 0,38 | 0,67 | 2 | 0,51 |  |  |
|  | 0,41 | 0,77 | 1 | 0,32 |  |  |
|  | 0,77 | 1,15 | 1 | 0,89 |  |  |
|  |  |  |  | 3,18 | 1 | 3,18 |
|  |  |  |  |  | Łącznie | 136,85 |

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w wyznaczonym terminie zgłaszając się do: Pana Lecha Kotlewskiego tel. 514 078 7 363.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  udzieli  10-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Sporządził: Lech Kotlewski