Załącznik nr 11 do specyfikacji

Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym

| Lp. | Stan-dard | Opis stanu utrzymania | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogi dla danego standardu | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami jezdnia posypana na całej długości chodniki odśnieżone i posypane na całej długości | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - pobocza - 8 godz. - chodniki - 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ) | - gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami jezdnia posypana na całej długości chodniki odśnieżone i posypane na całej długości | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 6 godz. - zaspy i języki śniegowe lokalnie - 6 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - pobocza - 8 godz. - chodniki - 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ) | - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - śliskość pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. |
| 3 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami jezdnia posypana na całej długości chodniki odśnieżone i posypane na całej długości | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występują - zaspy - do 8 godz - pobocza - 10 godz. - chodniki - 10 godz. ( - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ) | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - szron - 8 godz. - szadź - 8 godz. - śliskość pośniegowa-10 godz. - lodowica - 8 godz. |